## Slide 2
二、计算机数据表示

## Slide 3: 本章主要内容
2.1 数据表示的作用
2.2 数值数据的表示
2.3 非数值数据的表示
2.4 数据信息的校验

## Slide 4: 2.1 数据表示的作用
将数据按照某种方式组织，以便机器硬件能直接识别和使用
数据表示考虑因素
  数据的类型： 数值/非数值、小数、整数、英文字符、汉字
  表示范围和精度：满足日常计算需要
  存储和处理开销：处理性能
  软件的可移植性：方便在不同机器之间移植
现代计算机采用二进制进行数据表示
  可表示任何数据信息
  状态数最少，易与简单物理状态对应
  运算电路易实现、硬件开销小

## Slide 5: 不同进制编码特点
十进制
  0123456789共10种状态，状态过多
  运算组合状态过多
    10进制加法组合数=C102 +10 = 55 8进制 36 种 2进制 3 种
二进制
  符号数最少，“0、1” 物理上容易实现，
  可以表示任何对象(字符，数值，逻辑值)
  运算规则简单
    0 + 1 = 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 0 + 0 = 0
    仅3种运算规则，一个异或门即可完成该运算

## Slide 6: 进制表示
  N 代表一个数值 r 是这个数制的基(Radix)
  i 表示这些符号排列的位号 Di 是位号为i的位上的一个符号
  ri 是位号为i的位上的 1 代表的值
  Di*ri 是第i位的所代表的实际值 ， 表示m+k+1位的值求累加和
(10456)10 ＝ 1×104＋0×103 ＋4×102＋5×101＋6×100
(0xF96)16 ＝ F×162＋9×161 ＋6×100
(10010001)2＝1×27＋0×26 ＋0×25 ＋1×24 ＋0×23＋0×22 ＋0×21 ＋1×20

## Slide 7: 进制转换
二进制数转八进制
二进制数转十六进制
二进制数转十进制
十进制数转二进制

## Slide 8: 二到八或十六进制转换
二进制转到八进制 从小数点向左右三位一组
  (10 011 100 . 01 )2
  (10 011 100 . 010)2 = ( 234 . 2 )8
二进制转十六进制 从小数点向左右四位一组
  (1001 1100 . 01 )2
  (1001 1100 . 0100)2 = ( 9C . 4 )16
  小数部分不足位数要补零凑足，否则出错

## Slide 9: 十进制转二进制
11 ÷ 2 = 5 …… 1
5 ÷ 2 = 2 …… 1
2 ÷ 2 = 1 …… 0
1 ÷ 2 = 0 …… 1
0.6 * 2 = 1.2
0.2 * 2 = 0.4
0.4 * 2 = 0.8
0.8 * 2 = 1.6
高位
高位
除尽为止
1011
尾数为零或满足位数为止
0.1001 1001…
整数部分除2取余
小数部分乘2取整
11.6 转二进制
Notes: 小数部分循环0.3 0.6 0.2 0.4 0.8 0.6 0.1 0.2 0.4 0.8 0.6 0.7 0.4 0.9 0.8 除了0.5，其他小数全部会变成循环二进制小数，带来什么问题？？

## Slide 10: 进制转换的简单运算方法
－17/128 的二进制表示?
大数的转换方法，记住几个常用的2的幂
  25＝32 26＝64 27＝128 28＝256 29＝512
  210＝1024(1Kilo) 211＝2048 212＝4096
  213＝8192 214＝16384 215＝32768
  216＝65536 220＝1048576 (1Mega)
  230＝1073741824 (1Giga) 240＝1Tera
  更大的单位？
  250＝1 Peta 260＝1 Exa （艾） 270＝1 Zetta（泽） 280＝1 Yotta（尧）

## Slide 11: 几个简化运算的例子
130 = 128+2 = 10000010
65539= 65536+3 = 10000000000000011
2010 = 2047-37 = 11111111111-32-4-1
111111110111 ＝ 212-1-8
17/128 = 10001/10000000 = 0.0010001

## Slide 12: Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, Yotta physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
1TB硬盘=??? Byte
  1TB drive ＝1 x 1012 ＝931 x 230 bytes
100M宽带 = ???
  1 Mbit/s = 106 bps
硬盘厂商 及 通讯行业是计算机行业唯一使用SI因子的

## Slide 13: 1999 New IEC Standard Prefixes
SI (International System of Units ) 仅指10进制
234 可以访问多少存储单元?
2.5 TiB存储空间需要多少地址线进行译码？

## Slide 14: 本章主要内容
2.1 数据表示的作用
2.2 数值数据的表示
2.3 非数值数据的表示
2.4 数据信息的校验

## Slide 15: 2.2 数值数据表示方法
2.2.1 数的机器码表示
2.2.2 定点数表示
2.2.3 浮点数表示
2.2.4 十进制编码
2.2.5 计算机中的数据类型

## Slide 16: 2.2.1 数的机器码表示
真值 (书写用)
  将用“+”、“-” 表示正负的二进制数称为真值
  机器不能识别书写格式，计算机如何表示负数？
机器码 (机器内部使用)
  将符号和数值一起编码表示的二进制数称为机器码
  原码 Signed magnitude 反码 One’s complement
  补码 Two’s complement 移码 Biased notation
  内存、寄存器中的数据编码到底是什么编码？

## Slide 17: 原码表示法（Signed magnitude）
增加符号位 Add a sign bit
最高位为符号位，0：正，1：负，数值位不变
  符号位的权值是多少？
[X] 原=
X 0≤X<2n
2n－X -2n < X ≤ 0
[X] 原=
X 0≤X<1
1- X -1 < X ≤ 0
  符号位权值是2n
  符号位权值是1

## Slide 18: 原码表示示例
[+0]原=0.000…0
[-0]原=1.000…0 两个机器零？
[-0.1111]原 = 1.1111
[+0.1111]原 = 0.1111
[+111011]原 = 0111011
[-111011]原 = 1111011

## Slide 19: 原码表示区间
定点小数 x0.x1x2…xn
  −0.111…1 ~ +0.111…1
  [−(1−2-n), 1−2-n] 或 (−1,1)
定点整数 x0x1x2…xn
  −111…1 ~ +111…1
  [−(2n−1), 2n−1] 或 (−2n, 2n )
对称区间

## Slide 20: 原码特性
直观易懂
  首位为符号位、其他为数值位
两个机器零
加、减运算方式不统一
  符号相异加法不能直接运算
  特别当 a<b时，实现 a-b比较困难
从50年代开始，整数都采用补码来表示
但浮点数尾数用原码定点小数表示
010110012 = 8910
+ 110011012 = -7710
001001102 = 3810

## Slide 21: 反码表示法 One’s Complement
符号与原码相同，正值与原码相同
负数的反码：二进制各位数取反
Example: +710 = 001112
−710 = 110002
[+0]反 = 0.000…0 [−0]反 = 1.111…1 两个机器零
[+0.1111]反 = 0.1111 [−0.1111]反 = 1.0000
[+111011]反 = 0111011 [−111011]反 = 1000100

## Slide 22: 反码表示法…
[X] 反=
X 0≤X<2n
2n+1－1+X -2n < X ≤ 0
[X] 反=
X 0≤X<1
2 - 2－n+X -1 < X ≤ 0

## Slide 23: 反码公式证明
定点小数 -1<x<=0时
  假设 x=-0.x1x2…xn
  [x]反+|x|=1.11…1
  =10.00…0 - 0.00…1
  =2-2-n
[x]反=2-2-n-|x|=2-2-n+x
定点整数证明方法相同

## Slide 24: 反码特性
表示区间与原码一致
两个机器零
运算仍然很复杂
  相加时需将符号位的进位增加到最低有效位上
求反用逻辑门容易实现

## Slide 25: 有趣的时钟
9与-3、21等效
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9

## Slide 26: 同余的概念
两整数a和b，若用整数m去除，如余数相同就称a,b对模m同余,记作：
a ≡ b (mod m) 模为m
以12为模 9 ≡ 12+9 ≡ 24+9 ≡ 36+9
9 ≡ 21 ≡ 33 ≡ 45 ≡ -3 ≡ 12-3 ≡ 9

## Slide 27: 例子
7+(-3)
=7+(12-3)
=7+9
=16
=4
表示负数时可用模的性质转换成正数
即可将运算中的减法变成加法运算

## Slide 28: 补码公式
模：符号位进位位的权值
真值为正数，补码与原码相同
真值为负数，增加一个模
[X] 补=
X 0≤X<2n
2n+1 + X -2n≤X<0
[X] 补=
X 0≤X<1
2 + X -1≤X<0
  模是2n+1
  模是2

## Slide 29: 补码与反码的关系
定点小数
[x]反=2-2-n+x
[x]补=2+x
=(2-2-n+x)+2-n
=[x]反+2-n
整数
[x]反=2n+1-1+x
[x]补=2n+1+x
=(2n+1-1+x)+1
= [x]反+1
  当X为负数时，补码等于反码末位加1

## Slide 30: 补码编码的简便方法
正值和原码相同，符号位为0
负值逐位取反，末位加1，符号位为1 （计算机求解方法）
[-10101010]补
  =1 01010101+1
  =1 01010110
[-0.010101]补=1.101011
扫描法（手工求解方法）
  从最右侧开始扫描找到第一个1，该数位左侧所有位取反，其他位不变

## Slide 31: 例子
X=-0.11111111
[X]补 =???
[X]补 =1.00000000
+0.00000001
=1.00000001
X=-0.00000001
[X]补 =1.11111111
X=-000000001
[X]补 =111111111
X=-0.00000000
[X]补 =???
[X]补 =1.11111111
+0.00000001
=10.00000000
=0.00000000

## Slide 32: 补码特性
唯一零
[＋0.0000]补= [-0.0000]补= 0.0000
-1.0的补码
[－1.0000]补= 0.1111+0.0001=1.0000
= 2+X = 2-1 = 1
相对原码少个负零，多个负一
Notes: -1的补码可以按逐位取反末位加一求

## Slide 33: 补码表示区间
定点小数X0.X1X2…Xn
  -1.000…0 ~ +0.111…1
  [-1,1-2-n] 或 [-1,1)
定点整数X0X1X2…Xn
  -1000…0 ~ +0111…1
  [-2n, 2n-1] 或 [-2n, 2n )
非对称区间，左侧多一个数

## Slide 34: 双符号位补码（变形补码） 模=？
例： 0001010110
1101010001
[X] 补=
X 0≤X<2n
2n+2 + X -2n≤X<0
[X] 补=
X 0≤X<1
4 + X -1≤X<0
例： 00.01010110
11.01010001
符号位01表示正溢出，10表示负溢出，最高位表示正确符号位

## Slide 35: 补码加减法的实现
[X + Y]补= [X]补+ [Y]补
[X−Y]补= [X]补+ [−Y]补
[−Y]补= {[Y]补 }补
  { }补是求补运算：表示将 [Y]补逐位取反, 末位加1，或扫描法求补
  是否恒成立？

## Slide 36: 补码加减法运算实例
x=0.1011 y= -0.0101 用模4补码 求x+y，x-y
[x]补 = 00 1011, [y]补 = 11 1011
[-y]补 = 00 0101
00 1011
+
11 1011
100 0110
x+y
00 1011
+
00 0101
01 0000
x-y

## Slide 37: 补码表示中的符号位扩展
由 [X]补 求 [X / 2]补
符号位不变，符号与数值位均右移一位，
[X]补 =10010 则 [X/2]补 =11001 符号向右扩展 （算术右移）
[2x]补=? 左移，末位补零，符号变化溢出
不同位数的整数补码相加减时，如何运算？
0101010111000011
+
1111111110011100
0101010101011111
0101010111000011
+
10011100
？

## Slide 38: 补码特性
机器零唯一
符号位可以直接参与运算
减法可以变成加法，运算电路统一
负数比正数多一个
Two’s complement is the standard for integer !!
为什么不是双符号位补码？

## Slide 39: 移码表示法 Biased/Excess Notation
定义
[x]移 = 2n+x -2n ≤ x < 2n
保持数据原大小顺序，便于直接比较，偏移量也可是非幂次方常量
与补码的符号位相异，数据位相同
  X=+10101 [X]移 =25+10101=110101
  X=-10101 [X]移 =25-10101＝001011
仅用于表示整数，通常表示浮点数的阶码

## Slide 40: 不同机器码对比
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0010
0001
0011
0100
0101
0110
0111
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
1000
1001
0
1
2
3
4
5
6
7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0010
0001
0011
0100
0101
0110
0111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
0000
1111
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0010
0001
0011
0100
0101
0110
0111
1001
1010
1011
1100
1101
1110
0000
1000
1111
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1010
1001
1011
1100
1101
1110
1111
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
0000
0001
原码
反码
补码
移码
正数区间，原码，反码，补码表示相同
原码、反码有两个0
负数区域反码与原码数值位相反
原码、反码在数轴上对称
补码、移码在数轴上不对称，最左侧多了一个数
补码、移码符号位相异，数值位相同
负数的补码等于反码末位加1

## Slide 41: 不同机器码公式对比
 | -2n< x ≤0 | -1< x ≤ 0 | x ≥ 0
原码 | 2n−x | 1−x | x
反码 | 2n+1−1 + x | 2−2-n+x | x
补码 | 2n+1+ x | 2 + x | x
移码 | 2n+ x | 无 | 2n+ x

## Slide 42: 定点数机器码表示范围
n+1位定点数，数据位n位
定点整数
定点小数
原码反码
补码
  [1−2n, 2n−1]
  [−2−n−1, 1−2−n]
  [−2n, 2n−1]
  [−1, 1−2−n]
移码
  [−2n, 2n−1]
  小数无移码
  (−2n, 2n)
  (−1, 1)
  [−2n, 2n)
  [−1, 1)
  [−2n, 2n)

## Slide 43: 机器码小结
4类机器码应用
  原码 用来表示浮点（实）数的尾数
  反码 已不用于表示数值数据
  补码 50年代开始成为整数标准
  移码 用于浮点数阶码
补码优势
  模运算，加、减运算统一
  唯一0，方便使用

## Slide 44: 2.2 数值数据表示方法
2.2.1 数的机器码表示
2.2.2 定点数表示
2.2.3 浮点数表示
2.2.4 十进制编码
2.2.5 计算机中的数据类型

## Slide 45: 2.2.2 定点数表示
定点表示 (小数点位置固定的数)
  定点整数
  定点小数
  仅能表示纯小数及纯整数
浮点表示（解决小数点问题）
机器数 （解决符号问题）

## Slide 46: 基本术语Terminology
计算机利用寄存器存储数据
寄存器中每个位称bit (Binary DigiT)
最高有效位 (MSB) 最低有效位 (LSB)
1
1
0
1
1
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0
MSB
Most significant bit
LSB
Least significant bit

## Slide 47: 定点整数
  符号位
  小数点位置
  数值部分
X0
X1
X2
X3
…
…
…
Xn
X0
1
1
1
…
…
…
1
X0
0
0
0
…
…
…
0
0 ≤|X|≤2n-1
上溢
最高有效位
最低有效位

## Slide 48: 定点小数
  符号位
  小数点位置
  数值部分
X0
X1
X2
X3
…
…
…
Xn
X0
1
1
1
…
…
…
1
X0
0
0
0
…
…
…
0
0≤|X|≤1-2-n
下溢/上溢
最低有效位
最高有效位

## Slide 49: C语言中的机器码？
main()
{
char a=127,b=128,c=129;d=257;
printf("\n%d ",a);
printf("\n%d ",b);
printf("\n%d ",c);
printf("\n%d ",d);
return(0);
}
127
-127
-128
？？？？
机器码赋值
真值输出
变量a，b，c ，d 机器码实际存储值是多少？
1

## Slide 50: 变量内存值？
char 127 = 127 = 7F
char 128 = -128 = FFFFFF80
char 129 = -127 = FFFFFF81
8081-FF7F
机器码赋值
真值输出
机器码输出
内存输出
char -1 = -1 = FFFFFFFF

## Slide 51: 反汇编
a=127;
b=128;
c=129;
d=-1;
aedx，8位到32位
aeax 8位到32位
edx形参
eax形参
打印格式地址形参
调用printf
Notes: 注意printf的输入是32位，所以要将8位转换成32位，前后两个printf代码不一样，原因是一个是正数，一个是负数，编译器做了预判。

## Slide 52: C语言中的定点数
无符号整数
  unsigned char 、unsigned short、unsigned int
  一般用于地址运算，编号表示
  指针是什么数据类型？
有符号整数
  char、short、int、long
  采用补码表示
无符号整数最大值 > 同位宽符号整数最大值
  8位无符号整数 最大是255（1111 1111）
  8位有符号整数 最大为127（0111 1111）

## Slide 53: 32 位补码表示范围
[-231，231-1]
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00002 = 010
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00012 = + 110
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00102 = + 210
...
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11102 = + 2,147,483,64610
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11112 = + 2,147,483,64710
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00002 = – 2,147,483,64810
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00012 = – 2,147,483,64710
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00102 = – 2,147,483,64610
...
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11012 = – 310
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11102 = – 210
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11112 = – 110
max
min

## Slide 54: 32位机器上的程序
main()
{
int x=-1;
unsigned u = 2147483648;
printf ("x = %u = %X = %d\n",x,x,x);
printf ("u = %u = %X = %d\n",u,u,u);
return;
}
机器码输出
真值赋值
x = 4294967295 = FFFFFFFF = -1
u = 2147483648 = 80000000 = -2147483648
真值输出
Notes: 最后以一段程序来解释下真值和机器码，这个例子中x=-1，这是采用真值的方式进行赋值
无符号数u=，
利用printf首先输出x，分别按%u，%X,%d进行输出，实际就是按不同机器码进行输出，第一个下，
，
我们来看输出结果，-1这个数如果表示成无符号数10进制是44444，十六进制就是全FFFFFFF，真值是-1，这也表明实际计算机中存储的编码是32位全1的数，间接证明了计算机中数据是采用补码存储。
第二个数无符号数分别是21，，十六进制800000，也就是32位最高位位1，这个数是补码负数最小值，也就是-222222.

## Slide 55: C语言中的整数小结
整数补码存储，表示，运算
C编译器根据常量值的大小自动匹配数据类型
  -2147483648 被当成无符号数 (C90)，如何表示32位最小整数？
  #define INT32_MIN (-2147483647 - 1)
有符号和无符号共存时无符号优先
  -1 > 0U
整数变量初始化
  先按约定处理常量转换成机器码 C90/99 有区别
  然后根据变量长度进行强制转换，位数超出直接截去

## Slide 56: 2.2 数值数据表示方法
2.2.1 数的机器码表示
2.2.2 定点数表示
2.2.3 浮点数表示
2.2.4 十进制编码
2.2.5 计算机中的数据类型

## Slide 57: 一个奇怪的浮点运算程序
main()
{
double a,b,c; int d;
b=3.3; c=1.1;
a=b/c;
d=b/c;
printf("%f,%d",a,d);
if (3.0!=a)
printf("\nReally? 3.0!=a");
}
3.000000,2
??????????
Really?3.0!=a

## Slide 58: 浮点数如何表示?
浮点数包括整数与小数，如何表示更有效？
  最直接的办法---整数部分、小数部分单独表示？
    #define INT32_MAX 2147483647
    电子的质量 9×10-28g 太阳的质量2×1033g＝0.2×1034
    浪费存储空间，数据表示范围和精度均有限
有否更好的方法？
Notes: 黑板上写一个浮点数，

## Slide 59: 浮点数如何表示…
电子的质量 9×10-28g
太阳的质量 2×1033g ＝ 0.2×1034
科学记数法
  让数据表示唯一，规格化
  N=10E×M 1≤|M|＜10
  N=2E×M 1≤|M|＜2
利用幂和尾数表示浮点数
  数据范围更大，精度更高、数据表示唯一

## Slide 60: 浮点数的规格化问题 normalization
0.05*101 50*10-2 5*10-1
0.01*21 1*2-2 0.1*2-1
尾数最高有效位为1的数称为规格化数
  保障数据表示的唯一性，方便交换数据
  提升表示精度，尾数去掉了左侧多余的零
  简化浮点运算算法
两种规格化数 1.XXXXX 0.1XXXXX
机器零：全部为0，特殊的数据编码

## Slide 61: 浮点数的表示
N=Re×m=2E×M 1≤|M|＜2
=2±e× (±m)
E0
E1
E2
…
…
…
Em
M0
M1
M2
…
…
…
Mn
  尾值
  阶值
  阶符
  尾符

## Slide 62: 浮点数的表示范围
N=2E×M 1≤|M|＜2
E→+∞ 产生 正上溢 或 负上溢
E→ -∞ 产生 正下溢 或 负下溢
- 
+
0
负上溢
正上溢
负下溢
正下溢
负数
正数

## Slide 63: Range & precision
机器字长一定时，阶码越长，表示范围越大
尾码越长，精度是否越高？
浮点数表示范围比定点数大，精度高
E0
E1
E2
…
…
…
Em
M0
M1
M2
…
…
…
Mn
  尾值
  阶值
  阶符
  尾符

## Slide 64: 例子（规格化）
8位定点小数范围
  0.0000001 --- 0.1111111 1/128 --- 127/128
阶码3位，尾数5位（隐藏位，规格化）
  正数可表示2-4*1.0000 --- 23*1.1111 0.0001 --- 1111.1
阶码4位，尾数4位（隐藏位，规格化）
  正数可表示2-8*1.000 --- 27*1.111 0.00000001 --- 11110000
  （…56, 60, 64, 72…112, 120, 128, 144, …224, 240]
浮点数的密度与分布
n
2n
4n
8n
16n
0

## Slide 65: “Father” of the IEEE 754 standard
80年代初，各机器浮点数表示不统一
  相互不兼容，机器之间传送数据时很麻烦
1970年代后期, IEEE着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定，沿用至今
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/
ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.

## Slide 66: 浮点数标准 IEEE754
构成：阶码E，尾数M，符号位S
阶码和尾码的位数分配实际是表示范围和精度的折衷
N = (−1)S ╳ M ╳ 2E
阶码移码表示，偏移量127/1023，尾数原码表示，符号在第1位
S(1bit) | E(23~30共8bit) | M(0~22共23bit)
32浮点数 float
S(1bit) | E(52~62共11bit) | M(0~51共52bit)
64浮点数 double

## Slide 67: 浮点数标准 IEEE754
规格化数(Normal)
1≤E≤254/2046 (−1)s × 1.M × 2E−127 (−1)s × 1.M × 2E−1023
非规格化数(Subnormal)
E=0 (−1)s × 0.M × 2−126 (−1)s × 0.M × 2−1022
尾数原码表示，表示区间对称
规格化数最高位恒为1，该位为隐藏位，可节约尾数数据位

## Slide 68: 32位单精度浮点数编码格式
+0/-0
0
0
0/1
(−1)S× (0.M) ×2(−126)
M (非零)
0
0/1
(−1)S× (1.M) ×2(E−127)
M
1~254
0/1
- ∞
0
255
1
+∞
0
255
0
sNaN NaNSignaling产生异常
非零 0xxxx
255
0/1
qNaN Not a Number（quiet）
1xxxx
255
0/1
表示
尾数
阶码
符号位

## Slide 69: IEEE754 规格化浮点数表示范围
格式 | 正数最小值 | 正数最大值
单精度规格化 (−1)s×1.m×2E−127 | Emin=1, Mmin=1.0 1.0 × 21−127 = 2−126 | Emax=254, Mmax=1.1111…1 2127 × (2−2−23)
单精度非规格化 (−1)s×0.m×2−126 | E=0, Mmin=2−23 2-23 × 2−126 = 2−149 | E=0, Mmax=0.1111…1 = 2−126×(1−2−23) =2−126−2−149
双精度规格化 (−1)s×1.m×2E−1023 | Emin=1, Mmin=1.0 1.0 × 21−1023 =2−1022 | Emax=2046, Mmax=1.1111…1 =21023 × (2−2−52)
双精度非规格化 (−1)s×0.m×2−1022 | E=0, Mmin=2−52 2−52 × 2−1022 =2−1079 | E=0, Mmax=0.11111…1 =2−1022 × (1−2−52)
  约 +3.4 X 1038

## Slide 70: 浮点程序 例1
main()
{
int a=1; a=a/0;
printf("a=%d",a);
return;
}
程序出错 Why？
main()
{
float a=1.0,b=-1.0;
a=a/0; b=b/0;
printf("a=%f b=%f",a,b);
return;
}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a=1.#INF00 b=-1.#INF00
a = 正无穷 b=负无穷
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 71: 浮点程序 例2
main()
{
float a=0.0, b;
a=a/0; b=-sqrt(-1);
printf ("a=%f b=%f",a,b);
return;
}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a=1.#IND00 b=1.#QNAN0
a = FFC0-0000 b=7FC0-0000
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 72: 浮点程序 例3
union { char c[4]; float f; int i;} t1,t2;
void main() {
t1.i = 0X00000000; t2.i = 0X80000000;
if (t1.f==t2.f) printf(“float data is equal!\n");
if (t1.i==t2.i) printf("int data is equal!\n");
Output32BitHex(&t1.f);
Output32BitHex(&t2.f);
}
float data is equal!
0000-0000
8000-0000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 73: 浮点数的表示范围与精度
阶码越长，表示范围越大，精度越高 (规格化)
阶码相同，尾数越长，精度越高
浮点数扩大了数值表示范围， 未增加状态数---数值个数
绝对值越大，浮点数分布越稀疏，运算不满足结合律
  （2-126+1020）-1020 = ? 2-126 + (1020 - 1020) =?
0
2-126
2-125
2-124
2-123
非规格化数
2-149

## Slide 74: float型与真值之间的变换流程
浮点数真值 十进制数N
单精度 float机器码 32位二进制
N  (-1)s × 2e × 1.M
E = e + 127
保存S、E、M
从32位二进制中提取S、E、M
e = E - 127
计算(-1)s × 2e × 1.M，按权展开

## Slide 75: 浮点数转换实例
3.310  IEEE 754 float
十进制转换二进制 3.310 = 11.01001100110011001100110011...2
规格化 3.310 = 1.1010011001100110011001100112×21
取23位尾数，舍入后会变小
8位阶码 = 1 + 127 = 100000002
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
尾码
阶码
符号
4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## Slide 76: 浮点数转换实例
1.110  IEEE 754 float
十进制转换二进制 1.110 = 1.0001100110011001100110011...2
规格化 = 1.00011001100110011001100112×20
取23位尾数，舍入后会变大
8位阶码 = 0 + 127 = 011111112
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
尾码
阶码
符号
3 | F | 8 | C | C | C | C | D

## Slide 77: 一个奇怪的浮点运算程序
main()
{
double a,b,c; int d;
b=3.3; c=1.1;
a=b/c;
d=b/c;
printf("%f,%d",a,d);
if (3.0!=a)
printf("\nReally? 3.0!=a");
}
3.000000,2
??????????
Really?3.0!=a
二进制存储
浮点数不能精确表示一些十进制数

## Slide 78: 一个更奇怪的浮点运算程序
main()
{
float a,b,c; int d;
b=3.3; c=1.1;
a=b/c;
d=b/c;
printf("%f,%d",a,d);
if (3.0!=a)
printf("\nYeah!");
}
3.000000,2
??????????

## Slide 79: 3.3/1.1
void double_currency_test()
{
double a,b,c;
a=3.3; b=1.1;
c=a/b;
Output64BitHex(&a);
Output64BitHex(&b);
Output64BitHex(&c);
printf("%.20f \n",a);
printf("%.20f \n",b);
printf("%.20f \n",c);
}
void float_currency_test()
{
float a,b,c;
a=3.3; b=1.1;
c=a/b;
Output32BitHex(&a);
Output32BitHex(&b);
Output32BitHex(&c);
printf("%.20f \n",a);
printf("%.20f \n",b);
printf("%.20f \n",c);
}

## Slide 80: 一个奇怪的浮点运算程序
400A-6666-6666-6666
3FF1-9999-9999-999A
4007-FFFF-FFFF-FFFF
3.29999999999999980000
1.10000000000000010000
2.99999999999999960000
Double 3.3/1.1
4053-3333
3F8C-CCCD
4040-0000
3.29999995231628420000
1.10000002384185790000
3.00000000000000000000
Float 3.3/1.1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
尾码
阶码
符号
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 81: 判断表达式
int i; float f; double d;
i==(int)(float)i
f==(float)(int)f
i==(int)double(i)
f==(float)(double)f
d==(float)d
f==-(-f)
(d+f)-d==f
Notes: i==(int)(float)I 不恒成立
f==(float)(int)f 不恒成立
i==(int)double(i) 恒成立，因为double尾数52位
f==(float)(double)f 恒成立
d==(float)d 不成立，精度损失
f==-(-f) 尾数原码成立
(d+f)-d==f 结合律不满足

## Slide 82: C语言浮点数总结
float，double型对应IEEE754 单精度和双精度
浮点数在数轴上分布不均匀，数轴右侧分布更稀疏
  浮点数运算不满足结合律 (d+f)-d != f
int 32位 float 32位在整数区域仅部分重叠
  i==(int) (float) i 不成立
int 32位 是 double 64位的子集
  i==(int) (double) i 成立
0
2-126
2-125
2-124
2-123
非规格化数
float无法表示的最小int？

## Slide 83: C语言浮点数总结
float数据集是double的子集
  f==(float) (double) f 成立
浮点数尾数原码表示
  f==−(− f) 成立
浮点数存在两个零
  C语言不关注
  浮点运算指令实现必须考虑这个因素
浮点数不是精确数
  不一定能准确表示十进制小数，比较需谨慎

## Slide 84: 2.2 数值数据表示方法
2.2.1 数的机器码表示
2.2.2 定点数表示
2.2.3 浮点数表示
2.2.4 十进制编码
  十进制整数、十进制浮点数
2.2.5 计算机中的数据类型

## Slide 85: 十进制整数
Binary coded decimal 二进制编码的十进制
几种BCD码
  8421码 (8*X3+4*X2+2*X1+1*X0) 有权码
  2421码 (2*X3+4*X2+2*X1+1*X0) 有权码
  余三码 (8*X3+4*X2+2*X1+1*X0) + 0011
  格雷码 相邻的数字，只有一位不同，通信传输中避免错误
BCD码运算的问题(编码校正)
用途？

## Slide 86: BCD码运算问题
8421码的校正
  8＋7＝1000＋0111＝1111 非法编码
余三码的校正
  0＋0＝0011＋0011＝0110 ＝3 非法编码
  4＋4＝0111＋0111＝1110 ＝？非法编码
运算较复杂

## Slide 87: 2.2 数值数据表示方法
2.2.1 数的机器码表示
2.2.2 定点数表示
2.2.3 浮点数表示
2.2.4 十进制编码
2.2.5 计算机中的数据类型

## Slide 88: 2.2.5 计算机中的数据类型
汇编语言中的数据类型
  寄存器、内存数据没有数据类型
  具体类型取决于指令操作符
高级语言中的数据类型
  C语言 char、 int 、float 等
  不同类型运算编译时生成不同汇编指令

## Slide 89: 高级语言中的数据类型
非数值数据 Qualitative
  C语言 char型
数值数据 Quantitative
  整数 Integers
    Signed / Unsigned
    C语言 char short int long 型
    int8_t uint8_t int16_t uint16_t int32_t uint32_t int64_t uint64_t
  非整数 Non-integers (Real)
    C语言 float double 型

## Slide 90: C99 stdint.h
typedef signed char int8_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef short int16_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef int int32_t;
typedef unsigned uint32_t;
typedef long long int64_t;
typedef unsigned long long uint64_t;

## Slide 91: 程序中数据类型的宽度
高级语言支持多类型、多长度的数据
    C语言中char型的宽度为1字节
    可表示一个字符（非数值数据）
    也可表示一个8位的整数（数值数据）
  同类型数据在不同机器上位宽有差异
    分配字节数与机器字长和编译器相关
Compaq Alpha是64位机器
C变量 | 典型32位机 | Compaq Alpha
char | 1 | 1
short | 2 | 2
int | 4 | 4
long int | 4 | 8
char * | 4 | 8
float | 4 | 4
double | 8 | 8

## Slide 92: C语言整型数据表示范围

## Slide 93: C语言中整型变量表示范围
有符号数采用补码表示

## Slide 94: C语言中整型数据类型转换
相同字长整型转换
  机器码不变
小字长转大字长
  根据原数据类型进行扩展
  无符号数零扩展，有符号数符号扩展
大字长转小字长
  机器码截断处理
  会损失表示范围

## Slide 95: C语言中的定点数表示与运算（在线运行代码）
数据表示
运算溢出
等长类型转换
小字长转大字长
大字长转小字长
整型运算实例
整型变量大小
整数除零问题

## Slide 96: C语言中的浮点数表示与运算（在线运行代码）
浮点数除零问题
两个浮点机器零
浮点数精度
浮点数比较问题
浮点数运算误差
浮点数结合律问题
浮点数上溢
浮点数下溢

## Slide 97: 本章主要内容
2.1 数据表示的作用
2.2 数值数据的表示法
2.3 非数值数据的表示法
2.4 数据信息的校验

## Slide 98: 2.3 非数值数据表示法
2.3.1 字符表示 characters
2.3.2 汉字编码 Chinese characters

## Slide 99: 字符表示
如何使用数值表示字符数据
常见标准 Standards
  ASCII-American Standard Code for Information Interchange (ANSI 7bits)
  EBCDIC-Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code (IBM 8bits)
  Unicode

## Slide 100: 128 Standard ASCII codes
52 Letters
  a-z, A-Z
10 Digits
  0-9
34 Symbols
  ! @ # $ % ^ & * ( ) …
32 Control characters
  <CR> <BEL> <ESC> <LF> …

## Slide 101: ASCII
使用7bit表示128个字符， MSB=0
  From 000 0000 to 111 1111 27=128
注意：ASCII中的数字字符和数字本身不相等
几乎所有计算机均支持该代码集
扩展ASCII码 8Bit，更多字符怎么办？
  不是所有语言都能用128个字符表示

## Slide 102: ASCII
使用7bit表示128个字符， MSB=0
  From 000 0000 to 111 1111 27=128
注意：ASCII中的数字字符和数字本身不相等
几乎所有计算机均支持该代码集
扩展ASCII码 8Bit，更多字符怎么办？
  不是所有语言都能用128个字符表示

## Slide 103: 汉字表示法
8 位数据仅能表示256个字符，无法表示汉字
GB2312国家标准
  1981年, 16位表示,又称国标码或国际交换码
    一级常用汉字3755个，按汉语拼音排列
    二级常用汉字3008个，按偏旁部首排列
    非汉字字符682个
  94*94矩阵 区位码（行---区，列---位）
    一级汉字 16-55区 二级汉字 56-87区
    三级汉字 1-9区 用户自定义10-15区

## Slide 104: 汉字机内码
计算机内存储和处理汉字时使用的编码
  与ASCII码严格区分
  与区位码之间简单对应
GB2312机内码 = 区位码 + 0xA0A0
与ASCII字符的区别，最高有效位MSB=1

## Slide 105: 字形码
字形码是用点阵表示的汉字字型代码，是汉字的输出形式
  光栅字体，无法放大，屏幕像素描述
  矢量字体，无限放大，数学公式描述
  .TTF True Type Font
字形码点阵信息量大，占用存储空间大
  以32*32为例，每个汉字要占用128个字节
字形码只用来构成汉字库，不用于机内存储

## Slide 106: 汉字标准
GB2312-1980(GB0)(简体)
  6763个汉字
GB13000-1993
  20902个汉字 (Unicode 1.1版本)
汉字扩展规范GBK1.0 标准1995（非国家标准）
  21003个字符（兼容GB2312）
GB18030-2000 (1/2/4字节编码)
  27484汉字 （向下兼容GB2312 GBK，GB13000）

## Slide 107: Charset
<META content="text/html; charset=gb2312"
… http-equiv=Content-Type>
charset=gb2312 简体中文 charset=big5 繁体中文 charset=EUC_KR 韩语 charset=Shift_JIS 或 EUC_JP 日语 charset=KOI8-R/Windows-1251俄语 charset=iso-8859-2 中欧语系 charset=utf-8 unicode多语言

## Slide 108: Unicode www.unicode.org
用于克服字符数字的限制
为所有语言中的字符分配唯一的代码
16 bit 字符集，65536 Unicode 字符
提供唯一的代码
  不论任何平台
  不论任何程序
  不论任何语言

## Slide 109: Universal Character Set ISO
UCS
  ISO 10646
  UCS-2 UCS-4
大一统的UTF (Unicode Transform format)
  UTF-7 1-4Byte ASCII （MAIL） 用“+” “-”来区分
  UTF-8 1-4Byte 兼容ASCII (WEB/OS)
  UTF-16 2/4Byte (Windows/JAVA)
  UTF-32 4Byte

## Slide 110: 记事本编码区别？
字符编码笔记：ASCII，Unicode和UTF-8
http://www.ruanyifeng.com/blog/2007/10/ascii_unicode_and_utf-8.html

## Slide 111: 本章主要内容
2.1 数据表示的作用
2.2 数值数据的表示法
2.3 非数值数据的表示法
2.4 数据信息的校验

## Slide 112: 2.4 数据信息的校验
2.4.1 码距与校验
2.4.2 奇偶校验
2.4.3 海明校验
2.4.4 循环冗余校验

## Slide 113: 身份证的秘密
身份证编码格式
各位权值：Wi=2(i-1)(mod 11)
校验位 = ∑(Ai×Wi) mod 11
# | 行政区划编码 |  |  |  |  |  | 出生年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 顺序码 |  |  | ？
A | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | x
W | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1
余数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
P | 1 | 0 | x | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2

## Slide 114: 银行卡编码规则
信用卡编码格式
最低位数字开始，左向将奇数位的数字求和
最低位数字开始，左向将偶数位的数字乘2，积>9则减9，再求和
将奇数位总和加偶数位总和，结果可以被10整除
发行者标识代码 |  |  |  |  |  | 个人账号标识 |  |  |  |  |  |  |  |  | P
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2

## Slide 115: 数据校验基本原理
解决编码在时间、空间上传输可靠性问题
编码中引入一定冗余，增加最小码距，使编码符合某种规则，当编码出现一个或多个错误时变成非法代码（不符合规则）
  奇偶校验
  编码中1的个数的奇偶性
  海明校验
  多校验组的奇偶性，检错码为出错位
  循环冗余校验
  编码能被生成多项式整除，余数循环

## Slide 116: 码距概念
码距：任意两个合法编码间不同的二进制位数 最小码距
码距越大，抗干扰能力、纠错能力越强，数据冗余越大，编码效率越低
选择码距应考虑信息出错概率和系统容错率
  奇偶校验 最小码距为2
  海明码 最小码距为3

## Slide 117: 码距实例
第一代穿孔饭卡  磁卡  NFC感应卡
穿孔卡的安全隐患？
第一代穿孔饭卡
二代磁卡饭卡

## Slide 118: 码距与纠错性能
最小码距≥e+1
  可检测e个错误
最小码距≥2t+1
  可纠正t个错误
最小码距≥e+t+1
  e>t
  可纠正t个错误，同时检测e个错误
且 2
4
7
且 2
3
6
且 1
3
5
且 1
2
4
或 1
2
3
0
1
2
0
0
1
纠错
检错
最小码距
且表示假设无更多位错误发生时，可以区分这两种出错模式，或表示无法区分，需要进一步假设
Notes: @KarylDAZE 这个之前群里讨论过了。纠正隐含了检测，因为只有检测出的才可能纠正。所以第二个情况最小码距>=2t+1其实完整的表述是“可以检测并纠正t个错误”，因此e=t的情况被算到第二个情况里了

## Slide 119: 校验码应用
原始数据 k位
校验数据 r位
校验码
校验码’
k+r位
编码电路
校验码
原始数据
k位
k+r位
发送方
传输/存储
解码电路
k位
接收方
解码数据
可能出错

## Slide 120: 2.4 数据信息的校验
2.4.1 码距和校验
2.4.2 奇偶校验
2.4.3 海明校验
2.4.4 CRC循环冗余校验
奇偶校验
海明编码
CRC校验

## Slide 121: 2.4.2 奇偶校验
奇校验
  冗余位：1位 校验位 P
  编码规则：校验码（数据＋校验位）中1的个数为奇数 最小码距：2
  0000  00001 (奇校验) 0000  00000 (偶校验)
偶校验:
奇校验:
检错码:
G=1： 数据一定出错，否则较大概率正常

## Slide 122: 奇偶校验过程
发送方生成 校验码 = 原始数据D + 校验位P
接收方生成利用校验码生成 检错码G
检测码不为零表示错误发生！
检测码为零时是否表示数据正确？ 能否纠错？
D7D6D5D4D3D2D1D0
+
校验位 P
发送方
d7d6d5d4d3d2d1d0p
+
检错位 G
接收方
D7D6D5D4D3D2D1D0P
校验码

## Slide 123: 奇偶校验性能
00011
00011
00011
00010
01101
11101
00011
00011
识别奇数错，不能纠错，不保证正确，实现简单，编码效率高
正确传输
正常检错
正确检错
不能检错
00011
00101
不能检错

## Slide 124: 奇偶校验应用场合
磁盘阵列
能纠错？
ECC DRAM
ECC（Error Checking and Correcting）
Notes: 为什么要用奇偶校验，能检查错误，CPU内部有没有奇偶校验，没有校验的内存可靠性如何？ECC是纠删码，也使用了奇偶校验

## Slide 125: 二维奇偶校验
若干数据一个校验位
整个数据包增加一个校验字节
0110100
1011010
0010110
1110101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
行列是否均满足奇偶性

## Slide 126: 校验性能？
All 1-bit errors
出错位
0110100
1011010
0000110
1110101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
可检错行，奇数个1
可检错列，奇数个1

## Slide 127: 校验性能？
All 2-bit errors
出错位
0110100
1011010
0000111
1110101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
可检错列，奇数个1

## Slide 128: 校验性能？
All 3-bit errors
0110100
1011010
0000111
1100101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
出错位
可检错列，奇数个1

## Slide 129: 校验性能？
Most 4-bit errors
0110100
1011010
0000111
1100101
1001010
1
0
1
1
0
1000110
1
可检错行
出错位
出错位
0110100
1011010
0000111
1100100
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
无法检错

## Slide 130: 二维奇偶校验的启示
多个奇偶校验组
  一个数据位参加多个校验组
  一个数据位发生错误可在多个检测码中反应
  可有效提高检错能力
出错位
0110100
1011010
0000110
1110101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
可检错列，奇数个1
可检错行，奇数个1

## Slide 131: 2.4 数据信息的校验
2.4.1 码距与校验
2.4.2 奇偶校验
2.4.3 海明校验
2.4.4 循环冗余校验
奇偶校验
海明编码
CRC校验

## Slide 132: 2.3.2 海明校验 Hamming Codes
奇偶校验
  一个校验位
  只能检错，无法纠错
海明码
  多个奇偶校验组
  既能检错，也能纠错
  最小码距为3
Richard Wesley Hamming
1950

## Slide 133: 可检一位错海明码…
编码规则：分组交叉奇偶校验法
  待编码数据分成 r 个奇偶校验组，r>1
  r 位校验位（冗余），生成r位检错码
  各数据位至少参加2个校验组
  一个数据位出错，可导致多个检错码为1
检错纠错：检错码值表示出错位置 （假设1位错）
  检错码全零， 数据大概率正常，最低位是1开始
  可检错，也可纠错，将出错位取反即可

## Slide 134: 可检一位错海明码…
（n,k）海明码共 n 位，其中数据位 k 位，校验位 r 位 （冗余位）
n = k + r ≤ 2r − 1 （r位可以表示2r状态，0值去掉）
例：4位数据位，r=？
  (7,4)海明码 D4D3D2D1P3P2P1
  3个校验组 G3G2G1， P3P2P1 分属其中一组
  H7H6H5H4H3H2H1 最低位为什么从1开始？
  校验组如何分组， Di , Pj  Hk 如何映射
P1
P2
D1
P3
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
???

## Slide 135: (7,4)码分组依据
H3参与G2 G1两校验组
G3G2=0 表示仅仅P1位出错
备注 (假设只有1位错)
H7参与G3 G2 G1三校验组
D4存放H7
H7出错
111
H6参与G3 G2两校验组
D3存放H6
H6出错
110
H5参与G3 G1两校验组
D2存放H5
H5出错
101
D1存放H3
H3出错
011
G2G1=0 表示仅仅P3位出错
P3存放在H4位置
H4出错
100
G3G1=0 表示仅仅P2位出错
P2存放在H2位置
H2出错
010
P1存放在H1位置
H1出错
001
数据正常
000
出错位
G3G2G1

## Slide 136: (7,4)码数据位映射
G1(P1,H3,H5,H7)
G2(P2,H3,H6,H7)
G3(P3,H5,H6,H7)
P1
P2
D1
P3
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H7参与G3 G2 G1校验组
H6参与G3 G2校验组
H5参与G3 G1校验组
H3参与G2 G1校验组
H7出错
111
H6出错
110
H5出错
101
H3出错
011
备注
出错位
G3G2G1
G1=P1⊕D1⊕D2⊕D4
G2=P2⊕D1⊕D3⊕D4
G3=P3⊕D2⊕D3⊕D4

## Slide 137: (7,4)码编码表
原始数据 | 校验码 | 十进制值 | 原始数据 | 校验码 | 十进制值
0000 | 0000000 | 0 | 1000 | 1001011 | 75
0001 | 0000111 | 7 | 1001 | 1001100 | 76
0010 | 0011001 | 25 | 1010 | 1010010 | 82
0011 | 0011110 | 30 | 1011 | 1010101 | 85
0100 | 0101010 | 42 | 1100 | 1100001 | 97
0101 | 0101101 | 45 | 1101 | 1100110 | 102
0110 | 0110011 | 51 | 1110 | 1111000 | 120
0111 | 0110100 | 52 | 1111 | 1111111 | 127
  最小码距为3，判两位错或纠1位错
最小码距？
Notes: 粉色为校验位，黑色为数据为

## Slide 138: (7,4)码检错、纠错性能 最小码距3
可检一位错
  检错码G3G2G1 ≠000，值为出错位置，取反即可纠错
可检两位错
  假设D1 ，D2同时出错， G3G2G1=110 ？
大多数三位错
  D1，D2，D3同时出错？ G3G2G1=000 ？
能否区分一位错，两位错？
  假设没有3位错
  引入总偶校验位 P4=H1⊕H2⊕H3⊕H4⊕H5⊕H6⊕H7
  G4=P4⊕H1⊕H2⊕H3⊕H4⊕H5⊕H6⊕H7 区分一位两位错
H3/D1
H5/D2
H6/D3
G1
G2
G3
H4/P3
H1/P1
H2/P2
H7/D4
检错必须有假设前提

## Slide 139: （n，k）码校验分组设计方法
布局？ | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21
(n, k) 海明码的校验如何分组，设检错码为Gr….G4G3G2G1
根据海明编码规则填写校验组分布表
 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21
检错码 | 00001 | 00010 | 00011 | 00100 | 00101 | 00110 | 00111 | 01000 | 01001 | 01010 | 01011 | 01100 | 01101 | 01110 | 01111 | 10000 | 10001 | 10010 | 10011 | 10100 | 10101
对应位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G3组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G4组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G5组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P1
√
P2
√
P3
√
P4
√
D2
√
√
D1
√
√
D3
√
√
D4
√
√
√
D5
√
√
D6
√
√
D7
√
√
√
P5
√
P1 = D1 ⊕ D2 ⊕ D4 ⊕ D5 ⊕ D7 ⊕ …
编码布局 | P1 | P2 | D1 | P3 | D2 | D3 | D4 | P4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | P5 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16

## Slide 140: 海明码特点
ECC DRAM
ECC（Error Checking and Correcting）
编码效率高：数据增加一倍，校验位只增加一位
可纠正一位错
最初用于自动处理穿孔卡片的故障
ECC DRAM、RAID2，卫星通讯
k | 1 | 2～4 | 5～11 | 12～26 | 27～57 | 58～120 | …
r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …

## Slide 141: 海明编解码过程
编码 （按规则增加冗余信息）
传输 （时空、不可靠）
解码 （规则判断，检错、尽力纠错）
原始数据
校验码
加扰后校验码
尽力纠错的数据

## Slide 142: 海明编码传输实验
Ctrl+T驱动时钟

## Slide 143: 2.4 数据信息的校验
2.4.1 码距与校验
2.4.2 奇偶校验
2.4.3 海明校验
2.4.4 循环冗余校验
奇偶校验
海明编码
CRC校验

## Slide 144: CRC循环冗余校验码 Cyclic Redundancy Check
编码规则：编码可被生成多项式整除
  模2除法，余数为0（高概率正确），否则出错
设CRC码 n 位，其中数据位 k 位，校验位 r 位（冗余位）
n = k + r ≤ 2r − 1 （2r个余数，0表示正确，n位中的每一位出错余数皆不同）
可检错，可纠错
W. Wesley Peterson
1961

## Slide 145: 模2运算规则
模2除法
余数
1
1100000
1110
1011
0010
010
1010
1011
1011
0000
1011
商
1
1
0
加法：按位加不考虑进位
减法：按位减不考虑借位
  异或运算，不考虑进位
乘法：部分积之和按模2加法计算
除法：余数首位为1，商上1 ,否则为0
  1100000÷1011
  1100000=1011*1110+010

## Slide 146: CRC编码规则
将待编码的k位有效信息位组表达为多项式M(x)
M(x)=bk-1xk-1 + bk-2xk-2 +… b1x1 + b0 x=2
将数据左移 r 位，空出r位校验位（冗余位），变成 M(x) · 2 r
将M(x) · 2r 除以生成多项式 G(x)，商为Q(x)， 余数R(x)
  M(x) · x r = Q(x) · G(x) + R(x)
将余数填充在校验位
M(x) · x r + R(x) = Q(x) · G(x) + R(x) + R(x) = Q(x) · G(x)
编码规则： CRC编码可被G(x)表示的编码整除

## Slide 147: CRC 编解码过程
CRC编码电路
0
0
0
余数
ak
a2
a1
…
ak
a2
a1
…
...
b1
br
CRC校验码
原始数据
编码
发送方
ak
a2
a1
…
CRC校验码’
原始数据
解码
接收方
...
g0
g2
gr
CRC解码电路
...
s1
sr
生成多项式
不可靠传输
决策逻辑
接收
拒绝
余数
ck
c2
c1
…
...
d1
dr

## Slide 148: 生成多项式 Generator polynomial
生成多项式特征
  任意1位发生错误余数均不为0
  不同位发生错误余数不同
  余数左移一位继续作模2除，应使余数循环，循环周期 N=k+r ？
如何产生生成多项式
  (n,k)码，将Xn+1分解为若干质因子 （模2的运算）
  根据码距要求选择其中的因式或多个因式的乘积为生成多项式

## Slide 149: 生成多项式
X7+1 = (x+1) (x3+x+1) (x3+x2+1) 模2运算，不是代数运算
G(x) = x+1 = 11
  (7,6)码，判一位错
G(x)= x3+x+1 G(x) ＝ (x3+x2+1)
  (7,4)码，判两位错 或 纠一位错
  两位错，一位错余数均不为零，但余数有重叠
G(x) = (x+1) (x3+x+1) = 11101
  (7,3)码，判两位错 并 纠一位错
  两位错，一位错余数均不为零，且余数无重叠

## Slide 150: 编码过程 (7,4)循环码G(x)=1011
模2除法
余数
1
1100000
1110
1011
0010
010
1010
1011
1011
0000
1011
除数
被除数补零
商
1100
原始数据
1100
原始数据
010
校验码
余数
1
1
0

## Slide 151: (7,4)循环码出错模式 G(x)=1011
原始数据 | 校验码 = 数据 + 余数 | 原始数据 | 校验码 = 数据 + 余数
0000 | 0000 000 | 1000 | 1000 101
0001 | 0001 011 | 1001 | 1001 110
0010 | 0010 110 | 1010 | 1010 011
0011 | 0011 101 | 1011 | 1011 000
0100 | 0100 111 | 1100 | 1100 010
0101 | 0101 100 | 1101 | 1101 001
0110 | 0110 001 | 1110 | 1110 100
0111 | 0111 010 | 1111 | 1111 111
  最小码距为3，判两位错或纠1位错
最小码距？

## Slide 152: (7,4)循环码 余数循环模式 G(x)=1011
7
101
1000000
6
111
0100000
5
110
0010000
4
011
0001000
3
100
0000100
2
010
0000010
1
001
0000001
无
000
0000000
出错位
余数
A7~A1
1
1
0
1
-
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
-
0
1
1
1
1
1
0
1
-
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
-
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
CRC如何纠错？
全零永远
是合法编码
Notes: 查表法，组合逻辑电路

## Slide 153: (7,4)码多位错余数情况
两位数出错余数与一位错有重叠（见表）
三位错余数有可能为零 如 A1，A2，A4 （无法全部检错）
出错位/余数 | A1/1 | A2/2 | A3/4 | A4/3 | A5/6 | A6/7 | A7/5
A1/1 |  | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4
A2/2 |  |  | 6 | 1 | 4 | 5 | 7
A3/4 |  |  |  | 7 | 2 | 3 | 1
A4/3 |  |  |  |  | 5 | 4 | 6
A5/6 |  |  |  |  |  | 1 | 3
A6/7 |  |  |  |  |  |  | 2
A7/5 |  |  |  |  |  |  | 
两位数出错组合

## Slide 154: 检错过程 1位错 (0001000） 2位错 (1010000）
模2除法
余数
0
0001000
0010
0000
1000
011
0100
0000
0000
1011
1011
除数
商
0
0
1
模2除法
余数
1
1010000
0010
1011
1000
011
0100
0000
0000
1011
1011
除数
商
0
0
1
  一位错、两位错余数均不为零，但余数有重叠，判两位错，或纠1位错

## Slide 155: 模2除法满足结合律
编码
解码
(7,4）CRC编码，生成多项式G(x)=1011，原始数据M(x)=1101，求CRC编码
1101 000
＝ 1000 000
⊕ 0100 000
⊕ 0001 000
1101 011
＝ 1000 000
⊕ 0100 000
⊕ 0001 000
⊕ 0000 011
先算26、25、24、23四个常量的余数, 再用余数的组合求解任意编码的余数
两数的余数异或等于两数异或后的余数
Notes: 下面我们来看看并行编解码的基本思路
由于模2的除法基于异或运算，所以模二除法的余数计算满足结合律
也就是两个数各自除以生成多项式的余数 异或的结果 等于 两数异或除以生成多项式的余数
M(x)加上N(x)对生成多项式G(x)的余数，等于M(x)和N(x)的分对G(x)求余数后再异或的结果一致。
按照这个原理，一个数对生成多项式的余数可以拆解成两个或多个数对生成多项式的余数再来做异或
举个例子，74CRC编码中生成多项式G(x)等于1011原始数据为1101,要求1101的，要求1101的CRC
根据CRC编码规则，我们需要将数据编码左移3位，变成1101000
根据上面的结合律，我们可以不直接进行模2的逐位除法，而是将1101000进行分解，这里可以分解为3个常数，分别是，
也就是说要计算1101000的余数，我们可以先计算这三个数的余数，再来进行异或。 后再来计算余数，
那么基于这7个常量进行组合。得到最终的余数而不需要通过同步时序电路，经过若干的时钟周期得到最终的余数，通过这样一个组合电路就可以得到我们的这样一个最终的CRC余数，同样方法也可以用于解码电路。

## Slide 156: (7,3)码 G(x)=11101
原始数据 | 余数 | 校验码 = 原始数据 + 余数
000 | 0000 | 000 0000
001 | 1101 | 001 1101
010 | 0111 | 010 0111
011 | 1010 | 011 1010
100 | 1110 | 100 1110
101 | 0011 | 101 0011
110 | 1001 | 110 1001
111 | 0100 | 111 0100
最小码距为4，可检测3位以下的错误，可检测两位错且纠正一位错

## Slide 157: (7,3)循环码出错模式G(x)=11101
7
1110
100 0000
6
0111
010 0000
5
1101
001 0000
4
1000
000 1000
3
0100
000 0100
2
0010
000 0010
1
0001
000 0001
无
0000
000 0000
出错位
余数
A7~A1
5+6+7
0100
1110000
1+2+3
0111
0000111
2+7
1100
1000010
5+6
1010
0110000
4+5
0101
0011000
3+4
1100
0001100
2+3
0110
0000110
1+2
0011
0000011
出错位
余数
A7~A1
两位错和一位错余数无重叠，可检测两位错，且纠正一位错
Notes: 全零编码余数一定为零，所以是合法编码，其他每行都只有一个或两个1，表示在全零编码上出错一位或2位

## Slide 158: (7,3)码多位错余数情况
两位数出错余数与一位错无重叠（见表）
三位数出错与一位错重叠,A1、A2、A3出错与A6出错余数相同
出错位/余数 | A1/1 | A2/2 | A3/4 | A4/8 | A5/13 | A6/7 | A7/14
A1/1 |  | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 15
A2/2 |  |  | 6 | 10 | 15 | 5 | 12
A3/4 |  |  |  | 12 | 9 | 3 | 10
A4/8 |  |  |  |  | 5 | 15 | 6
A5/13 |  |  |  |  |  | 10 | 3
A6/7 |  |  |  |  |  |  | 9
A7/14 |  |  |  |  |  |  | 
两位数出错组合

## Slide 159: CRC (n,k)码检错性能 r=n-k
所有小于等于r长度的突发错
  通讯中常见，各出错位之间有因果关系
  突发错长度：第一和最后错位间的距离
( 1−2–r+1)比例的r+1长度的突发错
( 1−2–r )比例的大于r+1长度的突发错
所有小于最小码距的任意位数的错误
如果生成多项式中1的数目为偶数，可检测所有奇数错
检错性能突出，广泛运用于通信传输，磁存储领域

## Slide 160: 常见生成多项式与应用
CRC编码 | 用途 | 多项表达式
CRC-1 | 奇偶校验 | x+1
CRC-3 | GSM移动网络 | x3+ x+ 1
CRC-4 | ITU-T G.704 | x4+ x+ 1
CRC-5-ITU | ITU-T G.704 | x5+ x4 + x2+1
CRC-5-EPC | 二代RFID | x5+ x3+1
CRC-5-USB | USB令牌包 | x5+ x2+1
CRC-6-GSM | GSM移动网络 | x6+ x5+ x3+x2+x+1
CRC-7 | MMC/SD卡 | x7+x3+1
CRC-16-CCITT | USB、bluetooth | x16+ x15+x2+1
CRC-32 | Ehernet，SATA MPEG-2,PKZIP,Gzip… | x32+x26++x23+x22+x16+x12 +x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1

## Slide 161: 例子：Ethernet CRC-32
CRC-16: G(x) = x16 + x15 + x2 + 1
  检测一位或双位错、所有奇数位错
  小于等于16的突发错
  大多数更长的突发错
CRC-32: G(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
  以太网

## Slide 162: CRC串行编码电路 (时序逻辑)
有异或门的位置是生成多项式为1的位置，G(X)=X4+X3+X2+1 11101
触发器初始状态为0
Q4=0时，不够除，下一个时钟，数据右移一位
Q4=1时，够除，商上1，余数右移，=
运算速度慢，高速设备普遍采用 并行CRC 编解码
x4
x3
x2
x0
x
D
Q
D
Q
Din
D
Q
CLK
Q4
Q3
Q2
Q1
R0
D
Q
R1
R2
R3
Notes: 下面我们来看一看CRC串行编码电路，注意这个串行编码电路是一个同步时序逻辑，具有统一时钟。
从图中我们可以看到这个电路的包括若干个D触发器
Q4这Q3…..一共共4个D触发器，所有D触发器时钟同步，注意D触发器之间的链接，部分是直接串联，比如Q。。。
部分D触发器之间有一个异或门，比如。。。。。
异或门一个输入连接的是当前寄存器输出，另外一个是Q4的输出。
这里有异或门的地方就是CRC编码电路生成多项式为1的位置，具体如红色文字所示，Q4位置是最高位，默认为1
所以生成多项式为10011，
初始状态，所有触发器输出Q4Q3Q2Q1的值均为零，最高位Q4为零，按模2的除法不够除，Q4控制所有的异或门，
因为Q4为零，所有异或门位置变成数据直通，Q1直接连接到Q2的D端。
四个D触发器直接串联，变成一个移位寄存器，时钟到来数据左移一位
这和模2除法的不够除的处理过程是完全一致的。
根据这个运算规则，如果左移后Q4的值仍然还是0，则会继续左移，Q3，Q2，Q1初值都为零，所以只有串行输入数据中的第一个1传输到Q4时
电路才会改变运行模式，当Q4为1时，所有异或门的地方要异或上1，
相当于是Q4Q3Q2Q1串行输入这一组数据和生成多项式做异或，生成多项式为1的地方进行异或运算，为0的地方异或上零还是不变，还是原始数据，这里采用直连方式，计算后的结果下一时钟会左移一位，
这个电路状态就是模2除法运时最高位为1，够除，商上1，被除数和除数进行异或运算，结果左移
当串行输入的最后一位数据抵达进入电路后，各触发器输入端的值D4D3D2D1就是最终的余数
这样一个电路，如果串行输入的数据越长，那么它需要的时钟就越多，
所以它的运算速度非常慢的，目前在高速网络设备中必须采用并行的CRC编解码电路。

## Slide 163: (7,3）编码电路
设计相关电路，求解所有余数

## Slide 164: CRC编解码过程
CRC编码
CRC解码
编码 （按规则增加冗余信息）
传输 （时空、不可靠）
解码 （规则判断，检错、尽力纠错）
原始数据
校验码
加扰后校验码
尽力纠错的数据
CRC如何变成组合逻辑？

## Slide 165: CRC并行编解码思路
编码
解码
(7,4）CRC编码，生成多项式G(x)=1011，原始数据M(x)=1101，求CRC编码
1101 000
＝ 1000 000
⊕ 0100 000
⊕ 0001 000
1101 011
＝ 1000 000
⊕ 0100 000
⊕ 0001 000
⊕ 0000 011
先算26、25、24、23四个常量的余数, 再用余数的组合求解任意编码的余数
两数的余数异或等于两数异或后的余数
Notes: 注意，将多个异或门电路串联的电路不是正确的做法，这里要说一下，主要是延迟太大

## Slide 166: 实验步骤
任务：实现16位原始数据的CRC编码，假定没有三位错，能纠正一位错
步骤1: 选择生成多项式
  不是任意表达式都可以做生成多项式，能否区分一位错，两位错，如不能，如何解决？
步骤2: 利用余数循环特点求解16个常量的CRC余数
  D1=0000 0000 0000 0001 00000 的CRC余数R1
  D2=0000 0000 0000 0010 00000 的CRC余数R2 ，R1左移一位除G(x)得到R2
  D3=0000 0000 0000 0100 00000 的CRC余数R3 ，R2左移一位除G(x)得到R3
  以此类推直至R1~R16全部求解完毕，可以构建串行电路自动运算
步骤3：根据R1~R16构建并行编解码电路
  思路1：用多路选择器选择多个余数异或，相对较为复杂，硬件成本高
  思路2：余数结合律，找出余数某位为1的所有产生条件Di，将多个Di异或就是余数
Notes: 有了并行编解码实验要求完成16位原始数据的CRC编码，再假设没有三位错要求系统能够纠正一位错
实验的步骤，第一步要求大家选择合适的生成多项式，在教材中可以找到合适的生成多项式，注意选择对应的生成多项式以后
大家需要考虑最终的CRC编码体系能否区分一位错两位错
如果不能应该采用什么样的方法来解决这个问题？
选定好生成多项式后我们可以求解16个常量的crc余数，第一个常量就是。。。。。一次异或运算可以得到余数R1，
因为CRC编码余数是循环的，所以将R1左移一位，除以生成多项式就可以得到的余数就是R2，就是0000010000的余数。
以此类推依次得到R3，而是一直到R16、16个常量的CRC余数全部求解完毕。
第三步，常量的组合，所以可以根据对16个常量的余数，构建并行编码的电路，如果是解码电路常量还会多几个。
大家可以利用我们组合逻辑的方法来构建这样一个逻辑电路
最后一步呢，就是进行系统的测试。

## Slide 167: (7,3)码余数快速求解
原始数据 | 余数 | 校验码 = 原始数据 + 余数
000 | 0000 | D3D2D1 r4r3r2r1
001 | 1101 | 001 1101
010 | 0111 | 010 0111
011 | 1010 | 
100 | 1110 | 100 1110
101 | 0011 | 
110 | 1001 | 
111 | 0100 | 
r4=D3⊕D1
r3=D3⊕D2⊕D1
r2=D3⊕D2
r1=D2⊕D1
交叉奇偶校验！

## Slide 168: CRC编码传输
Notes: 弄成gif截图

## Slide 169: CRC编码流水传输
Notes: 弄成gif截图

## Slide 170: 校验码总结
 | 偶校验 | 可检一位错海明码 | CRC循环冗余校验码
冗余信息 | r=1 | r>1 （交叉奇偶校验） | r>1 （交叉奇偶校验）
编码规则 | 数位中1的个数为偶数 | r个校验组中1的个数为偶数 | 校验码被生成多项式整除
校验码公式 | P = D1 ⊕ D2 …⊕ Dk | P i = H? ⊕ H? …H? | P = (M(x)*2r) % G(x)
最小码距 | 2 | 3 | >=3
检错依据 | G=P⊕D1 ⊕ D2 …⊕ Dk=0 | Gr…G2G1 = 0 | R(x) = 0
编码特性 | 实现简单，编码效率高 | 可纠一位错 数位较多时编码效率高 | 检错能力更强 数位较多时编码效率高

## Slide 171: 课后习题
2.2
2.4
2.5
2.6
2.9(1)
2.10

## Slide 172: Thanks