## Slide 1
华中科技大学
Communication and Network
计算机通信
与网络
C
OMPUTER
…

## Slide 2
第3章 运输层
ransport Layer
T
……

## Slide 3
概述和运输层服务
多路复用与多路分解
无连接传输 : UDP
可靠数据传输的原理
面向连接的传输 : TCP
拥塞控制原理
TCP拥塞控制
运输层功能的演化
内 容
目 标
了解运输层服务的原理
  多路复用和多路分解
  可靠数据传输
  流量控制
  拥塞控制
学习因特网运输层协议
  UDP
  TCP

## Slide 4
概述和运输层服务
verview of Transport Layer
O
……

## Slide 5
为不同主机上运行的应用进程提供逻辑通信信道(logical communication)
发送方
把应用层数据划分为 报文段(segments) ，交给网络层
接收方
把报文段重组成应用层数据，交付给应用层
运输层的功能
运输层协议的工作内容
概述和运输层服务

## Slide 6
运输层和网络层的区别
网络层
不同主机之间的逻辑通信
运输层
应用进程之间的逻辑通信
类似于家庭间通信
12个孩子要与另一个家庭的12个孩子相互通信
进程 = 孩子们
进程间报文 = 信封中的信笺
主机 = 家庭的房子
运输协议 = 张三 和 李四
网络层协议 = 邮局提供的服务

## Slide 7
上例中的几种特殊场景
张三和李四生病了，无法工作，换成张五和李六
不同的运输层协议可能提供不一样的服务
邮局不承诺信件送抵的最长时间
运输层协议能够提供的服务受到底层网络协议的服务模型的限制
Notes: 1.张三和李四生病了，无法工作，两个家庭推选了张五和李六来负责这个事，显然，张五和李六年龄小一些，做事有些马虎，让兄弟姐妹们不太爽，但是考虑到做事的不是自己，也就忍了，这就告诉我们不同的运输层协议可能提供不一样的服务
2.中国邮政从来不承诺平信的送达时间，所以张三和李四显然也没法跟他们的兄弟姐妹们承诺信件的送达时间，从这一点来看，运输层协议能够提供的服务是受到底层网络协议的服务模型的限制的

## Slide 8
邮局不承诺平信一定安全可靠的送达，可能在路上丢失，但张三、李四可在较长时间内没有受到对方的回信时，再次誊写信件，寄出
在网络层不提供某些服务的情况下，运输层自己提供
上例中的几种特殊场景
Notes: 3.虽然中国邮政从不承诺平信能够安全可靠送达，只是强调“我们会尽力保证信件在最短的时间内安全的送达”，但是万一出了问题，概不负责。但是张三和李四确实向兄弟姐妹们承诺这一点的，因为他们可以通过誊抄副本，在信件丢失的情况下，再次誊写信件，寄出，反复若干次，虽然中国邮政的服务是渣渣，当总不能每次都把信搞丢吧？只要Ok一次，那么就达到了目的，也就是说在网络层不提供某些服务的情况下，运输层也是可以自己提供的

## Slide 9
运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
运输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3

## Slide 10
因特网上的运输层协议
用户数据报协议UDP（数据报）
所提供的服务
进程间数据交付——详见3.2节
差错检测——详见3.3节和第六章
可靠的数据传输——详见3.4节和3.5节
拥塞控制——详见3.6节和3.7节
传输控制协议TCP（报文段）

## Slide 11
多路复用与多路分解
ultiplexing and Demultiplexing
M
……
Notes: 端口与P字对齐

## Slide 12: 多路复用与多路分解
TCP和UDP的最基本任务
  将主机到主机之间数据的交付（由IP层提供）扩展为运行在二个主机上的进程间的数据交付。
  一台主机可以同时运行多个网络进程
    发送方：多个进程通过各自端口将数据交付给运输层，共同使用运输层的服务。这叫运输层的多路复用。
    接收方：当运输层收到从下层网络层传递上来的数据后，通过端口号就数据向上交付给各自的应用进程。这叫运输层的多路分解。

## Slide 13
应用层
运输层
网络层
应用进程
端口
发送方
TCP
报文段
UDP
用户数据报
复用
TCP
UDP
复用
IP
复用
IP 数据报
端口
标识应用层进程（或线程）
16 bit
接收方
应用进程
TCP
报文段
UDP
用户数据报
TCP
UDP
分用
分用
IP
分用
IP 数据报
多路复用与多路分解

## Slide 14
多路复用与多路分解
端口
端口的作用就是让应用层各种应用进程都能将其数据通过端口向下交付给运输层，以及让运输层知道应当将其报文段中的数据向上通过端口交付给应用层相应的进程
  从这个意义上讲，端口是用来标志应用层的进程
  端口用一个 16 bit 端口号进行标志

## Slide 15
多路复用与多路分解
将两者结合起来，可以在互联网上唯一的标识通信双方的一个端点，即应用进程，这两者的组合称为套接字(socket) 。
套接字
IP 地址
131.6.23.13
端口号
1500
131.6.23.13, 1500
套接字(socket)
IP地址在互联网上唯一标识一台主机,
端口号在一台主机唯一标识一个应用进程，

## Slide 16
多路复用与多路分解
源端口 #
目的端口 #
32 位
应用数据
(报文)
其它首部字段
TCP/UDP 报文段格式
报文段（数据报）的投送
主机收到IP包
每个数据包都有源IP地址和目的IP地址
每个数据包都携带一个传输层的数据报文段
每个数据报文段都有源、目的端口号
  主机根据“IP地址＋端口号”将报文段定向到相应的套接字

## Slide 17
多路复用与多路分解
面向连接的复用和分用
  TCP 套接字由一个四元组来标识
  （源IP地址，源端口号，目的IP地址，目的端口号）
  接收方主机根据这四个值将报文段定向到相应的套接字
  服务器主机同时支持多个并发的TCP套接字:
  每一个套接字都由其四元组来标识
  Web服务器为每一个客户连接都产生不同的套接字
  非持久HTTP对每一个请求都建立不同的套接字（会影响性能）

## Slide 18
运输
应用
物理
链接
网络
P3
运输
应用
物理
链接
P4
运输
应用
物理
链接
网络
P2
源IP，端口：A，9157
目的IP，端口：B，80
源IP，端口：B，80
目的IP，端口：A，9157
网络
P6
P5
P3
源IP，端口：C，5775
目的IP，端口：B，80
源IP，端口：C，9157
目的IP，端口：B，80
服务器：IP地址B
主机：IP地址A
三个报文段，都发送到IP地址：B，目的端口：80，解复用到三个不同 套接字（因为源IP和源端口不同）
主机：IP地址C
多路复用与多路分解
面向连接的复用和分用

## Slide 19
多路复用与多路分解
无连接的复用和分用
无连接的复用和分用
  UDP 套接字由一个二元组来标识
    （目的IP地址，目的端口号）
  接收方根据目的端口号将报文段定向到相应的套接字
  具有不同源IP地址和/或源端口的UDP报文如果具有相同的目的IP地址和目的端口号，则定向到相同的套接字

## Slide 20: 无连接的复用与分用(源端口号的作用)
客户
IP:B
P2
客户
IP: A
P1
P1
P3
服务器
IP: C
SP: 6428
DP: 9157
SP: 9157
DP: 6428
SP: 6428
DP: 5775
SP: 5775
DP: 6428
SP+S-IP 提供 “返回地址”
S-IP:A
D-IP:C
S-IP:B
D-IP:C
S-IP:C
D-IP:A
S-IP:C
D-IP:B
直接发送数据，不需要建立连接
因此图中的红色线代表数据，而不是连接

## Slide 21
无连接传输：UDP
onnectionless Transmission : UDP
C
……

## Slide 22: 无连接传输 : UDP
一个最简单的运输层协议必须提供
  多路复用/多路分解服务
  差错检查（虽然进行差错检测，但不进行差错恢复。只是丢弃出错的UDP报文或交给应用程序但发出警告）
    请思考下为什么UDP提供的是无连接的不可靠的传输服务，却还要提供差错检测？
  几乎没有对IP增加什么东西。如果程序开发人员选择基于UDP的Socket，则应用程序几乎是直接与IP打交道。
实际上这就是UDP所提供的功能（RFC 768）

## Slide 23: 无连接传输 : UDP
UDP处理数据的流程
  发送方
    从应用进程得到数据
    附加上为多路复用/多路分解所需的源和目的端口号及差错检测信息，形成报文段（数据报）
    递交给网络层，尽力而为的交付给接收主机
  接收方
    从网络层接收报文段（数据报）
    根据目的端口号，将数据交付给相应的应用进程
UDP通信事先无需握手，是无连接的

## Slide 24: 无连接传输 : UDP
UDP的优势
  无需建立连接——建立连接会增加时延
  简单——发送方和接收方无需维护连接状态
  段首部开销小——TCP:20Byte vs UDP:8Byte
  无拥塞控制——UDP 可按需要随时发送

## Slide 25: 无连接传输 : UDP
部分采用UDP协议的应用
  远程文件服务器（NFS）
  流式多媒体
  因特网电话
  网络管理（SNMP）
  选路协议（RIP）
  域名解析（DNS）

## Slide 26: 无连接传输 : UDP
UDP大量应用可能导致的严重后果
  路由器中大量的分组溢出
  显著减小TCP通信的速率，甚至挤垮TCP会话
使用UDP的可靠数据传输
  在应用层实现数据的可靠传输
  增加了应用进程的实现难度
Notes: 为什么QQ使用UDP？
1：不需要连接。假设使用TCP，服务器为每一个客户连接都产生不同的套接字，大大增加了服务器的开销。腾讯不知道要多增加多少台服务器。
2：UDP发送速率不受限制。TCP的拥塞控制及流量控制机制使得发送端无法随心所欲地发送数据。不知道大家是否有这样的体验，在一个寝室里某台机器打开迅雷下载文件，导致无法上网浏览网页，但是QQ照样可以用。为什么？因为浏览网页是用TCP，当迅雷导致拥塞时，TCP的拥塞机制会抑制发送者的速率。而QQ使用UDP，发送速率不受限制。
3：当二个QQ进程都位于内网时，采用UDP协议更容易穿越防火墙(有兴趣的同学看看UDP Hole Punching技术，即在防火墙上打洞穿越防火墙)

## Slide 27: 无连接传输 : UDP
UDP报文段（数据报）的结构
源端口 #
目的端口 #
32 位
应用数据
(报文)
长度
检查和
包括首部在内的
UDP报文段长度,
（以字节为单位）

## Slide 28: 无连接传输 : UDP
UDP的检查和
  目标
    检测收到的报文段的“差错” (例如, 出现突变的比特)
  发送方
    把报文段看作是16比特字的序列
    检查和：对报文段的所有16比特字的和进行1的补运算
    发送方将计算校验和的结果写入UDP校验和字段中
  接收方
    计算接收到的报文段的校验和
    检查计算结果是否与收到报文段的校验和字段中的值相同
      不同 — 检测到错误
      相同 — 没有检测到错误(但仍可能存在错误)

## Slide 29: 无连接传输 : UDP
例子: 将两个16比特字相加
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
回卷
和
检查和
注意：最高有效位的进位要回卷加到结果当中

## Slide 30
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
回卷
和
检查和
UDP的检查和
例子: 将两个16比特字相加
0 1
1 0
尽管数字发生了变化（位翻转），但校验和没有变化！

## Slide 31
可靠数据传输的原理
rinciples of Reliable Data Transfer
P
……

## Slide 32
可靠数据传输的原理
可靠数据传输
在应用层、运输层和链路层都很重要
网络中最重要的top-10问题之一！

## Slide 33
(a)提供的服务
(b) 服务实现
rdt_rcv()
Deliver_data()
rdt_send()
udt_send()
数据
数据
数据
数据
分组
分组
发送进程
可靠数据传输协议（发送方）
可靠数据传输协议（接收方）
接收进程
不可靠信道的特性决定了可靠数据传输协议(rdt)的复杂性。
不可靠信道
可靠信道
应用层
运输层
网络层
可靠数据传输的原理

## Slide 34
发送方
rdt_send(): 由上层（如应用层）调用，将数据发送给rdt
deliver_data(): 由 rdt 调用，将数据交付上层
udt_send(): 由 rdt调用，
将分组通过不可靠通道传给接收方
rdt_rcv():当分组到达接收方时
由下层调用（网络层调用rtd）
rdt：可靠数据传输；udt：不可靠数据传输
rdt_rcv()
Deliver_data()
rdt_send()
udt_send()
数据
数据
分组
分组
可靠数据传输协议（发送方）
可靠数据传输协议（接收方）
不可靠信道
可靠数据传输

## Slide 35
我们将要
逐步地开发可靠数据传输协议(rdt)的发送方和接收方
只考虑单向数据传输的情况
用有限状态机 (FSM) 来描述发送方和接收方
但控制信息是双向传输的!

## Slide 36
状态1
状态2
事件引起状态变迁
状态转换过程中的动作
动作
事件
状态
由事件引起一个状态到另一个状态的变迁。

## Slide 37
考虑用FSM来描述一个开关
开关有二个状态：On， Off
导致状态的变迁的事件：Switch On，Switch Off
状态
On
状态
Off
Switch Off
Λ
Switch On
Λ
起始状态

## Slide 38
动作
事件
状态1
状态2
事件引起状态变迁
状态转换过程中的动作
状态
由事件引起一个状态到另一个状态的变迁。
上课
下课
下课铃响
教师停止讲课,
学生起立

## Slide 39
状态
由事件引起一个状态到另一个状态的变迁。
上课
下课
下课铃响
教师停止讲课,
学生起立
上课铃响
学生入座,
老师开始讲课

## Slide 40
底层信道完全可靠
不会产生比特错误
不会丢失分组
可靠信道上的可靠传输——rdt 1.0
可靠数据传输的原理

## Slide 41
发送方
分别为发送方和接收方建立FSM
发送方将数据发送给底层信道
等待来自上层的调用
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
可靠数据传输的原理
packet = make_pkt(data)
将应用层传来的数据data打包
成网络层的packet

## Slide 42
接收方
接收方从底层信道接收数据
等待来自下层的调用
extract (packet,data)
deliver_data(data)
rdt_rcv(packet)
分别为发送方和接收方建立FSM
可靠数据传输的原理
extract (packet,data)
将网络层传来的packet解包
成数据data

## Slide 43
信道可能导致比特出现差错时——rdt2.0
可靠数据传输的原理
假设
分组比特可能受损
所有传输的分组都将按序被接收，不会丢失

## Slide 44
可靠数据传输的原理
处理机制
接收方如何判断分组受损——差错检测
接收方如何通知发送方分组是否受损——接收方反馈（ACK和NAK）
在得知分组受损后，发送方的处理手段——出错重传
        确认——acknowledgements (ACKs): 接收方明确告诉发送方正确收到分组
        否认——negative acknowledgements (NAKs): 接收方明确告诉发送方分组有错

## Slide 45
Rdt2.0的有限状态机FSM
等待来自下层的调用
接收方
等待来
自上层
的调用
等待
ACK 或 NAK
发送方
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
可靠数据传输的原理
加校验和
重发

## Slide 46
等待来自下层的调用
接收方
等待来
自上层
的调用
等待
ACK 或 NAK
发送方
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
有限状态机FSM
等待来
自上层
的调用
等待
ACK 或 NAK
等待来自下层的调用
Rdt2.0：无差错的情况
可靠数据传输的原理
加校验和
重发

## Slide 47
等待来自下层的调用
接收方
等待来
自上层
的调用
等待
ACK 或 NAK
发送方
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
有限状态机FSM
等待来
自上层
的调用
等待
ACK 或 NAK
等待来自下层的调用
Rdt2.0：有差错的情况
可靠数据传输的原理
加校验和
重发

## Slide 48
    rdt 2.0的有限状态机FSM
等待来自
上层的
调用
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
等待
ACK 或 NAK
等待来自
下层的
调用
发送方
接收方
rdt_send(data)
L
加校验和
重发机制
差错检测
接受方反馈

## Slide 49
发送方如何实现重传
使用缓冲区缓存已发出但未收到反馈的报文段
新的问题
需要多大的缓冲区呢？
一个报文段大小的缓冲区即可
可靠数据传输的原理
rdt 2.0 存在什么问题？

## Slide 50
如果ACK/NAK受损会出现什么情况?
发送方不知道接收方发生了什么!
因此必须对ACK和NAK加校验和
首先rdt2.0 有一个致命的缺陷!没有考虑ACK/NAK受损的情况

## Slide 51
rdt2.0 另一个问题：只考虑重传可能会出现大量重复分组
接受方无法判断接受到的一个分组是重发的还是新的分组
对重复分组的处理:
发送方对每一个分组增加序号(sequence number )
发送方只重传收到NAK(校验正确)或校验发生错误的ACK/NAK 的分组
接收方丢弃重复分组(不向上递交)
由于rdt2.0是一个停止等待协议，所以用1bit的序号足够了（区分是在重发前一分组和新的分组），序号变化按模2运算计算。
因此发送方和接受方的FSM的状态数是以前的2倍，因为协议状态必须反映出目前正发送和接收的分组序号是0还是1
发送方发出一个分组，然后
等待接收方的应答
停止等待(stop-and-wait)
我们开发新的版本rdt 2.1

## Slide 52
新的问题
ACK和NAK分组也可能受损
受损无法分辨的分组视为ACK是不合适的
解决问题的思路
受损无法分辨的分组视为NAK可能导致接收方重复收到分组
对分组进行编号，便于接收方识别重复分组
可靠数据传输的原理

## Slide 53
可靠数据传输的原理
等待来自
上层的
调用1
Rdt2.1的发送方
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
等待来自
上层的
调用0
等待
ACK 或 NAK 0
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
等待
ACK 或 NAK 1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
L
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
L
分组加序号0
收到NAK或确认
校验错，重发0
收到已发数据的
ACK，转到新的状态。
等待上层新数据1
分组加序号1
收到NAK或确认
校验错，重发1
收到已发数据的
ACK，转到新的状态。
等待上层新数据0

## Slide 54
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的0
等待来自下层的1
Rdt2.1的接收方
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
可靠数据传输的原理
检查接受收到的数据的序号
确认加校验和
收到坏包，发NAK
收到重复包（序号不对），
发ACK,并丢弃，不交上层。
为什么还发ACK？
正确收到序号正确的包，
发ACK，交上层。
转下一状态

## Slide 55: rdt2.1: 讨论
发送方:
分组中增加序号
两个序号 (0,1)是否足够，为什么?
必须检查是否收到的ACK/NAK是否损坏，以防止确认错误
状态数是以前的两倍
  状态必须反映出当前正在发送的分组的序号是0还是1
接收方:
必须检查是否收到的是重复的分组
状态必须反映出当前希望接收的分组的序号是0还是1
注意: 接收方不知道它最后发出的ACK/NAK是否被发送方正确接收

## Slide 56
第三个版本——rdt2.2
只使用ACK，没有NAK
处理手段
取消NAK，接收方始终发送最后一个正确收到的分组的 ACK
为便于接收方表明正确收到了哪一个分组，ACK中必须指出被确认分组的序号。
发送方收到重复的ACK按照NAK来进行处理：重传分组
可靠数据传输的原理

## Slide 57
等待来自
上层的
调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
等待
ACK0
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt，1) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt，0)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt，0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt，1)
等待来自
上层的
调用1
等待
ACK 1
L
L
rdt2.2: 发送方（检查确认的分组序号）
确认损坏或确认中序号不对，
重发分组
收到ACK0，
等待上层新的数据到来

## Slide 58
rdt2.2: 接受方(确认指明了所确认的分组序号)
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
等待来自下层的1
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK,0, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq0(rcvpkt))
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
sndpkt = make_pkt(ACK, 1, chksum)
udt_send(sndpkt)
如果分组损坏或序号不对，
重发对上次正确收到的分组
的确认。
确认加序号
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, 1, chksum)
udt_send(sndpkt)
udt_send(sndpkt)
注意这里蓝色的动作：
目的是什么？

## Slide 59
假设
底层信道不但可能出现比特差错，而且可能会丢包
需解决的问题
怎样检测丢包
发生丢包后，如何处理
检查和技术、序号、ACK、重传
最简单的方法就是：耐心的等待！等多久
可靠数据传输的原理
  信道不但出错，而且丢包时——rdt3.0
解决方法: 发送方对ACK等待“适当的”时间
如果在这个时间内没有收到ACK则重传
如果分组或ACK仅仅是延迟到达（而非丢失）:
  重传将造成重复，但序号可以解决这个问题
  接收方必须指出确认的分组序号
需要倒计时的计时器
我们只需要修改发送方

## Slide 60
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
stop_timer
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
等待ACK0
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
等待来自
上层的
调用1
等待 ACK1
等待来自
上层的
调用0
L
rdt_rcv(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
L
Rdt3.0的发送方
可靠数据传输的原理
启动定时器
收到的ACK序号不对或ACK校验错，继续等
时间到还没
等到ACK0
重传，重新
启动定时器
收到ACK0
停止定时器
等待新的上层数据
很有可能这时又收到ACK（0，1）？，但不采取任何动作
Notes: 如定时器时间过短

## Slide 61
发送方
接收方
发送方
接收方
接收ACK0
发送分组1
接收ACK1
发送分组0
发送ACK0
接收分组0
发送ACK1
接收分组1
发送ACK0
接收分组0
发送分组0
接收ACK0
发送分组1
发送ACK0
接收分组0
发送ACK1
接收分组1
接收ACK1
发送分组0
发送ACK0
接收分组0
超时
重发分组1
X丢失
（a）无丢包操作
（b）分组丢失
pkt 0
ACK 0
pkt 1
ACK 1
pkt 0
ACK 0
发送分组0
pkt 0
ACK 0
pkt 1
ACK 1
pkt 0
ACK 0
pkt 1
Rdt3.0举例

## Slide 62
发送方
接收方
发送分组0
接收ACK0
发送分组1
发送ACK0
接收分组0
发送ACK1
接收分组1
(检测冗余发送ACK1)
接收ACK1
发送分组0
发送ACK0
接收分组0
超时
重发分组1
X丢失
（c）丢失ACK
pkt 0
ACK 0
pkt 1
ACK 1
pkt 0
ACK 0
pkt 1
ACK 1
发送ACK1
接收分组1
发送方
接收方
发送分组0
接收ACK0
发送分组1
发送ACK0
接收分组0
发送ACK1
接收分组1
pkt 0
ACK 0
pkt 1
ACK 1
超时
重发分组1
接收分组1
(检测冗余发送ACK1)
pkt 1
接收ACK1
发送ACK1
ACK 1
接收ACK1
发送分组0
接收分组0
pkt 0
发送ACK0
ACK 0
什么也不做
（d）过早超时
Rdt3.0举例

## Slide 63
性能分析
1Gbps 的链路，15ms 的端到端延迟， 分组大小为1KB
T
transmit
8kb/pkt
109 b/sec
8 μs
L (比特为单位的分组大小)
R (传输速率, bps)
每30ms内只能发送1KB ： 1 Gbps 的链路只有33kB/sec 的吞吐量。
网络协议限制了物理资源的利用率!
RTT 2
T RTT + Ttransmit 30.008𝑚s
Rdt3.0性能分析

## Slide 64
Rdt3.0性能低下的原因
首个分组的第1个比特被传输, t = 0
发送方
接收方
RTT
首个分组的最后1比特被传输, t = L / R
首个分组的第1个比特到达
首个分组的最后1个比特到达,发送ACK
ACK 到达, 发送下一个分组, t = RTT + L / R

## Slide 65
允许发送方发送多个分组而无需等待确认
必须增大序号范围
协议的发送方和接收方必须对分组进行缓存
提高性能的一种可行方法：流水线技术

## Slide 66
首个分组的第1个比特被传输, t = 0
发送方
接收方
RTT
首个分组的最后1比特被传输,t = L / R
ACK 到达, 发送下一个分组, t = RTT + L / R
首个分组的第1个比特到达
这就是流水线技术
    流水线技术对性能提升的原理图
    假设发送方可以在等待确认前发送三个分组

## Slide 67
问题：当流水线技术中丢失一个分组后，如何进行重传？
Go-Back-N（GBN）协议：其后分组全部重传
选择重传（SR）协议：仅重传该分组

## Slide 68
流水线技术工作原理
需要扩大分组序号范围——用k位进行序号编码
需要限制已发送但没有被确认的分组的个数——滑动窗口

## Slide 69: Go-Back-N：允许发送方发送多个分组而不需等待确认，但已发送但未确认的分组数不能超过N
发送方:
分组首部用k-比特字段表示序号(二进制)
已被传输但还未确认的分组的许可序号范围可以看作是一个在序号范围内大小为N的“窗口(window)”
基序号：最早未确认的分组序号
下一个序号：下一个待发分组的序号
[0,base-1]:已被确认的分组
[base, nextseqnum-1]:已发送但未确认的分组
[nextseqnum, base+N-1]:可以被发送的分组
大于等于base+N的分组：不能发送

## Slide 70: Go-Back-N(续)
ACK(n): 对序号n之前包括n在内的所有分组进行确认
- “累积 ACK”（确认分组n一次就足够）
- 如何做到“累积 ACK”？
- ACK-only: 只对正确按序到达的分组发送ACK，发送最后一次按序到达的分组的确认
为最早已发送但未确认的分组设置定时器（只需要一个定时器）
超时: 重传所有已发送但没被确认的分组
为什么要限制滑动窗口大小：为了流量控制

## Slide 71: GBN: 发送方的扩展FSM
等待
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
timeout
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer(为base启动定时器)
nextseqnum++
}
else
refuse_data(data)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
else
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base=1
nextseqnum=1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
L
没有比nextseqnum更早的已发送但
未确认的分组，因此为nextseqnum
分组启动timer
没有已传输但未被确认的分组
还有已传输但未被确认的分组
(为base启动定时器）
移动窗口的起始位置到
确认序号（ack(n)）的下一个
检查发送窗口是否已满
下一个可用的
发送序号
思考为什么发送方收到数据分组后，不是base++,而是base = getacknum(rcvpkt)+1
Notes: 学生思考为什么发送方收到数据分组后，不是base++,而是base = getacknum(rcvpkt)+1（原因：累积确认）

## Slide 72: GBN: 接收方的扩展 FSM
ACK-only: 对正确按序到达的分组发送ACK
  可能会产生重复的ACK
  需要记住期待序号 expectedseqnum
失序分组或损坏分组:
  丢弃 (不缓存) -> 接收方无缓存!
  重发正确按序到达的最高序号分组的ACK
  每次发送的ACK一定是对正确按序到达的最高序号分组的确认
等待
udt_send(sndpkt)
default
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcurrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
expectedseqnum=1
sndpkt =
make_pkt(0,ACK,chksum)
L
正确收到按序的分组
其他情况下，丢弃分组，发送上次的确认
为什么为0

## Slide 73
发送方
接收方
发送窗口(N=4)
send pkt0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
receive pkt0, send ack0
send pkt1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
receive pkt1, send ack1
send pkt2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
X
loss
send pkt3
(wait)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
receive pkt3, discard,
(re)send ack1
忽略重复ACK
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv ack0, send pkt4
receive pkt4, discard,
(re)send ack1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv ack1, send pkt5
pkt 2 超时
receive pkt5, discard,
(re)send ack1
send pkt2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv pkt2, deliver, send ack2
send pkt3
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv pkt3, deliver, send ack3
send pkt4
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv pkt4, deliver, send ack4
send pkt5
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv pkt5, deliver, send ack5
GBN的例子

## Slide 74
不可靠信道上的可靠传输
Go-Back-N协议
发送端窗口 ≤ 2k-1，接受端窗口大小1
ACK(n): 接收方对序号n之前包括n在内的所有分组进行确认 - “累积 ACK”
对所有已发送但未确认的分组统一设置一个定时器（为最早发送且未被确认的分组设置定时器，即base）
超时(n): 重传分组n和窗口中所有序号大于n的分组
失序分组:
丢弃 (不缓存) -> 接收方无缓存!
重发按序到达的最高序号分组的ACK
特点

## Slide 75
选择重传:解决GBN大量重传分组的问题
接收方逐个对所有正确收到(即使失序)的分组进行确认（不是累积确认）
  对接收到的（失序）分组进行缓存（GBN不缓存）, 以便最后对上层进行有序递交
发送方只重发怀疑丢失或损坏的分组
  发送方为每一个没有收到ACK的分组设置定时器
发送窗口
  大小为N，范围[sendbase, sendbase + N - 1]
  限制已发送但未被确认的分组数最多为N
  sendbase以前的分组都被确认
接受窗口窗口
  大小为N,范围[recvbase, recvbase + N - 1]
  落在窗口内的序号都是期待收到的分组序号
  recvbase前都是按序到达，已发出确认，且已递交给上层
不可靠信道上的可靠传输
选择重传（SR）协议

## Slide 76
不可靠信道上的可靠传输
选择重传（SR）协议

## Slide 77
不可靠信道上的可靠传输
发送方
选择重传（SR）协议
从上层收到数据 :
如果下一个可用于该分组的序号在窗口内，则将数据打包并发送。否则要么缓存，要么拒绝上层
超时(n): 序号为n的分组超时
重传分组n, 重置定时器
收到确认(n) 在 [sendbase,sendbase+N-1]范围内
标记分组 n 为已接收
如果n是发送窗口基序号sendbase，则将窗口基序号前推到下一个未确认序号（因此，sendbase前的分组一定都被确认过了），如果不是窗口不动
发送方可能会收到比sendbase还小的序号的分组确认，这时什么都不做(因为比sendbase还早的分组都被确认)

## Slide 78
为什么发送方会收到比sendbase还小的分组确认？
  例如窗口位于sendbase-1时，序号为sendbase-1的分组定时器时间到还没收到Ack(sendbase-1)，则发送方重发该分组。
  刚重发，收到了Ack(sendbase-1),窗口前移到sendbase
  窗口移动后，又收到了Ack(sendbase-1)

## Slide 79
接收方
不可靠信道上的可靠传输
选择重传（SR）协议
分组序号n在[rcvbase, rcvbase+N-1]范围内
分组正确接收
发送n的确认ACK(n)（不管是否为重复分组及是否失序）
如果分组是以前没收到过的：将其缓存
如果该分组序号=recvbase，则将从该分组开始序号连续的分组一起交给上层，然后，窗口按向上交付的分组的数量向前移动
分组序号n 在 [rcvbase-N,rcvbase-1]范围内：
虽然曾经确认过，仍再次发送n的确认ACK(n)
不发确认，发送方窗口无法向前移动
其他情况: 忽略该分组

## Slide 80
为什么接受方会收到[recvbase-N，recvbase - 1]范围内的分组？并且必须给出确认？
  因为确认可能会丢失。假设接受方按序收到N个分组，向发送方发送确认后接受窗口向前移动N位。
  假设确认分组全部丢失，导致发送方重发。发送方最多只能发N个，因此接受方会收到[recvbase-N，recvbase - 1]范围内的分组
  接收方这时必须给出确认，否则发送方窗口无法向前移动
为什么接受方收到比recvbase-N更早的分组后不用发确认了？
  因为比recvbase-N更早的分组（如recvbase-N-1 ），发送方一定收到确认了。
  当接受窗口位于recvbase时，意味着接受方一定按序收到了从[recvbase-N, recvbase - 1]的分组
  这意味着发送方窗口一定到了recvbase-N。因此发送方一定收到了比recvbase-N更早的确认

## Slide 81
SR的例子
发送方
接收方
发送窗口(N=4)
send pkt0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
receive pkt0, send ack0，deliver pkt0
send pkt1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
receive pkt1, send ack1， deliver pkt1
send pkt2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
X
loss
send pkt3
(wait)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
receive pkt3, buffer,
send ack3
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rcv ack0, send pkt4
receive pkt4, buffer,
send ack4
rcv ack1, send pkt5
0 1 2 3 4 5 6 7 8
receive pkt5, buffer,
send ack5
send pkt2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
记录ack4到达
0 1 2 3 4 5 6 7 8
记录ack5到达
pkt 2 超时
rcv pkt2; deliver pkt2,
pkt3, pkt4, pkt5; send ack2
Q: ack2到达后发送方怎么处理？
0 1 2 3 4 5 6 7 8
记录ack3到达

## Slide 82
SR的窗口
当序号范围有限时，发送窗口和接受窗口不同步会产生严重后果
假设序号采用2位二进制编码(k=2)，则序号空间为0,1,2,3
假设窗口长度为3
接受方
  按序收到分组0, 1, 2
  接受窗口移动3位
发送方
  确认都没收到
  超时重发0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
分组0
分组1
分组2
×
×
×
0 1 2 3 0 1 2
超时重传分组0
分组0
接收具有
序号0的分组
ACK0
ACK1
ACK2
（a）0号分组为重传分组
发送方窗口
接收方窗口

## Slide 83
SR的窗口
结论：接收方窗口≤2k-1
第二种情况
接受方
  按序收到分组0, 1, 2
  接受窗口移动3位
发送方
  收到ACK0，窗口移动1位，发送分组3，但分组3丢失
  收到ACK1，窗口移动1位，发送分组0
这是接受方在窗口太大时的两难：最后收到的分组0是新的分组还是重传的？（接受方无法判断是情况一还是二）
原因：窗口太大
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
分组0
分组1
分组2
×
0 1 2 3 0 1 2
分组0
接收具有
序号0的分组
ACK0
ACK1
ACK2
（b）0号分组为新的分组
发送方窗口
接收方窗口
0 1 2 3 0 1 2
分组3

## Slide 84
滑动窗口大小
发送端窗口+接收端窗口≤ 2k
GBN
SR
发送端 ≤ 2k-1
接收端 ＝ 1
接收方窗口≤2k-1
发送方窗口≤2k-1

## Slide 85
GBN vs SR
 | GBN | SR
确认方式 | 累积确认 | 单个确认
定时器 | 对所有已发送但未确认的分组统一设置一个定时器 | 对所有已发送但未确认的分组分别设置定时器
超时(n) | 重传分组n和窗口中所有序号大于n的分组 | 仅重传分组n
失序分组 | 丢弃 (不缓存) -> 接收方无缓存! | 缓存
 | 重发按序到达的最高序号分组的ACK | 对失序分组进行选择性确认

## Slide 86
面向连接的传输:TCP
onnection - Oriented Transmission : TCP
C
……

## Slide 87
面向连接的传输：TCP
面向连接
全双工服务
点对点连接
可靠有序的字节流
流量控制
拥塞控制
流水线
TCP概述—RFCs：793、1122、2018、5681、7323

## Slide 88: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP报文段首部结构
Notes: CWR（拥塞窗口缩减）和ECE（明确拥塞通告回显）用于网络辅助的拥塞控制，在TCP拥塞控制中会讲到

## Slide 89: 3.5 面向连接的传输 : TCP
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。

## Slide 90: 3.5 面向连接的传输 : TCP
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节在整个报文字节流中的序号。

## Slide 91: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP报文段序号
  TCP把数据看成是无结构但有序的字节流
  字节流中的每个字节编上序号
  报文段序号=该报文段首字节的字节流编号
499,999
……
1999
……
1000
……
1
0
第一个报文段：序号为0
第二个报文段：序号为1000
文件：500000字节
假设MSS为1000字节，该文件分500个报文段发送

## Slide 92: 3.5 面向连接的传输 : TCP
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。

## Slide 93: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP序列号和确认序列号
主机 A
主机 B
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
用户键入
‘C’
主机确认收到
回显的 ‘C’
主机确认收到
’C’,回显’C’
时间
简单的Telnet例子
捎带确认：发送数据给对方时，顺便发送对收到的数据的确认
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’：发送数据‘C’给对方，数据报文段序号为42（Seq=42），同时发出
对收到的序号为78的报文段（该报文段的数据只有一个字节）的确认（ACK=79,79=78+1）

## Slide 94: 3.5 面向连接的传输 : TCP
首部长度——占 4 bit，它指示意32bit为单位的TCP首部长度。

## Slide 95: 3.5 面向连接的传输 : TCP
保留字段——占 6 bit，保留为今后使用，但目前应置为 0。

## Slide 96: 3.5 面向连接的传输 : TCP
紧急比特 URG —— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送。（一般不使用）

## Slide 97: 3.5 面向连接的传输 : TCP
确认比特 ACK —— 只有当 ACK  1 时确认号字段才有效。当 ACK  0 时，确认号无效。

## Slide 98: 3.5 面向连接的传输 : TCP
推送比特 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到推送比特置 1 的报文段，就尽快地交付给接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。

## Slide 99: 3.5 面向连接的传输 : TCP
复位比特 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。

## Slide 100: 3.5 面向连接的传输 : TCP
同步比特 SYN —— 同步比特 SYN 置为 1，就表示这是一个连接请求或连接接受报文。

## Slide 101: 3.5 面向连接的传输 : TCP
终止比特 FIN (FINal) —— 用来释放一个连接。当FIN  1 时，表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。

## Slide 102: 3.5 面向连接的传输 : TCP
窗口字段 —— 占 2 字节。窗口字段用来控制对方发送的数据量，单位为字节。TCP 连接的一端根据设置的缓存空间大小确定自己的接收窗口大小，然后通知对方以确定对方的发送窗口的上限。

## Slide 103: 3.5 面向连接的传输 : TCP
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。

## Slide 104: 3.5 面向连接的传输 : TCP
紧急指针字段 —— 占 16 bit。紧急指针指出在本报文段中的紧急数据的最后一个字节的序号。

## Slide 105: 3.5 面向连接的传输 : TCP
选项字段 —— 长度可变。TCP 只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS (Maximum Segment Size)。MSS 告诉对方 TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”
MSS 是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
数据字段加上 TCP 首部
才等于整个的 TCP 报文段。

## Slide 106: 3.5 面向连接的传输 : TCP
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。

## Slide 107: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP超时的设置
  如何设置TCP的超时
    应该大于RTT
      但 RTT是变化的
    太短:
      造成不必要的重传
    太长:
      对丢包反应太慢

## Slide 108: 3.5 面向连接的传输 : TCP
  如何估算 RTT
    样本RTT(SampleRTT): 对报文段被发出到收到该报文段的确认之间的时间进行测量
      忽略重传
    样本RTT会有波动，要使得估算RTT更平滑，需要将最近几次的测量进行平均，而非仅仅采用最近一次的SampleRTT
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
参考值:  = 0.125
第一次计算时：EstimatedRTT=SampleRTT

## Slide 109: 3.5 面向连接的传输 : TCP
RTT估计的一个例子

## Slide 110: 3.5 面向连接的传输 : TCP
  考虑RTT的波动，估计EstimatedRTT与SampleRTT的偏差
DevRTT = (1-)*DevRTT +
*|SampleRTT-EstimatedRTT|
(参考值,  = 0.25)
注意，第一次计算时，DevRTT=0.5*SampleRTT
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
TCP中的超时间隔为

## Slide 111: 3.5 面向连接的传输 : TCP
可靠的TCP数据传输
  IP协议是不可靠的
  TCP采用了3.4节阐述的数据可靠传输的方法
  特别之处
    TCP编号采用按字节编号，而非按报文段编号
    TCP仅采用唯一的超时定时器

## Slide 112: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP在IP的不可靠服务基础上提供可靠数据传输服务
流水线方式发送报文段
累积确认：只确认最后一个正确按序到达的报文段
TCP使用一个重传定时器（最早未确认的报文段）
从上面几点看，TCP采用的机制很像GBN
重传由以下情况触发:
  超时
  重复的ACK
先考虑TCP发送方的简化描述:
  忽略重复的ACK
  忽略流量控制和拥塞控制

## Slide 113: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP发送方事件
从应用程序接收数据
将数据封装入报文段中，每个报文段都包含一个序号
序号是该报文段第一个数据字节的字节流编号
启动定时器
超时间隔: TimeOutInterval
超时:
重传认为超时的报文段（最早未确认的报文段）
重启定时器
收到Ack:
如果是对以前的未确认报文段的确认(Ack>Sendbase)
  更新SendBase
  如果当前有未被确认的报文段，TCP还要重启定时器

## Slide 114: 3.5 面向连接的传输 : TCP
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
loop (forever) {
switch(event)
event: data received from application above
create TCP segment with sequence number NextSeqNum
if (timer currently not running)
start timer
pass segment to IP
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
event: timer timeout
retransmit not-yet-acknowledged segment with
smallest sequence number （和GBN不同）
start timer
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y //窗口移动到y,因为是累积确认
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
} /* end of loop forever */
从应用程序接收数据
将数据封装入报文段中，每个报文段都包含一个序号
序号是该报文段第一个数据字节的字节流编号
启动定时器
超时间隔: TimeOutInterval
超时
重传认为超时的报文段
重启定时器
收到ACK
如果是对以前的未确认报文段的确认
  更新SendBase
  如果当前有未被确认的报文段，TCP还要重启定时器

## Slide 115: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP的几种重传情况
主机 A
Seq=92, 8 字节数据
ACK=100
丢失
超时
由于ACK丢失而重传
主机 B
X
Seq=92, 8 字节数据
ACK=100
时间
SendBase
= 100
主机 A
Seq=100, 20 字节数据
ACK=100
时间
主机 B
Seq=92, 8 字节数据
ACK=120
Seq=92, 8 字节数据
Seq=92 超时
ACK=120
Seq=92 超时
SendBase
= 120
SendBase
= 120
Sendbase
= 100
下续
由于超时过短而重传，
只重传第一个

## Slide 116: 3.5 面向连接的传输 : TCP
主机 A
Seq=92, 8 字节数据
ACK=100
丢失
超时
累积确认避免了第一个报文的重传
主机 B
X
Seq=100, 20 字节数据
ACK=120
时间

## Slide 117
产生TCP ACK的建议（RFC1122、2581）
接收方事件 | TCP接收方 动作
所期望序号的报文段按序到达。所有在期望序号及其以前的数据都已经被确认 | 延迟的ACK。对另一个按序报文段的到达最多等待500ms。如果下一个按序报文段在这个时间间隔内没有到达，则发送一个ACK
有期望序号的报文段按序到达。另一个按序报文段等待发送ACK | 立即发送单个累积ACK，以确认两个按序报文段
比期望序号大的失序报文段到达，检测出数据流中的间隔 | 立即发送冗余ACK，指明下一个期待字节的序号(也就是间隔的低端字节序号)
能部分或完全填充接收数据间隔的报文段到达 | 倘若该报文段起始于间隔的低端，则立即发送ACK

## Slide 118: 3.5 面向连接的传输 : TCP
2024年11月30日
118
超时间隔加倍
  每一次TCP超时重传均将下一次超时间隔设为先前值的两倍
  超时间隔由EstimatedRTT和DevRTT决定，每当发生下列事件之一是重新计算超时间隔
    收到上层应用的数据
    收到对未确认数据的ACK

## Slide 119: 3.5 面向连接的传输 : TCP
快速重传
  超时周期往往太长
    增加重发丢失分组的延时
  通过重复的ACK检测丢失报文段
    发送方常要连续发送大量报文段
    如果一个报文段丢失，会引起很多连续的重复ACK.
  如果发送收到一个数据的3个重复ACK，它会认为确认数据之后的报文段丢失
    快速重传: 在超时到来之前重传报文段
Notes: 三个重复的ACK意味着收到了4个相同的ACK

## Slide 120: 3.5 面向连接的传输 : TCP
快速重传的算法
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
else {
increment count of dup ACKs received for y
if (count of dup ACKs received for y = 3) {
resend segment with sequence number y
}
重复的ACK报文
快速重传
Notes: 仅重传最小序号y所指示的报文段，而不是像GBN那样缓冲区全部重传

## Slide 121: 3.5 面向连接的传输 : TCP
快速重传示例
X
主机 B
主机 A
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
timeout
ACK=100
ACK=100
ACK=100
Seq=100, 20 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data

## Slide 122: 是Go-Back-N还是选择重传
TCP积累是确认式的，只用一个定时器，很像GBN
但有区别：
  很多TCP实现缓存失序的报文段。
  GBN在报文段n超时时，会重发从n开始所有未确认的报文段。而TCP只会重传报文段n。甚至如果在报文段n超时前收到了对报文段n+1的确认，TCP连报文段n都不会重传。
  TCP还有快速重传机制。

## Slide 123: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP流量控制
  背景
    TCP接收方有一个缓存，所有上交的数据全部缓存在里面
    应用进程从缓冲区中读取数据可能很慢
  目标
    发送方不会由于传得太多太快而使得接收方缓存溢出
  手段
    接收方在反馈时，将缓冲区剩余空间的大小填充在报文段首部的窗口字段中，通知发送方

## Slide 124: 3.5 面向连接的传输 : TCP
空闲空间
缓存中的
TCP数据
RcvWindow
来自IP的数据
应用进程
RcvBuffer
LastByteRcvd – LastByteRead ≤ RcvBuffer
接收方：
RcvWindows = RcvBuffer – [LastByteRcvd - LastByteRead]
LastByteRead：接受主机上的应用进程从缓存中读出数据流最后一个字节
LastByteRcvd：从网络层（IP层）到达的并且已放入接受缓存中的数据流的最后一个字节
为了不使接受缓冲区溢出，必须满足：
LastByteRcvd
LastByteRead
RcvWindow是动态变化的

## Slide 125: 3.5 面向连接的传输 : TCP
2024年11月30日
125
发送方必须保证：
LastByteSent – LastByteAcked ≤ RcvWindow
发送方：LastByteSend：发送主机上发送的最后一个字节序号
LastByteAcked：发送主机上被确认的最后一个字节序号
TCP连接如何使用RcvWindow进行流量控制？
接受方：把当前的RcvWindow值放入它发给发送方的报文段的窗口字段中以通知发送方自己在该连接的缓冲还有多少空间

## Slide 126: 3.5 面向连接的传输 : TCP
  一种特殊的情况
    接收方通知发送方RcvWindow为0，且接收方无任何数据传送给发送方
    当接受方的缓冲区被应用进程清空后，接收方没有办法主动发送报文段通知发送方（假设接受方没有数据要发送，而发送方因为得知接收方传递接受窗口为0而被阻塞）
    解决办法：当接收端的接收窗口为0时，发送方持续向接受方发送只有一个字节数据的报文段，目的是试探

## Slide 127: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP连接的建立
SYN, SEQ = x
主机 B
SYN, ACK, SEQ = y, ACK= x  1
ACK, SEQ = x + 1, ACK = y  1
被动打开
主动打开
确认
确认
主机 A
连接请求
x: A通知B自己的起始序号
y: B通知A自己的起始序号

## Slide 128: 3.5 面向连接的传输 : TCP
2024年11月30日
128
为什么需要三次握手
假设只需要二次握手，考虑这种情况：
1：主机A发出的请求报文段在某些网络节点滞留时间太长，主机A由于超时重发连接请求，B收到重发的连接请求后给出同意连接的确认，主机A收到B的确认建立连接。数据传输完毕释放连接。
2：这时第一个请求才到达B，主机B收到该失效的请求后，误以为A又发出请求，于是向主机A发出确认，同意建立连接。主机A则不会理睬该确认。主机B则苦等A的数据。三次握手就可以防止这种情况的发生。（主机A不会对主机B的确认发出确认，连接就建立不起来）
主机A
主机B
SYN
SYN
SYN ACK
SYN ACK
主机B以为A又发出请求，给出确认。
并等待A的请求
主机A不会理会该确认

## Slide 129
3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP SYN洪泛攻击
  TCP服务器为了响应一个SYN连接请求报文，需要初始化连接变量及分配缓存（需要消耗服务器的资源），然后发送SYNACK报文进行响应，并等待客户端的ACK报文段。
  如果客户机不给出第三次ACK响应来完成第三次握手的最后一步，服务器在等待一段时间后（通常为一分钟）服务器将终止该半开连接并释放资源。
  三次握手机制为TCP SYN洪泛攻击搭建了舞台
  攻击者大量发送TCP SYN报文段，而不发送三次握手的第三步。
  为了加大攻击力度，从多个源主机发起攻击，称为DDOS（Distributed Dos），分布式拒绝服务攻击
  服务器不断地为这些半开连接分配资源，直到资源耗尽。

## Slide 130
TCP 连接释放的过程
FIN, SEQ = x
ACK, SEQ = y, ACK= x  1
ACK, SEQ = x + 1, ACK = y  1
应用进程
释放连接
A 不再发送报文
FIN, ACK, SEQ = y, ACK = x + 1
主机 B
主机 A
通知主机
应用进程
①
应用进程
释放连接
B 不再发送报文
②
确认
确认
从 A 到 B 的连接就释放了，连接处于半关闭状态。
相当于 A 向 B 说：
“我已经没有数据要发送了。
但你如果还发送数据，我仍接收。”
至此，整个连接已经全部释放。

## Slide 131: 3.5 面向连接的传输 : TCP
TCP连接管理的状态序列
客户机TCP状态序列
服务器TCP状态序列

## Slide 132
TCP拥塞控制
ongestion Control in TCP
C
……

## Slide 133: 拥塞控制原理
拥塞的基本知识
  非正式定义: “过多的源发送了过多的数据，超出了网络的处理能力”
  不同于流量控制!
    流量控制是为了匹配发送方和接收方的速度，只发生在发送方和接收方之间
    拥塞控制：网络拥塞时，所有发送方都要抑制发送速度
  现象:
    丢包 (路由器缓冲区溢出)
    延时长 (在路由器缓冲区排队)

## Slide 134
情境1
两个发送方，两个接受方
一个具有无限大缓存的路由器
没有重传

## Slide 135
情境1
最大可获得的吞吐量
出现拥塞时延时变大
拥塞代价：分组经历的巨大排队时延

## Slide 136
情境2
一个具有有限缓存的路由器
发送方对丢失的分组进行重传

## Slide 137
情境2
设计期望: (goodput)
“理想” 的重传是仅仅在丢包时才发生重传:
l
in
l
out
=
l
in
l
out
>
对延迟到达(而非丢失)的分组的重传使得 比理想情况下更大于
l
out
R/2
R/2
lin
lout
a.
R/2
R/2
lin
c.
R/4
R/2
R/2
lin
lout
b.
lout
R/3
l
in

## Slide 138
发送方必须重传以补偿因为缓存溢出而丢失的分组
发送方在遇到大时延时所进行的不必要重传会引起路由器转发不必要的分组拷贝而占用其链路带宽
情境2
拥塞的“开销”

## Slide 139
情境3
四个发送方
多跳路径
超时/重传

## Slide 140
当分组被丢弃时，该分组曾用到的所有“上游”传输容量被浪费了！
情境3
拥塞的另一个”开销”:

## Slide 141: 拥塞控制原理
拥塞控制的方法
  网络辅助的拥塞控制（路由器辅助）
    直接网络反馈：路由器以阻塞分组的形式通知发送方“网络拥塞了”
    经由接收方的网络反馈：路由器标识从发送方流向接收方分组中的某个字段以指示拥塞的产生，由接收方通知发送方“网络拥塞了”
  端到端拥塞控制
    网络层不为拥塞控制提供任何帮助和支持
    端系统通过对网络行为（丢包或时延增加）的观测判断网络是否发生拥塞
    目前TCP采用该种方法

## Slide 142
TCP拥塞控制为端到端拥塞控制
每个发送方自动感知网络拥塞的程度
发送方根据感知的结果限制外发的流量
如果前方路径上出现了拥塞，则降低发送速率
如果前方路径上没有出现拥塞，则增加发送速率

## Slide 143: TCP拥塞控制
TCP拥塞控制需要解决的三个问题
  TCP发送方如何限制外发流量的速率
    引入拥塞窗口
LastByteSent-LastByteAcked  min{CongWin,RcvWindow}
  发送方如何感知拥塞
    超时
    三个冗余ACK
  在感知到拥塞后，发送方如何调节发送速率
rate =
CongWin
RTT
Bytes/sec
为了方便讨论，我们假设接收缓存足够大，因此
RcvWindow足够大，可以不考虑RcvWindow
粗略地讲，该限制条件允许在一个RTT内发送方发送CongWin字节的数据，在该RTT结束时收到一个确认报文，这时已发送发且没被确认的字节数<=CongWin-1

## Slide 144
TCP拥塞控制算法（Reno算法）
加性增，乘性减（AIMD）
拥塞窗口
时间
8kbytes
16kbytes
24kbytes
Congestion
window
time
    出现丢包事件后将当前 CongWin 大小减半，可以大大减少注入到网络中的分组数
    当没有丢包事件发生了，每个RTT之后将CongWin增大1个MSS，使拥塞窗口缓慢
    增大，以防止网络过早出现拥塞

## Slide 145: TCP拥塞控制
2024年11月30日
145
如何做到每个RTT将CongWin增加一个MSS
  每收到一个ACK，将CongWin增加MSS(MSS/CongWin)
  因为Rate = CongWin/RTT,一个报文段大小为MSS字节
  因此一个RTT内，一共发送CongWin/MSS个报文段
  即一个RTT内，有CongWin/MSS个ACK
  每个ACK增加MSS(MSS/CongWin)，一个RTT内共增加
  MSS * (MSS / CongWin) * (CongWin/MSS) = 1个MSS

## Slide 146
TCP拥塞控制算法（Reno算法）
慢启动
建立连接时, CongWin = 1 MSS
例如: MSS = 500 bytes & RTT = 200 msec
初始速率 = 20 kbps
可用带宽 >> MSS/RTT
初始阶段以指数的速度增加发送速率
连接初始阶段，以指数的速度增加发送速率，直到发生一个丢包事件为止
每收到一次确认则将CongWin的值增加一个MSS
总结: 初始速率很低但速率的增长速度很快

## Slide 147
TCP拥塞控制算法（Reno算法）
慢启动
主机 A
1个报文段
RTT
主机 B
时间
两个报文段
四个报文段

## Slide 148
TCP拥塞控制算法（Reno算法）
门限值设为当前CongWin的一半（门限值初始值65kB）
将CongWin减为新的门限值 + 3MSS
线性增大拥塞窗口
对收到3个重复ACK的反应——快速重传

## Slide 149
TCP拥塞控制算法（Reno算法）
门限值设为当前CongWin的一半（门限值初始值65kB）
将CongWin设为1个 MSS大小;
窗口以指数速度增大
对超时事件的反应
窗口增大到门限值之后，再以线性速度增大
特别说明：早期的TCP Tahoe版本对上述两个事件并不区分，统一将CongWin降为1。实际上， 3个重复的ACK相对超时来说是一个预警信号，因此在Reno版中作了区分

## Slide 150
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用MSS。水平坐标单位为RTT
慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，即 ssthresh = 16。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 151
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
发送端的发送窗口不能超过拥塞窗口 cwnd 和接收端窗口 rwnd 中的最小值。我们假定接收端窗口足够大，因此现在发送窗口的数值等于拥塞窗口的数值。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 152
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
在执行慢开始算法时，拥塞窗口 cwnd 的初始值为 1，发送第一个报文段 M0。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 153
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
经过一个RTT后，发送端收到 ACK1 （确认 M0，期望收到 M1）后，将 cwnd 从 1 增大到 2，于是发送端可以接着发送 M1 和 M2 两个报文段。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 154
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
经过一个RTT后，接收端发回 ACK2 和 ACK3。发送端每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把发送端的拥塞窗口+1MSS。现在发送端的 cwnd 从 2 增大到 4，并可发送 M3 ~ M6共 4个报文段。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 155
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
发送端每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把发送端的拥塞窗口+1MSS，因此拥塞窗口 cwnd 随着传输次数按指数规律增长（每经过一个RTT翻一倍）。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 156
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
当拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限值 ssthresh 时（即当 cwnd = 16 时），就改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增长（每个RTT将CongWin增加一个MSS）。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 157
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
假定拥塞窗口的数值增长到 24 时，网络出现超时（表明网络拥塞了）。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 158
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
更新后的 ssthresh 值变为 12（即发送窗口数值 24 的一半），拥塞窗口再重新设置为 1，并执行慢开始算法。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 159
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
当 cwnd = 12 时改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按按线性规律增长，每经过一个往返时延就增加一个 MSS 的大小。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
进入拥塞避免
发生超时
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
更新后的 ssthresh = 12
进入拥塞避免

## Slide 160
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
假定拥塞窗口的数值增长到 24 时，网络出现冗余ACK。
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输次数
拥塞窗口 cwnd
指数规律增长
线性规律增长
ssthresh = 16
拥塞避免
拥塞避免
进入拥塞避免
进入拥塞避免
三个冗余ACK
更新后的 ssthresh = 12
新的 cwnd = 15

## Slide 161
TCP拥塞控制
快速恢复（TCP推荐但非必须实现）
3个冗余ACK进入快速重传后
每收到一个冗余ACK：CongWin++
直至收到一个新的ACK：CongWin=门限值，重新进入拥塞避免
在进入快速恢复之后及重新进入拥塞避免之间，如果出现超时现象，直接按照前述超时事件进行处理

## Slide 162
TCP拥塞控制
额外说明
快速恢复和超时中，门限值并不总等于CongWin/2
门限值=Max(flightSize/2 , 2MSS)
flightsize:当时发送窗口中已发出但未确认的报文段数目
门限值=Max(min(拥塞窗口,通知窗口) , 2MSS) –微软

## Slide 163
TCP拥塞控制算法（Reno）总结
TCP拥塞控制算法（Reno）总结
当 拥塞窗口CongWin小于门限值Threshold时，发送方处于 慢启动 阶段，窗口以指数速度增大。
当 拥塞窗口CongWin大于门限值Threshold时，发送方处于 拥塞避免 阶段，窗口线性增大。
当收到 3个重复的ACK 时,门限值Threshold设为拥塞窗口的1/2，而拥塞窗口CongWin设为门限值Threshold+3个MSS。
当 超时 事件发生时，门限值Threshold设为拥塞窗口的1/2，而拥塞窗口CongWin设为1个 MSS。

## Slide 164
TCP拥塞控制算法（Reno）总结
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
重传丢失的报文段
Λ
cwnd > ssthresh
拥塞避免
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
发送新的报文段
新ACK
.
dupACKcount++
duplicate ACK
快速恢复
cwnd = cwnd + MSS
发送新的报文段
duplicate ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
重传丢失的报文段
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
重传丢失的报文段
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
重传丢失的报文段
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
New ACK
慢启动
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
重传丢失的报文段
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
发送新的报文段
新ACK
dupACKcount++
重复的 ACK
Λ
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
New
ACK!
New
ACK!
New
ACK!

## Slide 165
TCP拥塞控制
事件 | 状态 | TCP发送方动作 | 说明
收到前面未确认数据的ACK | 慢启动 (SS) | CongWin = CongWin + MSS, If (CongWin > Threshold) 设置状态为 “拥塞避免” | 导致每过一个RTT则CongWin翻倍
收到前面未确认数据的ACK | 拥塞避免 (CA) | CongWin = CongWin+MSS * (MSS/CongWin) | 加性增，每个RTT导致 CongWin 增大1个 MSS
由3个重复ACK检测到丢包事件 | SS 或 CA | Threshold = CongWin/2, CongWin = Threshold+3*MSS, 设置状态为 “拥塞避免” | 快速恢复，实现乘性减. CongWin不低于1个MSS.
超时 | SS 或 CA | Threshold = CongWin/2, CongWin = 1 MSS, 设置状态为 “慢启动” | 进入慢启动
重复ACK | SS 或 CA | 对确认的报文段增加重复ACK的计数 | CongWin 和Threshold不变

## Slide 166
习题
拥塞窗口的计量单位采用报文段，而不采用字节；
初始Threshold值设为25个报文段；
仅考虑传播时延，不考虑传输时延；
第9、36个报文段在第一次传输过程中发生了超时；
连续四次收到了对第21个报文段的ACK（ACK22）；
重传方式为回退N步重传方式。
请画出拥塞窗口相对往返时延RTT的函数图。
考虑TCP Reno算法,现做出如下假定：

## Slide 167
TCP拥塞控制
Reno算法的改进——New Reno
Reno存在的问题：当收到一个新的ACK，就会执行快速恢复，CongWin收缩到门限值，可能导致较长时间内无法发送新的报文段，也无法触发快速重传的机制
信道空闲
Timeout直接回到慢启动

## Slide 168
TCP拥塞控制
解决方案
记录进入快速重传时的已发送的最高报文段序号Recovery
每收到一个新的ACK，如果序号不大于Recovery，不退出快速恢复，而是重传该ACK后的报文段
一旦ACK序号大于Recovery，立即退出快速恢复，收缩到门限值
部分分组可能已经被接收，无意义的重发
在TCP报文段的选项字段中，增加SACK，选择重传
解决方案
新的问题

## Slide 169
TCP拥塞控制
TCP Reno的的吞吐量
作为窗口大小和RTT的函数TCP的平均吞吐量应该是什么样的?（忽略慢启动）
假定当丢包事件发生时，窗口大小为 W，吞吐量为W/RTT.
丢包事件发生后，窗口大小减为W/2, 吞吐量为W/2RTT.
因此平均吞吐量为: 0.75 W/RTT

## Slide 170
TCP拥塞控制算法（CUBIC）
Reno算法的一个问题
将拥塞窗口值减半甚至减到1MSS，无法充分的利用链路带宽
不调整慢启动和快速回复，仅优化拥塞避免阶段
Wmax：最后检测到丢包时TCP拥塞窗口的大小
K：无丢包情况下，拥塞窗口再次达到Wmax的未来时间点
拥塞窗口增加量=
CUBIC的方案
TCP
sending
rate
time
TCP Reno
TCP CUBIC
Wmax
t0
t1
t2
t3
t4

## Slide 171
TCP拥塞控制方法（Vegas）
TCP（Reno、CUBIC）会稳定提高 TCP 发送速率，直到某个路由器的输出端出现数据包丢失为止：瓶颈链路
源主机
application
TCP
network
link
physical
目标主机
application
TCP
network
link
physical
瓶颈链路（几乎总是忙碌）
输出队列几乎从不为空，有时会丢包

## Slide 172
TCP拥塞控制方法（Vegas）
TCP（Reno、CUBIC）会稳定提高 TCP 发送速率，直到某个路由器的输出端出现数据包丢失为止：瓶颈链路
关注瓶颈链路对于了解拥塞状况是有价值的
源主机
application
TCP
network
link
physical
目标主机
application
TCP
network
link
physical
启示：提高 TCP 发送速率并不会增加存在拥塞瓶颈的端到端吞吐量
启示：提高 TCP 发送速率会增加测得的 RTT
RTT
目标: “保持管道刚好充满，而不可以更满”

## Slide 173
TCP拥塞控制方法（Vegas）
保持发送端到接收端管道 "刚好满，但不能更满"：让瓶颈链路忙于传输，但避免高延迟/缓冲
基于时延的方法
RTT测量
RTT测量
测量得到的吞吐率
=
上一个RTT周期内发送的字节数
RTTmin – 观察到的最小的 RTT （无拥塞状态）
无拥塞状态的吞吐率 = cwnd/RTTmin
if 测得吞吐率“非常接近”无拥塞状态的吞吐率
线性增加cwnd /* 因为路径上无拥塞 */
else if 测得吞吐率“远小于”无拥塞状态的吞吐率
线性减小cwnd /* 因为路径上有拥塞 */

## Slide 174
TCP拥塞控制方法（Vegas）
拥塞控制过程中不存在诱导/强制性能损失
在保持低时延（“......但不是更满”）的同时，最大化吞吐率（"保持管道满……"）
一些已部署的 TCP 采用了这种基于时延的方法
在谷歌（内部）骨干网络上就部署了Vegas的一种实现方法BBR

## Slide 175
明确拥塞通告
TCP 部署通常会实施网络辅助拥塞控制
路由器在 IP 头（ToS 字段）中标记的两个比特，用于指示拥塞情况
目标主机设置ACK报文段的ECE比特通知源主机：网络中存在拥塞
由网络的运营商选择确定标记的策略
拥塞指示由IP数据报携带送达目标主机
源主机调整拥塞窗口大小后（通常是减半），设置下一个报文段的CWR比特通知目标主机：拥塞窗口大小已减小
由IP（涉及到首部的ECN标记）和TCP（涉及到首部的CWR、ECE标记）共同协作完成

## Slide 176
TCP拥塞控制的公平性分析
如果K个TCP连接共享同一个带宽为R的瓶颈链路, 每个连接的平均传输速率为 R/K
公平性的目标
TCP 连接 1
带宽为R的
瓶颈路由器
TCP
连接 2

## Slide 177
TCP的公平性
R
R
相等带宽份额
连接 1 的吞吐量
连接 2 的吞吐量
丢包: 窗口减半
A
B
全带宽利用率线
（理想状况下两个连接吞吐量之和=R）
希望实际的吞吐量在两条直线的交叉处附近
（既公平又充分利用带宽）
假设某时刻连接
1，2实现了A点
所示的吞吐量，
其和小于R，因此
1，2都线性增加
吞吐量（都是在
一个RTT内增加
一个MSS），因此
直线以45度增长
当两个连接
总带宽超过R，
发生丢包。二
者按1 /2减小
窗口
以此类推，最后
二个连接的带宽
始终是沿着相同
带宽份额线波动
TCP的拥塞控制会
保证公平性

## Slide 178
TCP拥塞控制的公平性分析
TCP的公平性
R
R
共享同样的带宽
连接 1 的吞吐量
连接 2 的吞吐量
丢包: 窗口减半

## Slide 179
TCP拥塞控制的公平性分析
公平性和UDP
公平性和UDP
  从TCP的观点看，UDP是不公平的：UDP抢了TCP的带宽
  多媒体应用一般不使用 TCP
    不希望因为拥塞控制影响其速率
  多媒体应用采用UDP:
    恒定的速率传输音频和视频数据，可容忍丢包
公平性和并行TCP连接
  当一个应用使用多个并行TCP连接时，会占用更多的带宽。（从应用的角度看，不能保证TCP是公平的）
  无法阻止应用在两个主机之间建立多个并行的连接.
  Web浏览器就是如此
    例子: 速率为R的链路支持10个并发连接
    应用请求一个TCP连接，获得R/10的速率
    应用请求11个TCP连接，将获得超过R/2的速率

## Slide 180
运输层功能的演化
volution of Transport Layer Functionality
E
……

## Slide 181
运输层功能的演化
TCP、UDP：40 年来的主要运输层协议
针对特定场景开发了不同 "口味 "的 TCP
在 UDP 的基础上将运输层功能转移到应用层
HTTP/3: QUIC
场景 | 挑战
长而大的管道（大数据传输） | 大量数据包在 “飞行中”；数据丢失会导致管道关闭
无线网络 | 无线链路的噪声干扰和移动性容易导致数据丢失；TCP 将其视为拥塞导致的丢包
大时延链路 | 特别大的RTT
数据中心网络 | 时延敏感
背景流 | 低优先级，“背景似”的TCP数据流

## Slide 182
QUIC: Quick UDP Internet Connections
基于UDP的应用层协议
提高了HTTP协议的性能
在谷歌的众多服务器和应用（如：Chrome、YouTube）上得到了部署
IP
TCP
TLS
HTTP/2
IP
UDP
QUIC
HTTP/2 (slimmed)
网络层
运输层
应用层
HTTP/2 over TCP
HTTP/3
HTTP/2 over QUIC over UDP

## Slide 183
QUIC: Quick UDP Internet Connections
采用我们在本章中学习过的连接建立、差错控制、拥塞控制等方法
差错和拥塞控制 ：“熟悉 TCP 丢包检测和拥塞控制的读者会发现，这里的算法与众所周知的 TCP 算法是类似的”。[摘自 QUIC 规范］
连接的建立：可靠性、拥塞控制、身份认证、加密、连接状态的建立在一个 RTT 内搞定
在单个 QUIC 连接上可以同时支持多个应用级的“流”
独立的数据可靠传输机制和安全性保障
通用的拥塞控制

## Slide 184
QUIC: 建立连接
TCP 握手
(运输层)
TLS 握手
(安全)
data
QUIC 握手
data
QUIC: 可靠传输、拥塞控制、状态建立、身份认证、加密状态
1 次握手
TCP (可靠传输、拥塞控制、状态建立) + TLS (身份认证、加密状态)
2次串行的握手

## Slide 185
QUIC: 流式：并行、无 HOL 阻塞
(a) HTTP 1.1
TLS 加密
TCP RDT
TCP 拥塞控制
运输层
应用层
(b) 基于QUIC的HTTP/3：无HOL阻塞
TCP RDT
TCP 拥塞控制
TLS 加密
error!
HTTP
GET
HTTP
GET
HTTP
GET
QUIC 拥塞控制
QUIC
加密
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
加密t
QUIC
加密
UDP
UDP
QUIC 拥塞控制
QUIC
加密
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
RDT
QUIC
加密
QUIC
加密
error!
HTTP
GET
HTTP
GET
HTTP
GET

## Slide 186
本章小结
传输层服务背后的原理：
  多路复用/多路分解
  可靠的数据传输
  流量控制
  拥塞控制
在互联网上实现的过程
  UDP
  TCP
接下来：
离开网络边缘部分 （应用程序，传输层）
进入网络核心部分
两个网络层章：
  数据层
  控制层

## Slide 187
课后思考题
复习题 1、4、8、12~15、17
习 题 1、6、14、18、22、27、31、32、37、40、45、47、52、54、58

## Slide 188
作业
习题
18、40、47