## Slide 1
华中科技大学
Communication and Network
计算机通信
与网络
C
OMPUTER
…

## Slide 2
第4章 网络层
etwork Layer
N
……

## Slide 3
内 容
网络层概述
虚电路和数据报网络
路由器的工作原理
网际协议:因特网中的转发和编址
选路算法
IP组播介绍
目 标
理解网络层服务背后的原理
  网络层服务模型
  路由器的工作原理
  IP寻址与转发
  传统的路由算法
网络层的管理
  ICMP、IGMP
互联网中的实例和实施
  NAT、DHCP

## Slide 4
网络层概述
verview of Network Layer
O
……

## Slide 5
网络层存在的意义设计
传输层
网络层
？
传输层解决了应用进程间通信，为什么还需要网络层？

## Slide 6
网络层存在的意义设计
举个例子，类似于物流运输
收件
送件
物流点
快递小哥
物流运输
物流仓储
水运物流
空运物流
物流仓储
送件
物流仓储
物流车辆
铁路物流
收件
快递小哥
物流仓储
包裹打包
包裹打包
拆包封包
拆包转运
拆包转运
没有物流（网络层服务），快递小哥（进程）是无法把东西送到客户（进程）手上的

## Slide 7
应用主机
应用主机
交换机
路由器
路由器
路由器
路由器
应用主机
应用主机
局域网链路
GE链路
微波链路
OTN链路
SDH链路
局域网链路
局域网链路
汇聚网链路
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区分服务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
发送在前
IP 数据报
首
部
31
局域网链路
网络层存在的意义设计
没有网络层服务，无法实现进程到进程的通信

## Slide 8
网络层在计算机网络中的地位
为运输层提供支持
  运输层实现进程到进程的通信
  运输层功能的实现依赖于网络层提供的服务
为实现从源主机到目标主机成功地转发数据分组，端到端路径上的每台分组交换机上均需实现网络层
网络层属于网络核心的功能
从现在开始，讨论从网络边缘进入到了网络核心

## Slide 9
网络层的目标
实现主机到主机的通信
实现主机间通信需要解决以下问题
如何选路？（固定路径还是随机路径）
如何转发？（卸货/装货，交给第三方）
确定是否可达？（获取路况）
A
B

## Slide 10
网络层的主要功能
选路：在全局范畴为主机之间的通信进行选路，选路的结果反映为分组交换机上的转发表。
A
B
1
2
3
0111
到达分组的首部值
选路算法
本地转发表
首部值
输出链路
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1

## Slide 11
选路算法
本地转发表
首部值
输出链路
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
网络层的主要功能
转发：分组交换机上的网络层根据转发表以及分组首部信息，将分组通过对应链路进行转发。
A
B
1
2
3
0111
到达分组的首部值

## Slide 12
选路算法
本地转发表
首部值
输出链路
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
网络层的主要功能
状态报告：通过控制消息感知网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等状态。
A
B
1
2
3
0111
到达分组的首部值
连接建立：对于面向连接的网络层服务，提供连接建立的功能
适用于ATM、X.25和帧中继等的网络层

## Slide 13
确保交付
具有时延上界的确保交付
有序分组交付
确保最小带宽
确保最大时延抖动
……
网络层可能提供的服务

## Slide 14
网络体系结构 服务模型 带宽保证 无丢失保证 排序 定时 拥塞指示
因特网 尽力而为 无 无 无 不维持 无
ATM CBR 保证恒定速率 是 有序 维持 无拥塞
ATM ABR 保证最小速率 无 有序 维持 提供指示
几种实际使用的网络层服务模型

## Slide 15
irtual Circuit and Datagram Network
V
……
虚电路和数据报网络

## Slide 16
网络层选路转发服务
如何为传输层提供选路转发服务？
虚电路服务
数据报服务
面向连接的服务，需事先握手
面向无连接的服务，无需握手

## Slide 17
收发双方之间的路径如同电话线路一般
数据传输前，呼叫建立；传输结束后断开连接
每一个分组携带虚电路的标识 (而不是目的主机的地址)
路径上的每个路由器必须为进行中的连接维持连接状态信息
链路, 路由器资源 (带宽、缓冲区) 可以分配给虚电路
网络层选路转发服务
虚电路服务

## Slide 18
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层选路转发服务
1. 启动呼叫
2. 入呼叫
3. 接受呼叫
4. 呼叫连接
5. 数据流开始
6. 接收数据
虚电路网络
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
虚电路服务

## Slide 19
网络层选路转发服务
虚电路的组成
从源到目的主机的路径
VC 号，沿着该路径的每段链路的一个号码
沿着该路径的每台路由器中的转发表
12
22
32
1
2
3
VC 号
接口号

## Slide 20: 4.2 虚电路和数据报网络
入接口 入 VC # 出接口 出 VC #
1 12 2 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
路由器R1的转发表:
路由器维持连接状态信息!
12
22
32
1
2
3
VC 号
接口号
R1
R4
R2
R3
为什么一条虚电路上的每条链路
虚电路号不同!
1：减少VC字段长度
2：如果沿着虚电路的所有链路
用共同的VC号，路由器不得不发送
大量交换报文以确认一个全局VC号
每当跨越一个路由器建立一个新的VC时，该路由器的转发表就建立一个新项；当该VC拆除时，就删除该路径上所有路由器的相应表项

## Slide 21
网络层选路转发服务
路由器R1的转发表
入接口 | 入 VC # | 出接口 | 出 VC #
1 | 12 | 2 | 22
2 | 63 | 1 | 18
3 | 7 | 2 | 17
… | … | … | …
路由器维持连接状态信息!
虚电路服务

## Slide 22
网络层选路转发服务
在网络层没有连接建立过程
不维护连接状态信息
同一对主机间的报文可能会走不同的路径
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
数据报网络
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
1. 发送数据
2. 接收数据
数据报服务

## Slide 23
网络层选路转发服务
数据报服务转发表示例
目的地址范围 链路接口
11001000 00010111 00010000 00000000
到 0
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
到 1
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
到 2
11001000 00010111 00011111 11111111
其它 3
可能有超过40亿个地址！如何减小转发表？：采用地址前缀比配法

## Slide 24
向运输层提供主机到主机的服务
仅提供面向连接或面向无连接两种服务中的一种
网络层的服务则在整个网络中实现，含路由器
网络层与运输层相应服务的区别
网络层
运输层
向应用层提供进程到进程的服务
同时提供两种
运输层的服务在网络边缘的端系统中实现

## Slide 25: 数据报还是虚电路: 为什么?
因特网：总的思想是把网络层设计的尽可能简单，把复杂的功能（如按序可靠交付，拥塞控制等放到端系统）。原因：
数据交换在计算机之间进行
  “弹性”服务,没有严格的实时性要求
“聪明”的端系统 (计算机)
  可进行自适应,执行控制, 出错恢复
  网络内部比较简单, “边缘上”比较复杂
许多种链路类型
  具有不同的特性
  统一服务标准十分困难
虚电路：
电话网络演化而来
人们的交流:
  严格要求实时性, 和可靠
  需要服务承诺
“傻瓜式”的端系统
  电话机
  复杂性在网络内部

## Slide 26
虚电路和数据报比较
虚电路 vs 数据报
虚电路网络
数据报网络
聪明的网络，愚笨的终端
简单的网络，复杂的终端
保证速率和服务质量
定时维持状态
互联不同类型的网络更加容易
启用新服务的速度更快，更简单

## Slide 27
路由器的工作原理
OW Does Router Work
H
……
Notes: 端口与P字对齐

## Slide 28
3
输入端口
3
输入端口
…
1
1
2
2
路由器结构
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
交换结构
转发表
分组处理
输出端口
输出端口
…
1
1
3
3
2
2
路由
选择
分组
转发
3-网络层
2-数据链路层
1-物理层

## Slide 29
路由器输入端口
输入端口
线路端接口
交换结构
物理层
数据链路层
数据链路处理
（协议、拆封）
网络层处理
排队、查表、转发
■■■
每次1个数据包从输入端口转交给输出端口

## Slide 30
路由器输入端口
输入端口
线路端接口
交换结构
数据链路处理
（协议、拆封）
网络层处理
排队、查表、转发
■■■
分散式交换：
根据目的地址，输入端口内存中的路由选择表，查找确定输出端口。
目标：以“线路速度”完成输入端口的处理。
排队：若数据报到达速度超过端口到交换结构的转交速度，后续分组会暂时阻塞。

## Slide 31
路由器工作原理
每次1个数据包从输入端口转交给输出端口

## Slide 32
路由器工作原理
阻塞
阻塞
阻塞

## Slide 33
路由器输入端口
输入端口排队
交换结构
输出端口竞争
仅有1个红色报文被转发
交换结构
线头阻塞
绿色报文经历线头阻塞
若输入端口接受处理速率超过了交换结构转发速率，输入端口可能产生排队 。

## Slide 34
路由器输入端口
输入端口排队
线头阻塞：输入队列中排队分组被位于线头的另一个分组阻塞，须等待交换结构发送。
交换结构
输出端口竞争
仅有1个红色报文被转发
交换结构
线头阻塞
绿色报文经历线头阻塞

## Slide 35
路由器输入端口
输入端口排队
输入缓冲区溢出可导致排队时延和丢包!
交换结构
线头阻塞
绿色报文经历线头阻塞
交换结构
输出端口竞争
仅有1个红色报文被转发

## Slide 36
路由器交换结构
A
X
Y
Z
B
C
总线
A
X
Y
Z
B
C
内存
内存
A
B
C
内联网络
X
Y
Z

## Slide 37
路由器交换结构
内存交换
输入和输出端口间的交换是在路由处理器的直接控制下完成
分组被拷贝到系统内存中，在CPU的控制下转发至输出端口
转发速度受限于内存带宽（每个分组走两次总线）
输入端口
输出端口
内存
系统总线

## Slide 38
路由器交换结构
总线交换
输入报文经共享总线将分组直接转发到输出端口。
总线交换速度受限于总线带宽。
Cisco 5600内置32Gbps 总线，能满足大多接入网或企业网的路由转发速率需求。

## Slide 39
路由器交换结构
内联网络
克服总线带宽限制。
Banyan 网络：用于计算机体系结构中多处理机互连。
固定分组转发：将长度变化的IP分组拆分为固定尺寸的信元，通过交换网络进行转发 。
Cisco 12000: 通过内联网络交换速度为60Gb/s。

## Slide 40
输出端口
缓存管理：当交换结构转交给输出端口的速率超过输出链路速率时。
调度原则：在数据报队列中选择数据报进行传输。
线路端接口
数据链路处理
（协议、封装）
排队
（缓存管理）
■■■■■
交换 结构

## Slide 41
输出端口
输出端口排队
当通过交换结构到达的分组速率超过了输出链路的速率时，需要对分组进行缓存
输出端口缓冲区溢出会导致分组的排队和丢失!
t时刻分组试图从输入端口去往输出端口
交换结构
1个分组交换时间之后
交换结构

## Slide 42
缓存及排队策略
缓存区设置多少合适呢？
RFC 3439：B=RTT×R
RTT=250ms
R=10Gbps
B=2.5G bits
最近的理论和试验研究认为对于有N条TCP连接经过的链路而言：

## Slide 43
输出端口分组调度
输出端口分组调度策略
  先来先服务FCFS
  加权公平排队WFQ

## Slide 44
缓存及排队策略
分组排队丢弃策略
被动队列管理
弃尾策略
删除一个或者多个已排队分组
主动队列管理——随机早期检测RED
随时计算平均队列长度avgth
最小阈值minth、最大阈值maxth
avgth小于minth ，允许分组入列
avgth大于maxth ，分组被标记或丢弃
avgth在minth和maxth之间，按照概率标记或丢弃分组

## Slide 45
IP数据报格式
P Datagram Format
I
……
Notes: 端口与P字对齐

## Slide 46
网络层组件构成
主机、路由器的网络层组件
转发表
选路协议
路径选择
RIP, OSPF, BGP
IP 协议
编址规则
数据报格式
分组处理规则
ICMP 协议
错误报告
路由器 信令
运输层: TCP, UDP
链路层
物理层
网络层

## Slide 47
IP数据报格式
31
可变
部分
0
4
8
16
19
24
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
比特
首部长度
0
1
2
3
4
5
6
7
D
T
R
C
未用
优 先 级
数 据 部 分
比特
数 据 部 分
首 部
传送
IP 数据报
首
部
固
定
部
分

## Slide 48
IP协议数据报格式
版本
4bit，如IPv4，IPv5，IPv6，版本协议不同，无法通信。
服务类型
8bit，用于服务质量保证
前3bit表示优先级，第4bit表示要求更低时延，第5比特表示要求更高吞吐量，第6比特表示要求更高可靠性，第7比特表示要求选择费用更低廉的路由，第8比特未用。
最新的服务类型6位定义区分服务，2位保留

## Slide 49
IP协议数据报格式
生存时间
记为TTL（Time To Live），又称生存时间。每当数据报经过一台路由器，该字段值减1。该值为0时被丢弃，避免数据报进入循环路由无法退出
反映源目的主机之间数据报经历的跳数，每经过1个节点，跳数减1
不同系统，TTL默认最大取值不同
首部检验和
16bit，差错检测，只检验首部。和运输层（TCP、UDP）一起进行重复校验的原因：校验的内容不同；可能不属于同一个协议栈。

## Slide 50
IP协议数据报格式
协议
8bit，协议字段指出此数据报携带的数据是使用何种协议，以便目的主机的IP层知道应将数据部分上交给哪个处理过程
协议号 | 对应的协议 | 协议号 | 对应的协议
1 | ICMP | 8 | EGP
2 | IGMP | 17 | UDP
4 | IP | 41 | IPV6
6 | TCP | 89 | OSPF
IP数据报除了携带运输层数据外，可以携带网络层其他协议的数据

## Slide 51
IP协议数据报格式
源地址：32bit
发送端标识；IP地址
目的地址：32bit
接收端标识，IP地址

## Slide 52
IP协议数据报格式
报文长度相关字段
首部长度：
4bit，单位4字节，取值范围5-15，即20-60字节。
总长度：
16bit，单位是字节，取值范围0-65535，实际报文数据长度为总长度减去首部长度。以太网链路帧最多只允许携带1500字节。
IP包总长度超过链路帧大小，如何处理？

## Slide 53
IP分片和重组
  网络链路具有 MTU (最大传输单位)属性——是由链路层最大帧的限制决定的
    不同类型的链路有不同的MTU值
  大的IP数据报在网络中会被分成小的分片
    一个数据报变成了几个数据报
    重组只在目的主机进行
    数据报头部的标识、标志以及片偏移字段用于目的主机对接收的分片进行重组
分片:
in: 1个大数据报
out: 3个小数据报
重组
…
…

## Slide 54
IP协议数据报格式
分片相关字段
16bit，同一个IP分组的标识。是为了使分片后的各数据报片最后能准确地重装，
标识：
3bit，前2bit有意义。最低位为MF，MF=1即表示后面还有分片的数据报，MF=0表示这已是若干数据报片的最后一个。第二位记为DF，当DF=0时才允许分片
标志：
每个分片在整个报文（分组）中的位置（8字节为度量单位）
片偏移：

## Slide 55
IP 头
数据区（3980字节, 共4000 字节）
ID = 100
片头
数据 1（1480）
数据3 (1020)
片头
片头
数据 2（1480）
ID = 100
MF = 1
FO = 0
Len = 1500
ID = 100
MF = 1
FO = 185（1480/8）
Len = 1500
ID = 100
MF = 0
FO = 370
Len = 1040
示例:
4000 字节的数据报
MTU = 1500 字节

## Slide 56
IP地址
address
IP
……

## Slide 57
IP地址
IP地址用来表示什么？
主机、路由器 or 接口？
192.168.0.12
10.0.0.23
一台主机、路由器只有1个IP地址？
IP地址与接口有关，而与主机,路由器却没有太多关联。
IP 地址示例

## Slide 58
IP 地址
  32位主机或路由器的接口（网卡）标志符
  接口:连接主机,路由器之间的物理链路
    一般说来，路由器有多个接口
    主机也有可能有多个接口（插入多块网卡）
  IP 地址只和接口有关, 而与主机,路由器却没有太多关联

## Slide 59
IP地址
IP地址的结构
网络号 Net-id 主机号host-id
32位
IP地址的表示方法
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
点分十进制

## Slide 60
IP地址
IP地址分类
IP地址为什么要分类？
40亿地址，为了便于寻址和层次化构造网络。
31
0
网 络 号
主 机 号
A类
1 0
网 络 号
主 机 号
B类
1 1 0
网 络 号
主 机 号
C类
1 1 1 0
组 播 地 址
D类
1 1 1 1
保 留 为 今 后 使 用
E类
大型网络
中型网络
小型网络
23
15
7
0

## Slide 61
IP地址
互联网中的 IP 地址
222.1.2.2
222.1.2.1
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个子网（一个路由器端口对应一个子网）上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id。

## Slide 62
IP地址
互联网中的 IP 地址
222.1.2.2
222.1.2.1
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个子网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id。

## Slide 63
IP地址
互联网中的 IP 地址
222.1.2.2
222.1.2.1
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个子网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id。

## Slide 64
IP地址
互联网中的 IP 地址
222.1.2.2
222.1.2.1
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。

## Slide 65
IP地址
互联网中的 IP 地址
222.1.2.2
222.1.2.1
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。

## Slide 66
IP地址
互联网中的 IP 地址
222.1.2.2
222.1.2.1
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。
路由器的每个接口对应着一个网络（子网）

## Slide 67
IP地址
IPv4面临的问题
地址空间消耗很快
通过NAT减少了IP地址的需求量，间接扩大了IP地址的数量。
首部长度不定（20-60字节），中间节点（路由器）需要消耗相当资源用于分组处理

## Slide 68
IP地址
IPv4面临的问题
缺少QoS
安全性不够高
如何解决 ？
……
IPv6
  扩大地址空间- 128位
  改革首部格式帮助加速处理/转发-首部长度固定40字节，不支持分割
  改革首部实现QoS

## Slide 69
IPv6数据报格式
  无检查和，中间结点无需计算
  中间结点不再负责分片和重组，由端结点负责（需要运行专门的协议获取到目的地所经过所有链路的最小MTU）
  首部长度固定，加速中间结点转发速度
版本(4bit) | 流量类型 (8) | 流标签 (20) |  | 
有效载荷长度(16) |  |  | 下一个首部(8) | 跳限制(8)
源地址（128比特） |  |  |  | 
目的地址（128比特） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 

## Slide 70
2024年12月2日
70
IPv6数据报格式
版本(4bit) | 流量类型(8) | 流标签 (20) |  | 
有效载荷长度 (16) |  |  | 下一个首部(8) | 跳限制(8)
源地址（128比特） |  |  |  | 
目的地址（128比特） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
版本：IP协议版本号
Notes: 70

## Slide 71
2024年12月2日
71
IPv6数据报格式
版本(4bit) | 流量类型(8) | 流标签 (20) |  | 
有效载荷长度 (16) |  |  | 下一个首部(8) | 跳限制(8)
源地址（128比特） |  |  |  | 
目的地址（128比特） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
流量类型：与IPv4的TOS相似
Notes: 71

## Slide 72
2024年12月2日
72
IPv6数据报格式
版本(4bit) | 流量类型(8) | 流标签 (20) |  | 
有效载荷长度 (16) |  |  | 下一个首部(8) | 跳限制(8)
源地址（128比特） |  |  |  | 
目的地址（128比特） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
流标签：给属于特殊流（flow）的分组加上标签。
特殊流指需要特别服务质量的数据流（如实时视频）。
流量类型+流标签用于实现QoS
Notes: 72

## Slide 73
2024年12月2日
73
IPv6数据报格式
版本(4bit) | 流量类型(8) | 流标签 (20) |  | 
有效载荷长度 (16) |  |  | 下一个首部(8) | 跳限制(8)
源地址（128比特） |  |  |  | 
目的地址（128比特） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
有效载荷长度：给出首部后面数据的字节数量。
Notes: 73

## Slide 74
2024年12月2日
74
IPv6数据报格式
版本(4bit) | 流量类型(8) | 流标签 (20) |  | 
有效载荷长度 (16) |  |  | 下一个首部(8) | 跳限制(8)
源地址（128比特） |  |  |  | 
目的地址（128比特） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
下一个首部：标识该数据包中内容（数据字段）需要
交付给哪个上层协议（如TCP或UDP）。
Notes: 74

## Slide 75
2024年12月2日
75
IPv6数据报格式
版本(4bit) | 流量类型(8) | 流标签 (20) |  | 
有效载荷长度 (16) |  |  | 下一个首部(8) | 跳限制(8)
源地址（128比特） |  |  |  | 
目的地址（128比特） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
跳限制：转发数据报的每台路由器将该字段内容减一。
当跳限制计数到0时，该数据报将被丢弃。同IPV4的TTL
Notes: 75

## Slide 76
IP地址
IPv4到IPv6的迁移
设立标志日，统一迁移。
双栈技术
新加入的设备支持IPv4/IPv6双协议栈。
一段链路上，如果源和目标均支持IPv6，则使用IPv6进行通信。
如果任一方不支持IPv6，则使用IPv4进行通信。
可能会出现信息的丢失。
IPv4 网络
IPv6
IPv6
A
B
C
D
E
F
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4

## Slide 77
IPv4 网络
IPv6
IPv6
A
B
隧道
E
F
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
IP地址
IPv4 网络
IPv6
IPv6
A
B
C
D
E
F
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
隧道技术
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
IPv4
网络
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
IPv6 数据报
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
数据
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据

## Slide 78
子网划分
ubnetting
S
……

## Slide 79
为什么要进行子网划分？
统一分配、集中管理？
 | 网络数 | 主机数
A类 | 127 | 16777214
B类 | 16384 | 65534
C类 | 2097150 | 254
如果主机号n位，则主机数量=2n-2，主机号全0和全1有特殊含义

## Slide 80
（你愿意当这个管理员么？）
划分子网
子网划分的应用
问题
一家跨国公司在海外拥有26家分支机构，包括总部在内，共计27家机构，该公司所有机构共有54320台计算机需要IP地址，总部向ICANN申请了一个B类地址块，现需要分配给所有的机构，如何分配？
由总部管理员统一分配，集中管理
总部管理员将IP地址分成27个子块，每个机构一块，各机构管理员内部自行分配。

## Slide 81
某机构获得A类/B类某一类地址块，数万台机器
如何配置？如何隔离？
子网内流量如何管理？
从主机号中借用一部分位数作为子网号
地址分块、分散管理！
管理员划分好子网后，当用户拿到一个IP地址，
用户怎么知道被借用了多少位来作为子网号？
通过子网掩码

## Slide 82
网络号
net-id
host-id
三级 IP 地址
主机号
subnet-id
子网号
子网掩码
网络号 net-id
主机号 host-id
两级 IP 地址
因特网部分
本地部分
因特网部分
本地部分
划分子网时
的网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
net-id
subnet-id
host-id 为全 0
子网掩码
(IP 地址) AND (子网掩码) =网络地址
AND
子网掩码：将网络号和子网号相应的位置全置1，主机号相应的位置全置0，即可得到子网掩码

## Slide 83
子网掩码作用
作用
对外隐藏子网的存在，对内指示网络号和子网号的位置
★ 对外，网络地址是 172.16.0.0
★ 对内，存在四个子网，子网掩码为255.255.255.0
172.16.3.0
172.16.4.0
172.16.1.0
172.16.2.0
172.16.0.0

## Slide 84: 划分子网后分组的转发举例
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.34.128 128.30.36.0 | 255.255.255.0 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 接口 1
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.34.130
R1 的路由表（未给出默认路由）
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.34.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.34.138
0
1
128.30.34.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
Notes: 128：10000000

## Slide 85: 主机 H1 要发送分组给 H2
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.34.128 128.30.36.0 | 255.255.255.0 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 接口 1
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.34.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.34.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.34.138
0
1
128.30.34.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
要发送的分组的目的 IP 地址：128.30.34.138
H1 并不知道 H2 连接在哪一个网络上。
H1 仅仅知道 H2 的 IP 地址是128.30.34.138
因此 H1 首先检查主机 128.30.34.138
是否连接在本网络上如果是，则直接交付；
否则，就送交路由器 R1，并逐项查找路由表。

## Slide 86: 主机 H1 首先将本子网的子网掩码 255.255.255.0与分组的 IP 地址 128.30.34.138 逐比特相“与”(AND 操作)
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
R1 的路由表（未给出默认路由器）
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.13
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
255.255.255.0 AND 128.30.34.138 的计算
255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz，
这里只需计算最后的 0 AND 138 即可。
0 →00000000
138 →10001010
逐比特 AND 操作后 00000000 → 0
255.255.255.0
128. 30. 34.138
128. 30. 34.0
逐比特 AND 操作
 H1 的网络地址

## Slide 87: 因此 H1 必须把分组传送到路由器 R1，然后逐项查找路由表
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.34.128 128.30.36.0 | 255.255.255.0 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 接口 1
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.34.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.34.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.34.138
0
1
128.30.34.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12

## Slide 88: 路由器 R1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的 子网掩码和 128.30.34.138 逐比特 AND 操作
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.34.128 128.30.36.0 | 255.255.255.0 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 接口 1
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.34.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.34.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.34.138
0
1
128.30.34.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
255.255.255.0 AND 128.30.34.138 = 128.30.34.0
不匹配!
（因为128.30.34.0 与路由表中的 128.30.33.0 不一致）
R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.34.138
不一致

## Slide 89: 路由器 R1 再用路由表中第 2 个项目的 子网掩码和 128.30.34.138 逐比特 AND 操作
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.34.128 128.30.36.0 | 255.255.255.0 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 接口 1
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.34.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.34.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.34.138
0
1
128.30.34.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
255.255.255.128 AND 128.30.34.138 = 128.30.34.128
匹配!
这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络（接口1转发）
R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.34.138
一致!

## Slide 90
子网规划的问题 1
条件：
  一个C类地址：201.222.5.0
目标：
  20 SubNet
  5 PC/SubNet
结果：
  5位子网号、3位主机号
  第1个子网：201.222.5.8(网络号）/255.255.255.248 （201.222.5.00001000）
  第2个子网：201.222.5.16(网络号) /255.255.255.248（201.222.5.00010000）
  ……
子网掩码：255.255.255.248
255.255.255.11111000

## Slide 91
子网规划的问题 2
该批IP地址的网络地址是多少？
该批IP地址的子网掩码是多少？
如果针对该批IP地址进行进一步的子网划分，还可以划分为多少个子网？请用“网络地址/子网掩码”来表示这些子网。
某公司现获得了一批IP地址，是： 218.103.24.112~218.103.24.127
请问：

## Slide 92
无类域间路由
IDR
C
……

## Slide 93
CIDR
(Classless InterDomain Routing)
背景
地址空间的利用率低, 地址空间面临耗尽
某单位有2000台主机，按A/B/C分类地址来申请地址
申请B类网络（128.10.0.0），一个B类网络，可容纳65000台主机, 但剩下的63000个IP地址被浪费
申请C类网络（192.168.0.x/192.168.1.x/192.168.2.x….192.168.8.x），需要8个C类网段，申请管理复杂

## Slide 94
CIDR
(Classless InterDomain Routing)
CIDR编址格式
    IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
    地址的网络部分长度任意
    地址格式: a.b.c.d/x, 这里的 x表示地址中网络部分的位数 #
    斜线记法：192.168.0.1/24
    简写记法：10.0.0.0/10 10/10

## Slide 95
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
一系
二系
三系
四系
单位 | 地址块 | 二进制表示 | 地址数
ISP | 206.0.64.0/18 | 11001110.00000000.01* | 16384
大学 | 206.0.68.0/22 | 11001110.00000000.010001* | 1024
一系 | 206.0.68.0/23 | 11001110.00000000.0100010* | 512
二系 | 206.0.70.0/24 | 11001110.00000000.01000110.* | 256
三系 | 206.0.71.0/25 | 11001110.00000000.01000111.0* | 128
四系 | 206.0.71.128/25 | 11001110.00000000.01000111.1* | 128

## Slide 96
206.0.64.0/18
这个 ISP 共有 64 个 C 类网络（为什么？）。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。
因特网
206.0.68.0/22
ISP
大学 X
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
一系
二系
三系
四系

## Slide 97: 层次编址好处：路由聚合
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
假设某ISP已经被分配地址块：200.23.16.0/20。ISP将该地址块进一步
划分为8块较小的地址块，分配给8个组织。则ISP只需告诉外界（Internet）：
向我发送以200.23.16.0/20开始的任何东西。外界不需要知道该地址块内部的细节。
这种使用单个网络前缀通告多个网络的能力称为路由聚合。路由聚合可以大大减少
路由器中转发表中的项数。
ISP的地址块 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
Notes: ISP的地址块 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

## Slide 98: 层次编址: 更具体的路由
假设有一个辅助ISP，其地址块为199.31.0.0/16。组织1现在改为通过辅助ISP与Internet相连。
显然组织1的地址块在该地址块以外。一种方法是对组织1内的所有主机和路由器重新
进行编址，使其地址在199.31.0.0/16地址块内，但代价很高。更好的办法是由辅助ISP
发出通告：向我发送以199.31.0.0/16或200.23.18.0/23开始的任何东西。
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
辅助ISP
“Send me anything
with addresses
beginning 199.31.0.0/16
or 200.23.18.0/23”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 99
CIDR寻址
使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
网络前缀 | 下一跳
128.30.33.0/25 128.30.33.128/25 128.30.36.0/24 | 接口 0 接口 1 R2

## Slide 100
CIDR寻址
最长前缀匹配
使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

## Slide 101
CIDR路由匹配可能存在多个结果
AND D = 206. 0. 01000111.10001110
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
206. 0. 01000100. 0
与 206.0.68.0/22 匹配！
收到分组的目的地址 D = 206.0.71.142
路由表中项目：206.0.68.0/22 （ISP）
查找路由表中的第 1 个项目
206.0.71.128/25 （四系）

## Slide 102
CIDR路由匹配可能存在多个结果
收到分组的目的地址 D = 206.0.71.142
路由表中项目：206.0.68.0/22 （ISP）
206.0.71.128/25 （四系）
查找路由表中的第 2 个项目
AND D = 206. 0. 71. 10001110
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
206. 0. 71. 10000000
与 206.0.71.128/25 匹配

## Slide 103
D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配
CIDR路由匹配可能存在多个结果
？
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

## Slide 104
(a) C4.5E.13.87
(b) C4.5E.22.09
(c) C3.41.80.02
(d) 5E.43.91.12
(e) C4.6D.31.2E
(f) C4.6B.31.2E
网络/前缀长度 | 下一跳点
C4.50.0.0/12 | A
C4.5E.10.0/20 | B
C4.60.0.0/12 | C
C4.68.0.0/14 | D
80.0.0.0/1 | E
40.0.0.0/2 | F
0.0.0.0/2 | G
B
A
E
F
C
D
CIDR路由匹配例题
右表为一个使用CIDR的路由表，请说明下列地址的下一跳各是什么？

## Slide 105
获取网络地址
一个网络如何获得一块地址？
从ISP的地址空间中获得。
ISP的地址块 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

## Slide 106
ISP 如何获得整块地址?
分配IP地址
管理 DNS
分配域名, 解决域名纠纷
ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
（因特网名字与号码分配团体）

## Slide 107
主机如何获得IP地址?
手工配置：系统管理员手工为一台主机配置IP地址
  Windows: 控制面板->网络->配置->tcp/ip->属性
  UNIX: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 动态主机配置协议:从服务器上动态获取IP地址
  “即插即用协议”

## Slide 108
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP服务器
到达的DHCP客户端
DHCP工作原理示例

## Slide 109: DHCP: 动态主机配置协议
目标：允许主机加入网络时动态地从网络服务器处获取IP地址(还有默认网关和Local DNS)
    允许地址重用
    支持希望加入网络的移动用户
DHCP协议的步骤：
  主机广播 “DHCP discover” 报文
  DHCP服务器响应“DHCP offer” 报文
  主机请求IP地址： “DHCP request” 报文
  DHCP 服务器确认： “DHCP ack” 报文
2024年12月2日
109

## Slide 110
DHCP 服务器: 223.1.2.5
到达的客户端
DHCP 服务器发现
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP服务器提供
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP请求
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
广播: is there a DHCP server out there?
广播: I’m a DHCP server! Here’s an IP address you can use
广播: OK. I’ll take that IP address!
广播: OK. You’ve got that IP address!
DHCP工作原理示例

## Slide 111
DHCP 服务器: 223.1.2.5
到达的客户机
时间
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
2024年12月2日
111
DHCP工作原理示例
255.255.255.255是广播地址
DHCP客户端还未获取到ip的时候规定使用0.0.0.0作“源地址”

## Slide 112
DHCP协议
DHCP协议并不仅仅只能获取IP地址
网关地址
DNS地址
子网掩码

## Slide 113
网络地址转换NAT
etwork Address Translation NAT
N
……

## Slide 114
设计NAT的动机
本地网络只要使用一个IP地址就可以和外部网络相连 :
不需要从 ISP处获得大批IP地址: 所有设备可以使用同一个 IP地址
可以在不通知外部网络的情况下改变内网主机的IP地址
即使改变了ISP也无须改变内网主机的IP地址
内网主机对外网主机而言是不可见的、不可寻址的。
(这也算是一项安全措施).

## Slide 115
网络地址转换NAT
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
本地网络
(例如., 家庭网络)
10.0.0/24
因特网的
其他部分
本网络中的数据报有着类似
10.0.0/24的源或目的IP地址
所有离开本地网络的报文都拥有同一个源IP地址: 138.76.29.7,以及不同的源端口号

## Slide 116
NAT的实现
发送数据报: 将每个外出报文的源IP地址,端口号替换为NAT IP地址以及新的端口号 . . . 远程客户机/服务器将以NAT IP 地址以及新的端口号做为目的地址进行响应.
记住每一个地址转换对 (在 NAT 转换表中) ，即 (源IP地址,端口号)→ (NAT IP 地址,新的端口)
接收数据报:根据NAT转换表将每个进入报文的NAT IP地址,端口号替换为相应的源IP地址以及端口号

## Slide 117
NAT 转换表
WAN 端 LAN 端
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
NAT实现原理
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
1
1: 主机 10.0.0.1 发送数据报到主机 128.119.40, 80
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
2: NAT路由器将数据报的源地址10.0.0.1, 3345
转换成138.76.29.7,
5001,同时更新NAT转换表
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: 响应报文到达 目的地址:
138.76.29.7, 5001
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
4: NAT路由器将数据报的目的地址138.76.29.7, 5001
转换成 10.0.0.1, 3345
128.119.40.186, 80

## Slide 118
两类地址
三种地址转换方式
本地地址
  10/8
  172.16/12
  192.168/16
全球地址
静态NAT：一个本地地址对应一个全球地址
动态NAT：一个全球地址对应多个本地地址
端口NAT：一个本地地址的端口对应到一个全球地址的端口

## Slide 119
NAT带来的变化
无NAT网络 | NAT网络
主机=IP | 主机=NAT IP+端口
统一全球地址 | 全球地址+本地地址
主机访问双向公平 | 外网主机无法主动访问内网主机
外部主机如何与内网中的10.0.0.1服务器通信？

## Slide 120
NAT转换中存在的一个问题
  客户端希望与10.0.0.1这台服务器通信
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
路由器
138.76.29.7
客户端
?
外部主机如何与内网中的10.0.0.1服务器通信？

## Slide 121
NAT内网访问方案
端口映射
采用端口NAT，在路由器中静态的为服务器配置一条记录
如(138.76.29.7,80) 总是指向(10.0.0.1,80)
10.0.0.1
NAT
路由器
10.0.0.4
138.76.29.7
?
客户端

## Slide 122
NAT内网访问方案
通用即插即用UPnP（用于P2P）
内部主机通过IGD（ Internet Gateway Device ）协议了解公共IP地址
向路由器注册/移除映射记录
（内部IP，内部端口）→（公共IP，公共端口）
内部主机向外部公开（公共IP，公共端口）
10.0.0.1
NAT
路由器
IGD

## Slide 123
NAT内网访问方案
中继（用于Skype）
NAT
路由器
10.0.0.1
138.76.29.7
1. 10.0.0.1通过NAT与中继建立了连接
客户端
2. 客户端与中继建立了连接
3. 建立中继

## Slide 124
NAT带来的争议
端口号用于进程编址，而非用于主机编址
路由器仅应当处理第三层的分组
NAT协议违反了端到端原则，中间节点不应介入
应使用IPv6来解决IP地址短缺问题

## Slide 125
ICMP协议
CMP Protocol
I
……

## Slide 126
为什么需要ICMP？
IP数据报逐段转发
IP数据报非可靠传输
网络状态不可知
ICMP
错误报告
请求/应答（ping）
报文控制

## Slide 127
ICMP协议报文分类
差错与控制
报文协议
ICMP
差错报告报文
控制报文
请求/应答报文
信息不可到达报告
超时报告
参数出错报告
源抑制报文
重定向报文
回应请求/应答报文
时间戳请求/应答报文
地址模请求/应答报文

## Slide 128
数 据 部 分
ICMP消息
ICMP报文格式
首 部
ICMP 报文
0
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
IP 数据报
前 4 个字节
都是一样的
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
  ICMP报文封装在IP组中
  一个类型字段和一个编码字段

## Slide 129
ICMP报文格式
信息报文不可达
信宿机硬件出现故障或关机
发送者指定的地址不存在
网关不知道去往信宿的路径
类型（3） | 码（0-12） | 校验和
未用（全0） |  | 
出错数据报报头+前64bit数据 |  | 
…… |  | 

## Slide 130
ICMP报文格式
参数出错报文
路由器或信宿机在丢弃参数出错的报文时
类型（12） | 码（0或1） | 校验和
指针 | 未用（全0） | 
出错数据报报头+前64bit数据 |  | 
…… |  | 
0 -- 数据报某个参数错，指针域指向出错的字节
1 -- 数据报缺少某个选项，无指针域

## Slide 131
ICMP报文格式
重定向报文
路由转发过程中发现源主机可以将报文直接发送给下游路由节点。
类型（5） | 码（0-3） | 校验和
网关IP地址 |  | 
数据报报头+前64bit数据 |  | 
？..… |  | 
0 8 16 31

## Slide 132
ICMP报文格式
重定向报文
码值
  1 -- 对主机重定向报文
  2 -- 对服务类型和网络的重定向报文
  3 -- 对服务类型和主机的重定向报文
ICMP差错报告与控制报文是单向传输的报文
路由转发过程中发现源主机可以将报文直接发送给下游路由节点。

## Slide 133
ICMP报文格式
类型 代码
0 0
3 1
3 2
3 3
3 6
3 7
4 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
描述
回声回答（对Ping的回答）
目的主机不可达
目的协议不可达
目的端口不可达
目的网络未知
目的主机未知
源抑制 (拥塞控制，未用)
回声请求 (ping)
路由器通告
路由器发现
TTL 过期
IP 首部错误

## Slide 134
ICMP协议应用
Ping
  使用ICMP回送和应答消息来确定一台主机是否可达。

## Slide 135
ICMP协议应用
Tracert
  确定到目的主机路径的确切路由器。

## Slide 136
选路算法
outing algorithm
R
……

## Slide 137
选路算法的概念和目的
选路算法的目的
默认路由器：一台主机“直接”连接到的路由器
源路由器：源主机的默认路由器
目的路由器：目标主机的默认路由器
给定一组路由器以及连接路由器的链路，从中找到一条从源路由器到目标路由器“好的”路径
“好的”通常指具有最低费用的路径
例外：A和B之间的路径费用很低，但是由于处于两个组织之间，而这两个组织作出的路由策略，不允许通行。

## Slide 138
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
选路算法的抽象图模型
注意: 抽象图模型在其他网络环境中也是很有用的
比如: P2P, 这里N是节点的集合而E是TCP连接的集合
图: G = (N,E)
E = 链路集 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
N = 路由器集 = { u, v, w, x, y, z }
Notes: 讲课备注：
如何找出一条最优的路径呢？
我们可以把网络形式化为一张图，应用图论和算法的知识解决问题
当然在网络中我们仅考虑无向图，即假定双向的费用一致

## Slide 139
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
选路算法的抽象图模型
c(x,x’) = 节点X和X’ 间边的费用 例如左图中 c(w,z) = 5
费用可以是经济的， 但也有可能和链路的带宽以及链路拥塞状况有关
路径费用 (x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
问题: 节点U和节点Z之间的最低费用路径是什么？
选路算法: 找出最低费用路径

## Slide 140
选路算法分类
根据信息是全局性还是分散式的进行分类
全局选路算法
  所有路由器都知道整个网络拓扑图以及链路的费用信息
  链路状态算法
分散式选路算法
  每个路由器仅有与其相连链路的费用信息
  通过迭代计算过程与相邻节点交换信息
  距离向量算法

## Slide 141
选路算法分类
根据信息是静态还是动态的进行分类
静态选路算法
  随着时间的流逝，路由的变化非常缓
动态选路算法
  路由信息可以更快地发生变化
  周期性的更新
  可以响应拓扑或链路费用的变化

## Slide 142
选路算法分类
根据是否对负载敏感进行分类
负载敏感算法
  链路费用会动态地变化以反映出链路的当前状况
负载迟钝算法
  链路费用不明显地反映链路的当前状况

## Slide 143
如何选路才能满足路由要求？
首先将网络拓扑映射为图
性能目标
报文交换
基于路径成本最优？
两两节点间交换？
OSPF
基于路径距离最短？
相邻节点间交换？
RIP
u
x
v
w
z
y
5
2
1
3
1
1
2
2
3
5

## Slide 144
选路算法
链路状态选路算法
所有节点都知道网络拓扑和链路费用
  通过链路状态广播获得信息
  所有节点具有该网络的同一个完整的视图
计算从某节点到网络中所有其他节点的最低费用
  为该节点提供转发表
迭代: 经算法的K次迭代后，可知道到K个目的节点的最低费用路径
Dijkstra’s（迪克斯特拉）算法
符号定义:
c(x,y): 从节点x到节点y的链路费用; 如果x和y不是直连的，则 c(x,y) = ∞
D(v): 随着算法进行本次迭代，从源节点到目的v的最低费用路径的费用
p(v): 从源节点到v沿着当前最低费用路径的前一节点
N‘: 节点子集。v在N‘中，如果从源节点到v的最低费用路径已知

## Slide 145
1 Initialization:
2 N' = {u}
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* new cost to v is either old cost to v or known
14 shortest path cost to w plus cost from w to v */
15 until all nodes in N'
Dijkstra’s算法
更新到所有w的邻居节点v（不在N’中）的D(v)

## Slide 146
链路状态选路算法
步骤 | N' | D(v),p(v) | D(w),p(w) | D(x),p(x) | D(y),p(y) | D(z),p(z)
0 | u | 2,u | 5,u | 1,u | ∞ | ∞
1 | ux | 2,u | 4,x |  | 2,x | ∞
2 | uxy | 2,u | 3,y |  |  | 4,y
3 | uxyv |  | 3,y |  |  | 4,y
4 | uxyvw |  |  |  |  | 4,y
5 | uxyvwz |  |  |  |  | 
u
x
v
w
z
y
5
2
1
3
1
1
2
2
3
5
注意
通过跟踪前一跳节点可以构造最短路径树。
p(v):从源节点u到目的节点v沿着当前最低费用路径的前一节点
D(v):随着算法的本次迭代，从源节点u到目的v的最低费用
N’：节点子集。v在N’中，如果从源节点到u的v的最低费用已经知道

## Slide 147
链路状态选路算法
u出发的最短路径树
u的转发表
目标
链 路
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
u
x
v
w
z
y
在LS算法结束时，对每个节点，我们都得到从源节点沿着它的最低费用路径的前一节点，对每个前一节点，我们又有它的前一节点。以此方式我们可以构建从源节点到所有目的节点的完整路径。

## Slide 148
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
步骤
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
注意:
uwxvyz
Dijkstra’s算法
通过跟踪前一跳节点可以构造最短路径树
p(v):从源节点u到目的节点v沿着当前最低费用路径的前一节点
D(v):随着算法的本次迭代，从源节点u到目的v的最低费用
N’：节点子集。v在N’中，如果从源节点到u的v的最低费用已经知道

## Slide 149
链路状态选路算法
Dijkstra’s(迪克斯特拉)算法
前提-所有节点都知道网络拓扑和链路费用
通过链路状态广播获得信息
所有节点具有该网络的同一个完整的视图
目标-产生某节点的转发表
计算从某节点到网络中所有其它节点的最低费用
为该节点提供转发表

## Slide 150
链路状态选路算法
Dijkstra’s(迪克斯特拉)算法
方法-迭代
经算法的K次迭代后，可知道到K个目的节点的最低费用路径。

## Slide 151
链路状态选路算法
Dijkstra’s(迪克斯特拉)算法的复杂性
对于第一次迭代: 需要搜索所有的n个节点以确定出节点w，w不在N’中且具有最低费用。
在所有迭代中需要搜索的节点总数为n(n+1)/2 ，所以链路状态算法在最差情况下复杂性为 O(n2)。
该算法的一种更复杂的实现，使用一种叫做堆的数据结构，其计算复杂性为 O(mlogn)。

## Slide 152
2024年12月2日
152
利用链路状态算法选路时可能产生震荡
w
z
y
x
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
w
z
y
x
2+e
0
0
0
1+e
1
w
z
y
x
0
2+e
1+e
1
0
0
w
z
y
x
2+e
0
e
0
1+e
1
i初始选路
… 重计算路由
… 重计算
… 重计算
链路的费用=链路上承载的负载，因此c(u,v)不等于c(v,u)
开始：z向w发送1单元的流量，x向w发送1单元流量，y向w发送e单元流量
当LS算法再次运行后，x、y到w的最低费用路径是顺时针的，导致流量顺时针流动。再次运行LS算法，又导致流量逆时针流动…
1
e
1
1
1
e
e
1
1
Notes: 152

## Slide 153
链路状态选路算法
解决的方案
强制链路费用不依赖于所承载的流量
无法解决高拥塞的问题，不可接受
确保所有的路由器不同时运行LS算法
因特网上的路由器能够自同步
避免自同步的办法：随机化路由器发送链路通告的时间

## Slide 154
因特网中的链路状态选路——OSPF协议
顾名思义
  “Open”开放：OSPF协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
  “SPF”最短路径优先：使用Dijkstra 最短路径算法。
澄清
  OSPF 只是最早使用的最短路径算法的路由协议名字，并非代表其他路由选择协议不是“最短路径优先”。
  OSPF 并非集中式路由协议，而是分布式路由协议（每台路由器运行相同算法，计算从自己出发到所有其他节点的最短路径）。

## Slide 155
OSPF协议的三个要点
协议交互范围及方法
  OSPF协议消息限于本自治系统域内
  OSPF协议消息采用泛洪法发送
协议交互信息内容
  与本路由器相邻的所有路由器的链路状态
协议交互时机
  仅当链路状态发生变化时，采用泛洪法向所有路由器发送信息。

## Slide 156
OSPF路由协议相关链路状态数据库
  链路状态数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的。
  路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
  OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。

## Slide 157
OSPF中如何保证所有节点知道网络拓扑和链路费用？
本路由器向本AS中所有路由器发送信息。
与本路由器相邻的所有路由器的链路状态。
当链路状态发生变化时开始发送+周期性发送
洪泛法
消息内容
发送时机
链路状态
数据库
所有路由器上均有
全网一致的拓扑结构图
更新过程收敛较快
数据库存储空间占用大
最小生成树耗时大
拓扑变化导致网络动荡

## Slide 158
OSPF协议的几点补充说明
  即使链路状态未发生变化，每30分钟广播一次链路状态。
  不强制如何设置链路权值的策略，但提供对给定链路权值集合确定最低费用路径的机制。
  链路状态以OSPF通告的形式封装在报文中，由IP分组承载（协议号：89）。
  OSPF通告都是有序列号的，以防止重放攻击。
  OSPF路由器之间的交换都是经过鉴别的（简单的、MD5的），以确认OSPF通告的真实性，防止伪造和篡改。
  OSPF中支持多条具有相同费用的路径。
  OSPF支持多播选路和层次路由。

## Slide 159: 距离向量选路算法
距离向量选路算法
  特点：迭代、分布、自我终止、异步
  思想
    B-F公式：dx(y)=minv{c(x,v)+dv(y)}
      dx(y):节点x到y的当前最低费用
      v是对于x的所有直接邻居
    每个路由器中都有一张路由表，包含三个内容：目的网络号、经过的邻居路由器、到目的网络的距离
    路由器定期向其邻居路由器传送路由表的拷贝

## Slide 160: 距离向量选路算法
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
假设已经知道，
dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
计算B-F公式:
注意得到最小值即可确定最短路径的下一跳 x➜ 转发表

## Slide 161
Dx(y) = x到y的最小费用当前估算值
距离向量：Dx= [Dx(y): y ∊ N ]（也就是路由表）
  Dx是x到所有其他节点y的最小费用当前估算值构成的向量
每个节点（如x）维护下列选路数据:
  节点x到每个邻居v的费用： c(x,v)
  节点x的距离向量：即Dx = [Dx(y): y ∊ N]，包括了x到N中所有目的地最低费用的当前估计值
  节点x同时保持它邻居的距离向量
    对每个邻居v，x 保持 Dv = [Dv(y): y ∊ N ]
距离向量选路算法
2024年12月2日
161

## Slide 162
基本思想：
每个节点周期性地发送它自己的距离向量给邻居
当节点x从邻居那里收到收到一个新的距离向量，它将用B-F方程更新自己的距离向量
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} y ∊ N
。
距离向量选路算法
2024年12月2日
162

## Slide 163
迭代、异步：
每个本地迭代由下面的事件引起：
本地连接的费用改变
从邻居而来的DV更新消息
分布的：
每个节点都要从一个或多个邻居接收距离向量更新消息
  在执行计算后，如果有必要，该节点再将计算结果发回给邻居
等待 (本地连接的费用改变或来自邻居的消息)
重计算
如果到任意目的节点的DV发生改变，则通知 邻居
每个节点:
距离向量选路算法
2024年12月2日
163

## Slide 164
费用到
费用到
费用到
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
费用到
x y z
x
y
z
0 2 7
费用到
x y z
x
y
z
0 2 3
费用到
x y z
x
y
z
0 2 3
费用到
x y z
x
y
z
0 2 7
费用到
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
费用到
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
时间
x
z
1
2
7
y
节点x表
节点y表
节点z表
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
从
从
从
从
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
0 2 3
2 0 1
7 1 0
2 0 1
从
从
从
从
从
∞

## Slide 165: 距离向量选路算法
  链路状态改变时的特点
    好消息传的快
      在 t0 时刻, y 检测到链路费用变化, 更新自己的距离向量, 同时将这个变化通知给它的邻居
      在 t1时刻, z 收到来自 y 的更新报文并更新了自己的距离向量表，计算出到x的新的最低费用2，并向邻居发送它的新距离向量
      在 t2时刻，y 收到自z的更新并更新其距离向量表，Y的最低费用未变，因此y不发送任何报文给z
x
z
1
4
50
y
1
该算法二次迭代就
收敛，x与y之间的
费用降低的好消息
迅速传播

## Slide 166: 距离向量选路算法
2024年12月2日
166
    坏消息传播的慢
      在链路费用变化前，Dy(x)=4, Dy(z) =1, Dz(x)=5
      t0时刻，y与x之间的费用增加到60
      y重新计算Dy(x)
      Dy(x)= min{ c(y,x) + Dx(x), c(y,z) + Dz(x) }
      = min {60+0, 1 + 5} = 6
      尽管y到x的最小距离是51，但DV算法不能马上算出
      y到x的费用从5->6, y将新的向量通知z
      z收到更新的距离向量后，重新计算Dz(x)
      Dz(x) = min{c(z,x) + Dx(x), c(z,y) +Dy(x)}={50+0,1+6}=7
      y、z之间的报文需要交换44次，直到z最终算出Dz(x)=50
      会导致无穷计数问题
x
z
1
4
50
y
60
Notes: 166

## Slide 167: 距离向量选路算法
2024年12月2日
167
  解决方案——毒性逆转
    如果z通过y选路到达目的地x :
      z将通告y，它到x的距离是无穷大 (所以 y不会通过z到达x)
      t0时刻y与x之间的费用增加到60
      y更新其距离向量，由于Dz(x)=∞,因此新的Dy(x)=60
      z在t1时刻收到新的Dy(x)=60后，马上算出新的Dz(x)=50
      收到来自z的更新后，y算出新的Dy(x)=51
    由于涉及到3个或更多节点的环路不能被毒性逆转技术检测到，因此毒性逆转没有解决不可记数问题！
x
z
1
4
50
y
60
Notes: 167

## Slide 168: 4.5 选路算法
链路状态路由选择算法 vs 距离向量路由选择算法
  转发状态通告报文的个数的复杂性
    LS: n 个节点, E 条链路,需要发送 O(nE)个报文
    DV: 只在直连的邻居之间交换报文
  收敛速度
    算法收敛时间依赖于许多因素，因而是可变的
    LS: 是一个要求O(nE)个报文的O(n2) 算法
      可能有震荡
    DV: 收敛时间不确定，比LS慢
      可能会遇到选路环路
      记数到无穷问题

## Slide 169: 4.5 选路算法
  健壮性
    LS:
      节点能够向其连接的链路广播不正确费用
      每个节点只计算自己的转发表，路由计算在某种程度上是分离的，有一定的健壮性
    DV
      一个节点可向邻居节点通告其不正确的最低费用路径
      每个节点的计算都会传递给它的邻居
        错误会通过网络进行传播

## Slide 170
LS vs DV比较
 | LS | DV
报文数量 | n 个节点, E 条链路 O(nE) | 只在直连的邻居之间交换报文 取决于邻居数
收敛速度 | O(n2) 可能震荡 | 路由环路 无穷记数
健壮性 | 节点能够向其连接的链路广播不正确费用 独立计算路由表 | 一个节点可向任意或所有目的节点通告其不正确的最低费用路径 每个节点的计算都会传递给它的邻居，错误被传播

## Slide 171: 距离向量选路算法
因特网上的距离向量算法——RIP协议
  相邻两点间链路上的费用定义为1，即只考虑源到目标经过多少个路由器，或多少“跳”
  一条路径的最大费用限制为15
  选路更新消息每30s在邻居之间以RIP响应报文（RIP通告）的形式进行交换
  路由器经过180s没有收到来自某个邻居的RIP通告，则认为该邻居已离线，修改选路表，向其它邻居广播
  RIP是一个运行在UDP上的应用层协议（端口520）

## Slide 172: RIP ( 选路信息协议)
距离向量算法
包含在支持TCP/IP的1982年UNIX伯克利软件版本（ＢＳＤ）中
距离尺度: 以跳数 作为度量，也就是每条链路费用为１(最大值为15跳)。跳(hop)是沿着从源路由器到目的子网的最短路径所经过的子网数量（包括目的子网）
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
目的地 跳数
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2

## Slide 173: RIP 通告
更新距离向量: 选路更新信息在邻居之间通过RIP响应报文（也称为通告）交换，每30秒相互交换一次
通告: 通告包含了目的子网列表，下一跳路由器、以及发送方到其中每个子网的距离的信息

## Slide 174: RIP: 例子
目的子网 下一跳路由器 到目的地的跳数.
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
w
x
y
z
A
C
D
B
收到来自路由器A的通告之前路由器D中的转发表

## Slide 175: RIP: 例子
目的子网 下一跳路由器 到目的地的跳数.
w A 2
y B 2
z B A 7 5
x -- 1
…. …. ....
收到来自路由器A的通告之后路由器D中的转发表
w
x
y
z
A
C
D
B
目的子网 下一跳 到目的地的跳数
w - -
x - -
z C 4
…. … ...
来自A的通告

## Slide 176
RIP协议重要参数
RIP协议重要参数
链路费用：相邻两点链路费用为1“跳”，最大费用限制为15
通告周期：选路更新通告周期为30秒
邻居离线：邻居离线判定周期为180秒
协议端口：基于UDP，端口为520

## Slide 177
BGP-4协议
GP 4 Protocol
B
……

## Slide 178
层次路由
问题背景
因特网规模过大——数亿个目标网络
管理自治
路由器无法存储每台主机的选路信息
路由表更新的报文广播将导致无剩余带宽供发送数据使用
因特网 = 网络的网络
每个网络管理员可能希望能够按照自己的愿望运行和管理其网络

## Slide 179
层次路由
解决方案
将路由器聚合到一个区域, “自治系统” (AS)
自治系统内部选路协议
  内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol) 目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议
在不同AS内的路由器可以运行不同的自治系统内部选路协议
在相同AS内的路由器可全部运行同样的选路算法

## Slide 180
因特网AS间路由困境
AS间如何获取可达信息？
AS内部路由如何获取可达信息？
规模大，AS间难以选择最佳路由？
“好”路由如何确定？
AS间的路由策略如何选择？

## Slide 181
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
AS内部
选路算法
AS间选
路算法
转发表
3c
层次路由——转发选路算法
转发表是由AS内部选路算法和AS间选路算法共同决定的
AS内部选路算法为内部目的地址设置转发表信息
AS内部选路算法和AS间选路算法共同为外部目的地址设置转发表信息

## Slide 182
AS1:
需要知道通过AS2可以到达哪些目的地，通过AS3可以到达哪些目的地
将这些可达性信息向AS1中的所有路由器传播
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
层次路由——转发选路算法
自治系统间路由器的任务
假设AS1中的路由器收到一个数据报，其目的地址在AS1之外
  该路由器应该将该数据报转发到某一个网关路由器，但是是哪一个呢？

## Slide 183
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
x
…
层次路由——转发选路算法
场景1：从源到目标仅有一条路可选
假设AS1从AS间选路协议知道子网 x 经AS3 (网关1c) 可达，但是通过AS2不可达。
AS1向它的所有路由器广播该可达信息。
路由器1d 知道，它的接口 I 在到路由器1c的最低费用路径上。
从而路由器1d将表项 (x,I)放入其转发表。

## Slide 184
从AS间协议知道经多个网关
可达子网x
使用AS内部协议的选路信息 决定每个网关的最低费用路径的费用
热土豆选路:
选择具有最小的最低费用的网关
从转发表决定通向最低费用网关的接口I，即转发表中的 (x,I) 表项。
层次路由——转发选路算法
场景2:从源到目标有多条路可选
现在假设AS1知道子网 x 可以通过 AS3 和 AS2到达。
为了配置转发表, 路由器 1d 必须决定通过哪个网关路由器转发报文（1b或1c）。
这也是自治系统间选路协议必须解决的问题!
热土豆选路: 将报文发送到最近的路由器。

## Slide 185
层次路由——层次OSPF
为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域
每一个区域都有一个 32 bit 的区域标识符
区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个

## Slide 186
层次路由——层次OSPF
划分区域的好处就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。
在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况。
OSPF 使用层次结构的区域划分。在上层的区域叫作主干区域(backbone area)。主干区域的标识符规定为0.0.0.0。主干区域的作用是用来连通其他在下层的区域。
划分区域

## Slide 187
因特网上的AS间路由——BGP4
从相邻AS获取子网可达性信息
向该AS内部的所有路由器传播这些可达性信息
基于该可达性信息和AS策略，决定到达子网的“好”路由
  边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由
因特网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难
对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
自治系统之间的路由选择必须考虑技术无关的一些策略
BGP 为每个AS提供一种手段，以处理

## Slide 188
BGP-4与BGP发言人
每一个AS要选择一个路由器作为该AS的“BGP 发言人” 。
两个 BGP 发言人通过一个共享网络连接在一起的。
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
AS5
AS4
AS3
AS1
AS2

## Slide 189
BGP发言人交换路径向量
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网的 BGP 发言人：“要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过 AS2”
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7

## Slide 190
BGP发言人交换路径向量
主干网还可发出通知：“要到达网络 N5, N6 和 N7 可沿路径（AS1, AS3）”
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7

## Slide 191
BGP路由通告
AS2聚合多个前缀为一个，使用BGP向AS1通告单一前缀。
AS2负责转发指向该前缀的任何数据报。
AS3
AS1
AS2
eBGP 会话
iBGP 会话
3c
1c
3b
1b
1a
3a
1d
2c
2a
2b
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.244.0/22

## Slide 192
BGP路由通告
AS3
AS1
AS2
eBGP 会话
iBGP 会话
3b
3c
3a
1a
1c
1d
1b
2a
2b
2c
当一个路由器得知一个新前缀，它为该前缀在其转发表中创建一个表项。
Prefix | AS-PATH | NEXT-HOP
138.16.64.0/22 | AS3 | 201.44.13.125

## Slide 193
BGP路由通告
BGP消息中会包含“路由”
“路由”包括前缀和属性： AS-PATH、NEXT-HOP
例如：
Prefix:138.16.64.0/22
AS-PATH: AS3 AS131
NEXT-HOP: 201.44.13.125
AS3
AS1
AS2
其他网络
其他网络
3b
3c
3a
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
BGP 消息

## Slide 194
AS3
AS1
AS2
其他网络
其他网络
3b
3c
3a
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
BGP路由选择
路由器可能会收到去往同一前缀的多个“路由”
例如：
AS2 AS17 to 138.16.64.0/22
AS3 AS131 AS201 to 138.16.64.0/22
应该选择哪一个路由呢？
BGP 消息

## Slide 195
AS1
其他网络
其他网络
AS3
3b
3c
3a
1c
1a
1d
1b
AS2
2a
2c
2b
BGP路由选择
其他网络
其他网络
假设有两条或者更多条最佳域间路由
采用热土豆思想选择距离NEXT-HOP最近的路由
采用IGP确定哪个边界路由器是最近的
Q: 从1c来说, 选择AS3 AS131还是AS2 AS17?
A: 显然应该选择AS3 AS131

## Slide 196
AS3
AS1
AS2
其他网络
其他网络
3b
3c
3a
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
BGP路由选择
获取NEXT-HOP属性
AS-PATH: AS2 AS17
NEXT-HOP: 111.99.86.55
获取最短路径：1c-1b
确定端口，加入转发表
(138.16.64.0/22 , port 4)
111.99.86.55
路由端口
1
2
3
4

## Slide 197
 | RIP | OSPF | BGP
协议类型 | IGP | IGP | EGP
信息表达格式 | 距离－向量协议 | 链路－状态协议 | 路径向量
交换信息范围 | 相邻路由器 | 自治系统或区域内路由器 | BGP发言人
交换信息内容 | 路由表 | 链路状态 | 路径向量
交换信息时间 | 30S | 当链路状态发生变化 | 有变化
原则 | 最短路径 | 最小代价 | 可达性
收敛过程 | 较快 | 快 | 快
传输协议 | UDP | IP | TCP
适用网络类型 | 小型网络 | 大型网络 | 自治系统之间
衡量标准 | 距离 | 可有多种度量标准 | 无
路由协议小结

## Slide 198
课后思考题
复习题 4.3、4.22、4.25、5.4、5.8
习 题 4.1、4.3、4.8、4.13-15、4.18、5.3、5.11、5.14

## Slide 199
作业
习题
4.8、4.15、5.3