## Slide 1: 计算机网络
第5章 软件定义网络（SDN）

## Slide 2: 提 纲
SDN由来
SDN架构
SDN数据平面：通用转发
SDN控制平面
Notes: 强调六

## Slide 3: 数据平面和控制平面
传统路由器的二大功能
  选路：根据网络拓扑、链路状态确定从源到目的的一条好的路径，形成路由器的转发表。这一部分功能位于控制平面
  转发：根据目的ID，在转发表找到匹配的表项，从相应的输出端口转发。这一部分功能位于数据平面。

## Slide 4: 数据平面和控制平面
数据平面
  是每个路由器的局部功能：转发
控制平面
  是整个网络范围的逻辑功能：决定从源到目的的路径
  但目前课程所介绍的都是传统方式，即控制平面在每个路由器里实现：每个路由器都独立地运行选路算法
  SDN方式：在专门的远端服务器上实现控制平面：选路功能。除选路功能之外，SDN在控制平面还对其它的网络控制功能如防火墙、负载均衡、NAT等进行了统一抽象和实现
Notes: 右边的图层次不清楚

## Slide 5
传统方式：在每个路由器实现的控制平面
Routing
Algorithm
每个路由器具备独立的路由功能和数据转发功能，路由算法组件分布在不同路由器上，彼此交互，计算生成转发表，构成分布式的控制平面。
数据平面
控制平面

## Slide 6: 回顾：传统的网络层实现方案
路由应用
各设备厂家网络层实现方式和架构封闭。
  封闭架构导致层次和接口模糊封闭，功能单元界面不清晰。
  封闭架构导致设备制造商对新技术的驱动力不强，协议更新慢。
专有报文转发硬件
专有路由器操作系统
路由应用
路由应用
路由应用
专有报文转发硬件
专有路由器操作系统
……
路由应用
路由应用
标准网络层实现
实际网络层的封闭实现
Notes: 右边的图层次不清楚

## Slide 7: 传统方式无法面对的挑战：确定性路由
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
由于策略因素网络运营商希望u-z的流量经过uvwz，x-z的流量经过xwyz
1) 定义链路权重，以便路由算法计算出所希望的路由。
2)采用新的路由算法.
需求：
方案：

## Slide 8: 传统方式无法面对的挑战：负载均衡路由
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
网络运营商希望由uvwz和uxyz两条路径来分担u-z的流量
1)保证多条路径为等价路由（代价相同），不支持按流指定负载均衡，例如对特定的TCP连接传输的报文进行负载均衡。
2)采用新的路由算法。
需求：
方案：

## Slide 9: 流：
属于同一个端到端的会话（Session）的报文，这里的会话是指：两个或多个通信进程之间临时的、交互式的信息交换。
会话在某个时间点建立，然后在稍后的某个时间点被结束。已建立的通信会话可能涉及每个方向的多个消息。
会话是有状态的，而不是无状态通信，
无状态通信中，通信由具有响应的独立请求组成（HTTP）。
在传统的网络层，路由器无法识别正在转发的分组是属于哪个会话，即属于哪个流。
例如：登录到一个购物网站，选购，付钱，然后退出登录。整个过程形成一个会话，整个过程中双方发送的所有报文都属于一个流。
Notes: 例如：登录到一个购物网站，选购，付钱，然后退出登录。整个过程形成一个会话，整个过程中双方发送的所有报文都属于一个流。

## Slide 10: 传统方式无法面对的挑战：中间节点按源路由
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
u
v
x
w
y
z
Networking 401
W以不同方式对蓝色和红色流进行路由
1)现有基于目的地址的路由协议（LS和DV路由协议）无法支持。
2)采用新的路由算法。
需求：
方案：
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 11
垂直封闭的专有设备
更新演进缓慢
特定操作系统
特定硬件
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
应用
特定应用
水平开放接口
快速迭代演进
微处理器
开放接口
Linux
Mac
OS
Windows
(OS)
或
或
开放接口
对策：借鉴PC的功能分离

## Slide 12
对策：数据平面和控制平面功能分离
垂直封闭的专有设备
更新演进缓慢
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
应用
水平开放接口
快速迭代演进
控制
平面
控制
平面
控制
平面
或
或
开放接口
特定控制平面
特定硬件
特定特征
厂家交换芯片
开放接口

## Slide 13
数据平面
控制平面
对策:逻辑集中控制平面
路由控制功能从本地路由器分离，汇聚到远程控制器，远程控制器计算转发表，与路由器中的本地控制代理(CAs)进行通信，以下发转发表
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA

## Slide 14: 提 纲
SDN由来
SDN架构
SDN数据平面：通用转发
SDN控制平面

## Slide 15
定义
软件定义网络（Software Defined Network, SDN ），是由美国斯坦福大学clean slate研究组提出的一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式。其核心技术OpenFlow通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。
SDN控制应用程序，不同的应用逻辑通过控制层开放的API控制设备的报文转发功能
SDN控制，由SDN控制软件组成，与下层可用OpenFlow协议通信
基础设施层，由转发设备组成
SDN控制应用程序
上层应用
SDN控制
基础设施层
网络设备
SDN
控制软件
API
API
API
网络设备
网络设备
网络设备
网络设备
网络设备
控制数据平面接口
（例如：OpenFlow）

## Slide 16: SDN架构：控制与转发分离
网络控制应用层
控制层
转发层
云管理平台
SDN应用
SDN控制器
网络设备
网络设备
网络设备
北向接口
南向接口
●网络资源统一管理
●基于API的应用开发
●开放的REST API
●网络操作系统
●拓扑和设备管理
●流表控制和下发
●OpenFlow协议
●多级流表处理
●高性能数据转发

## Slide 17: SDN架构：SDN化示例
OSPF
IS-IS
操作系统
定制硬件
包转发
包转发
包转发
包转发
网络操作系统
分布系统
OSPF=Dijkstra
IS-IS

## Slide 18: 提 纲
SDN由来
SDN架构
SDN数据平面： 通用转发
SDN控制平面

## Slide 19: 通用转发
传统上的路由器基于分组的目的地址进行转发
但是很多能执行第三层的网络设备可以做更多
  NAT可以改写网络层首部的IP地址和运输层首部的端口号
  防火墙基于网络层首部的IP地址和运输层首部的端口号可以拦截分组
  …
这种能完成除转发以外的增值功能的网络设备剧增，同时每种设备有自己的硬件、软件、管理界面，因此管理困难
SDN提出了统一、简洁、综合的概念和方法：通用转发
将数据链路层（基于MAC转发）、网络层（基于IP转发）、运输层（NAT修改端口）这些不同协议层次、不同类型的处理统一抽象为：匹配+动作

## Slide 20: 通用转发
匹配:从IP目的地址匹配扩展到多协议、多首部字段匹配
  对协议栈的多个首部字段进行匹配
  包括链路层/网络层/传输层
动作：从输入到输出的转发动作扩展到更多类型的动作
  转发到一个或多个输出端口（路由转发）
  跨越多个服务端口进行负载均衡（负载均衡）
  重写首部值（NAT）
  阻断/丢弃分组（防火墙）
  …
统一成流表（Openflow）：表中每一项：匹配+动作
  能匹配的首部字段值的集合
  分组匹配流表项后的动作组合
  计数器集合：例如包括已经与该表项匹配的分组数量

## Slide 21: 通用转发
2
3
0100 1101
到达分组首部的值
逻辑集中的控制器
1
控制平面
数据平面
本地流表
首部 计数器 动作
每台分组交换机包含一张本地流表（匹配+动作表），该表由远程的控制器计算并下发的
这里的转发设备不再是路由器/交换机，而叫分组交换机，因为它能处理二层、三层甚至运输层的首部，因此在SDN里不再区分第二层、第三层网络设备

## Slide 22: OpenFlow流表条目
入端口
以太网
类型
VLAN
ID
VLAN
优先级
源
MAC
源
IP
目的
IP
IP
TOS
运输层
源端口
运输层
目的端口
首部匹配规则
Action
Stats
转发分组至零个到多个端口
封装转发至控制器（例如当匹配失败时）
丢弃分组
域修改
…
报文和字节计数
目的
MAC
IP
协议
链路层
网络层
运输层

## Slide 23: OpenFlow流表
流表由多个流条目组成，流条目包括
  首部匹配规则：用于确定输入报文的首部字段是否与本条目匹配。
  计数器：用于与本流相关的跟踪统计
  动作：描述分组交换机针对匹配报文采取的动作。
  OpenFlow1.0支持如下11个首部字段的匹配，加上入端口共12个可以用来匹配的字段（最新OpenFlow增加到41个）
入端口
以太网
类型
VLAN
ID
VLAN
优先级
源
MAC
源
IP
目的
IP
IP
TOS
运输层
源端口
运输层
目的端口
目的
MAC
IP
协议
链路层
网络层
运输层

## Slide 24: 匹配+动作的示例
入端口
以太网
类型
VLAN
ID
VLAN
优先级
源
MAC
源
IP
目的
IP
IP
TOS
运输层
源端口
运输层
目的端口
目的
MAC
IP
协议
*
51.6.0.8
port6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
动作
基于目的地的转发
目的地址为51.6.0.8的IP分组从端口6转发
入端口
以太网
类型
VLAN
ID
VLAN
优先级
源
MAC
源
IP
目的
IP
IP
TOS
运输层
源端口
运输层
目的端口
目的
MAC
IP
协议
*
丢弃
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22
动作
防火墙
TCP端口号为22的分组丢弃不转发
*

## Slide 25: 匹配+动作的示例
入端口
以太网
类型
VLAN
ID
VLAN
优先级
源
MAC
源
IP
目的
IP
IP
TOS
运输层
源端口
运输层
目的端口
目的
MAC
IP
协议
*
丢弃
*
*
*
*
*
*
*
*
动作
防火墙
源IP为10.0.0.1的分组丢弃不转发
*
*
10.0.0.1
入端口
以太网
类型
VLAN
ID
VLAN
优先级
源
MAC
源
IP
目的
IP
IP
TOS
运输层
源端口
运输层
目的端口
目的
MAC
IP
协议
*
port3
*
*
*
*
*
*
*
动作
第二层转发
源MAC为22:A7:23:11:E1:02的帧从端口3转发
*
*
*
22:A7:23:
11:E1:02

## Slide 26: OpenFlow报文匹配
OF1.0中，每个流表项有优先权，如果一个分组匹配多个流表项，按最高优先权来规则执行动作
若无匹配，报文将转交给控制器处理
OF1.0按现有交换机硬件进行抽象。

## Slide 27: OpenFlow动作
每个流表项有零个或多个动作
如果有多个动作，以在表中规定的动作依次执行
最重要的动作包括：
  转发分组至零个到多个端口（普通转发、广播、多播）
  分组转发至控制器（例如当匹配失败时），这时控制器采取的动作可能是：
    安装新表项，并将该分组返回给分组交换机在更新的流表下进行转发
  域修改，如NAT
  丢弃分组，如防火墙

## Slide 28: OpenFlow流表抽象
OpenFlow通过功能抽象来统一交换转发设备处理方式
路由器
  匹配: 最长目的IP前缀
  动作: 通过某链路端口转发
交换机
  匹配: 目的MAC地址
  动作: 转发或者洪泛
防火墙
  匹配: IP地址和UDP/TCP端口号
  动作: 允许或者拒绝
NAT
  匹配: IP地址和UDP/TCP端口号
  动作: 重写地址和端口
以上在传统方式下由不同设备完成的不同功能，都
被OpenFlow流表抽象成：通用匹配+动作

## Slide 29: OpenFlow 流表匹配示例
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
匹配
动作
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.3
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
匹配
动作
forward(4)
ingress port = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
匹配
action
Host h1
10.1.0.1
Host h2
10.1.0.2
Host h4
10.2.0.4
Host h3
10.2.0.3
Host h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Host h6
10.3.0.6
controller
Example: 来自主机h5和h6的数据报应该通过s1->s2发送到h3或h4
未指定入端口表示从任何端口进入

## Slide 30: OpenFlow消息
交换机获取控制器IP后，向控制器发起连接。
控制器和交换机间消息以OpenFlow报文头开始。
OpenFlow规范中定义了三种消息类型
  Controller->Switch消息
    由控制器发起，用来对交换机进行状态查询和修改配置等操作。
  Switch->Controller异步（Asynchronous）消息
    Switch发送给Controller、通知交换机上发生的事件。
  对称（Symmetric）消息，
    主要用来建立连接、检测对方是否在线等。
版本号 | 类型 | 消息长度 | 事务ID
0
7
15
31
63

## Slide 31: 提 纲
SDN由来
SDN架构
SDN数据平面：通用转发
SDN控制平面

## Slide 32: 传统控制平面的局限
传统的控制平面和数据平面分布在各个设备上。
控制平面负责网络控制，主要功能为协议处理与计算，路由信息的计算、路由表的生成。流量路径的灵活调整能力不足。
传统网络协议较复杂，有IGP、BGP、MPLS、组播协议等，协议仍在不断增加，运维难度较大。
设备厂家除标准协议外都有一些私有协议扩展，不仅设备操作命令繁多，而且不同厂家设备操作界面差异较大，运维复杂。
传统网络中由于设备的控制面是封闭式的，且不同厂家设备实现机制也可能有所不同，新功能部署可能周期较长；需在每台设备上进行软件升级，大大降低了工作效率。
对网络底层硬件抽象，方便软件进行控制

## Slide 33
回顾：SDN架构全景视图
数据平面
控制平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1:“基于流”的通用转发(例如OpenFlow)
2.控制，数据平面分离
3.控制平面功能从数据平面的分组交换机剥离出来
…
4.可编程控制应用程序
路由
接入控制
负载均衡

## Slide 34
SDN架构全景视图:数据平面分组交换机
数据平面
控制平面
SDN控制器
(网络操作系统)
…
路由
访问
控制
负载
均衡
南向API
北向 API
SDN控制的分组交换机
网络控制应用程序
数据平面分组交换机:
硬件实现数据平面的通用转发，分组交换机功能更单一，转发速度更快
转发流表由SDN控制器计算并下发
通过API（南向）对流表进行设置以控制转发（例如OpenFlow）
SDN控制器与分组交互机之间的通信采用OpenFlow协议

## Slide 35
SDN架构全景视图:SDN控制器
数据平面
控制平面
SDN控制器
(网络操作系统)
…
路由
访问
控制
负载
均衡
南向API
北向 API
SDN控制的分组交换机
网络控制应用程序
SDN控制器（NOS）:
维护网络状态信息
通过北向API（Network API）与上面的网络控制应用程序交互
通过南向API（Switch API）与下面的分组交换机交互
采用分布式实现，具有良好的性能、可扩展性、容错性、稳健性
  SDN控制器“逻辑集中”，但具体实现成分布式的：服务器集群

## Slide 36
SDN架构全景视图:网络控制应用程序
数据平面
控制平面
SDN控制器
(网络操作系统)
…
路由
访问
控制
负载
均衡
南向API
北向 API
SDN控制的分组交换机
网络控制应用程序
网络控制应用程序:
是SDN控制器的大脑
通过SDN控制器提供的北向API和底层服务来定义和控制分组交换机中的数据平面，例如：
  一个路由选择网络控制应用程序可以决定源和目的之间的端到端路径（使用SDN维护的状态信息执行链路状态算法）
  一个访问控制网络控制应用程序决定分组交换机应该阻挡什么分组
  一个负载均衡网络控制应用程序决定分组交换机以负载均衡的方式转发分组
可由第三方提供不同的网络控制应用程序

## Slide 37
SDN架构全景视图
数据平面
控制平面
SDN控制器
(网络操作系统)
…
路由
访问
控制
负载
均衡
南向API
北向 API
SDN控制的分组交换机
网络控制应用程序
SDN的关键特征:
基于流的转发
  能基于运输层、网络层或链路层首部任意数量的首部字段值进行
数据平面与控制层面的分离
  交换机仅负责规则匹配和动作执行
  控制平面对交换机转发行为和策略进行自定义
集中的网络控制功能
  网络控制功能集中到SDN控制器中
可编程的网络
  通过运行在控制平面的网络控制应用程序对网络进行编程
  网络应用程序可对端到端路径、访问控制和负载均衡等进行编程控制

## Slide 38
SDN控制平面
SDN控制平面包括SDN控制器和SDN网络控制应用程序。
控制平面基于网络的抽象，简化了网络编程控制
SDN控制平面包括两个层面的抽象
  流抽象-交换机（南向）API，通过Openflow协议与数据平面交互
  映射抽象-网络（北向）API，控制器与网络控制应用程序之间交互

## Slide 39
网络范围的分布式、健壮的状态管理
与受控设备的通信
链路状态
交换信息
主机信息
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
RESTful
API
…
接口，网络控制应用的抽象
SDN控制器
路由
接入控制
负载均衡
SDN控制器
通讯层: SDN控制器与被控交换机之间的通信
网络范围的状态管理层:网络链路、交换机、服务状态: 分布式数据库
网络控制应用的接口层:抽象API
南向API
北向API

## Slide 40
SDN控制器
通信层
SDN控制器与被控交换机之间的通信
设备向控制器传递事件（如链路状态的变化），这些事件向SDN控制器传递网络的最新状态和视图
SDN控制器与受控设备之间通信基于南向接口API，并使用特定协议，如OpenFlow协议
南向API

## Slide 41
SDN控制器
网络范围的状态管理层
SDN控制器维护全网的状态
  链路状态
  受控设备状态
  分组交换机的流表计数器状态
  各分组交换机的流表的拷贝

## Slide 42
SDN控制器
网络控制应用的接口层
SDN控制器通过接口层（北向API接口）与网络控制应用程序交互
北向API允许网络控制应用程序读取状态管理层维护的网络状态和流表
网络控制应用程序通过接口向SDN注册，当状态改变事件出现时，应用程序可收到通告
多采用REST API
北向API

## Slide 43
SDN控制器多种实现（开源）
NOX/POX
  第一代OpenFlow控制器
  GPL许可
  C++和Python实现
Ryu
  Apache许可
  Python实现
RouteFlow
Floodlight
  Apache许可
  Java实现
OpenDaylight
  Eclipse公共许可
  Java实现
ONOS

## Slide 44
链路状态信息
交换机信息
主机信息
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
RESTful
API
…
1
2
3
4
6
5
Dijkstra’s链路状态路由
s1
s2
s3
s4
SDN控制平面/数据平面交互示例
S1,使用OpenFlow端口状态消息通知控制器的链接失败
1
SDN控制器接收OpenFlow消息，更新链路状态信息
2
Dijkstra的路由算法应用程序以前已经注册，当链接状态发生变化时将被调用.
3
Dijkstra算法通过访问网络图信息、控制器中的链路状态信息来计算新的路由
4

## Slide 45
链路状态信息
交换机信息
主机信息
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
RESTful
API
…
1
2
3
4
6
5
Dijkstra’链路状态路由
s1
s2
s3
s4
SDN控制平面/数据平面交互示例
链路状态路由app与SDN控制器中的流表管理器交互，计算所需的新流表
5
控制器使用OpenFlow在需要更新的交换机中安装新表
6

## Slide 46: 提 纲
SDN由来
SDN架构
SDN数据平面：通用转发
SDN控制平面