## Slide 1
华中科技大学
Communication and Network
计算机通信
与网络
C
OMPUTER
…

## Slide 2
第6章 链路层和局域网
he Link Layer and LANs
T
……

## Slide 3
链路层概述
差错检测和纠正技术
多路访问链路和协议
交换局域网
回顾：Web页面请求的历程
内 容
了解链路层服务的原理
  错误检测、错误纠正
  共享广播信道：多路访问
  链路层寻址
  局域网： 以太网、VLAN
各种链路层技术的实例化和实施
目 标

## Slide 4
链路层概述
ntroduction to the Link Layer
I
……

## Slide 5
术语
节点
主机和路由器
链路
沿着通信路径连接相邻节点的通信信道
有线链路
无线链路
“链路”
数据链路层负责将网络层数据报通过链路从一个节点传输到物理上相邻的下一个节点

## Slide 6
术语
帧
链路层的分组单元
链路层负责将网络层数据报封装成帧通过链路从一个节点传输到物理上相邻的下一个节点。

## Slide 7
链路层的简单模型
主机 H1 向 H2 发送数据
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动

## Slide 8
链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从链路层观察帧的流动
主机 H1 向 H2 发送数据
不同链路的链路层协议可能不同

## Slide 9
几点特别说明
数据报在不同链路上可能由不同的链路层协议进行处理
例如
第一段链路上由PPP处理，最后一段链路上由以太网处理，中间链路上由广域链路层协议处理
不同的链路层协议可能提供不同的服务
可靠传递、不可靠传递
例如

## Slide 10
链路层提供的服务
成帧 、链路访问
将数据加上头部和尾部，封装成数据帧
共享介质的信道访问
帧头部用MAC地址标识源和目的（不同于IP地址）
可靠传递
很少用于误码率低的链路（光纤、双绞线链路）
用于误码率高的链路（无线链路）
流量控制
在相邻的收发节点间限制流量

## Slide 11
链路层提供的服务
差错检测
信号衰减和电磁干扰噪声导致出错
接收方检测到错误存在：给发送方发送信号要求重传或丢弃该数据帧
差错纠正
接收方检测和纠正帧中错误，不用重传，很难，开销大
半双工和全双工
半双工时，链路两端的节点都能传输分组，但不能同时传输

## Slide 12
链路层的实现
控制器
物理
传输接口
CPU
内存
主机总线(如：PCI)
网卡
数据链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
数据链路层
在每一台设备上（主机、交换机、路由器）
链路层在“适配器”（网卡NIC）或者芯片上实现
部分软件、部分硬件
直接与主机的系统总线相连
是硬件、软件和固件的结合体

## Slide 13
适配器通信
发送方
帧
接收方
网络层数据报
帧
适配器卡
适配器卡
链路层协议
链路层协议在适配器中实现(aka NIC)
  以太网卡, PCMCIA卡, 802.11 卡
发送方NIC:
  在一个帧内封装数据报
  增加差错检测位，可靠交付，流量检测等
接收方NIC
  查找错误,可靠交付, 流量控制等
  取出数据报，交给网络层
适配器是半自治单元
    帧的接收和发送、检错、丢弃均是自主进行
    向上提交数据时，需要节点（CPU）干预
    最终受控于节点（CPU）
实现了链路层和物理层的功能

## Slide 14
差错检测和纠正技术
rror Detection and Correction Techniques
E
……

## Slide 15
EDC = Error Detection and Correction bits 差错检测和纠错比特
D = Data 差错检测位保护的数据，可包括首部
差错检测不是100%可靠的，EDC越长，则出错的概率越低！
数据报
d数据比特
数据报
有差错
易出现比特差错的链路
在D’中所有比特正确吗？
差错检测模型

## Slide 16
单比特奇偶校验:
检测单个比特错误
二维奇偶校验:
检测和纠正单个比特错误
d个数据比特
校验位
奇偶校验

## Slide 17
因特网检查和
发送方
接收方
将数据段的内容作为16比特的整数序列
校验和：累加求和，计算和的1的补码
发送方将得到的校验和值放入PDU校验和字段
计算收到的数据段的校验和
检查计算出的校验和与校验和字段中的值是否相同:
  NO – 检测到错误
  YES – 没有错误
特别注意
仅用于TCP、UDP和IPv4协议中

## Slide 18
D:被发送的数据比特
R:CRC比特
比特模式
数学公式
d比特
r比特
循环冗余校验码
d比特的数据，D
选择r＋1比特模式(生成多项式)，表示为 G
目标：选择r个CRC比特，R，以便
  <D,R>恰好能被G整除（模2计算）
  接收方已知G，用G去除<D,R> ，若余数非0，则检测到错误
  能检测到所有少于r+1比特的错误
在实践中被广泛应用 （以太网、802.11 WiFi、ATM)

## Slide 19
如果要: D*2r XOR R = nG
两边都异或R，得到: D*2r = nG XOR R
即：D*2r 除以G,得到余数 R
R = remainder[ ]
D.2r
G
循环冗余校验码

## Slide 20
多路访问链路和协议
ultiple Access Links and Protocols
M
……

## Slide 21
两种链路
点到点链路
PPP/以太网交换机和主机之间的点到点链路（MAC地址无实质性意义）
广播链路(共享线路或介质)
传统以太网/802.11无线LAN
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)
shared RF
(satellite)
shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)

## Slide 22
广播链路的特点
单个共享广播信道由多个节点共享
两个或多个节点同时传输：相互干扰
一个节点同时收到两个或多个信号
碰撞

## Slide 23
多址访问协议
  分布式算法决定节点如何共享信道，如节点何时可以传输数据
  特别注意：有关共享信道的通信（协商）需使用信道本身
    没有额外的信道来进行协调

## Slide 24
多址访问协议
理想的多址访问协议需满足
  假定：信道为速率为R b/s的广播信道
  全分散控制
    没有特定节点用于调整传输
    没有时钟同步
  当只有一个节点有数据发送时，该节点的吞吐量为R（充分利用带宽）
  当M个节点有数据发送时，每个节点吞吐量为R/M（公平）
  简单

## Slide 25
多址访问协议分类
  信道划分协议
    将信道划分成小的“片”（时隙、频率、编码）
    将“片”分配给节点使用
  随机访问协议
    信道没有被分割，允许碰撞
    但提供碰撞恢复机制
  轮流协议
    节点轮流传送，但数据量大的节点轮流更长时间

## Slide 26
信道划分协议
  TDMA(Time Division Multiple Access)
循环访问信道
每个节点在每次循环中得到固定长度的时隙（时隙长度＝传输单个分组时间）
没有数据发送的时隙空闲
例如：6-节点 LAN, 时隙1,3,4 有数据发送, 2,5,6 的时隙空闲
1
3
4
1
3
4
6-slot
frame
6-slot
frame

## Slide 27
信道划分协议
  FDMA(Frequence Division Multiple Access)
信道按频谱分成若干频段
每个节点分配固定频段
在频段不用时该部分信道被闲置和浪费
frequency bands
time
FDM cable

## Slide 28
当节点有数据发送时
以信道全部速率R传输
没有主节点起协调作用
两个或多个节点传送时——碰撞
如何检测碰撞
如何从碰撞中恢复（如：延时后重传）
随机访问协议解决
ALOHA、时隙ALOHA
CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
随机访问协议举例
随机访问协议

## Slide 29
ALOHA
  ALOHA的由来
ALOHA 乃Additive Link On-Line HAwaii system简写，ALOHA恰好还是夏威夷方言的“你好”。ALOHA网是计算机网络早期发展中一个著名的网络，也是第一个无线计算机网络，现仍在运行之中。

## Slide 30
ALOHA
  ALOHA网的特征
因群岛位置的散布，网络拓扑采用了星型结构
为节省费用和易于组网，网络中各站点的通信采用了无线传输介质
由于采用无线电信道，考虑到无法申请更多的频率点，因而所有站点都使用统一的频率通过主机交换信息

## Slide 31
纯ALOHA
一个节点收到网络层的数据立即发送。如果传输的帧发生
了碰撞，该节点在全部传输完碰撞帧后以概率p重传该帧，或以
概率1-p等待一帧的传输时间。等待时间结束后再以概率p重传该帧，或以概率1-p等待另一帧的传输时间。

## Slide 32
纯ALOHA的工作效率
在任何给定的时间，一个节点传输一帧的概率是p，假设该帧在t0时刻发送，假设时间单位是一帧的发送时间。
P(t0时刻给定节点成功概率) = P(t0时刻给定节点传送) *
P(在 [t0-1,t0]没有其它节点传送 ) *
P(在 [t0,t0+1]没有其它节点传送)
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
任意一个节点传输成功的概率：N p . (1-p)2(N-1)
… 选择最合适p*，使任意一个节点传输成功的概率最大。当N趋于无穷时，
求Np*.(1-p*)2(N-1) 的极限= 1/(2e) = 0.184
意义：大量节点有很多帧传送时，只有18.4%的帧传输成功（为什么？）

## Slide 33
帧到达
帧到达
帧到达
帧到达
冲突重发
冲突重发
T0
时隙ALOHA
1：所有帧正好由L比特组成
2：带宽为R，一帧传输时间 = L/R
3: 以L/R为单位划分时隙
4：节点只在每个时隙的开始传输帧
5: 节点时钟同步，因此每个节点知道时隙什么时候开始
6：如果一个节点发送的帧产生碰撞，该节点以概率p在
后续的每个时隙重发该帧，直到该帧无碰撞地传输成功。

## Slide 34
时隙ALOHA的工作效率
时隙ALOHA的工作效率
P(一个时隙内给定节点成功概率)
= P(给定节点传送) .P(没有其它节点传送 )
= p . (1-p)N-1
任意一个节点传输成功的概率为Np.(1-p)N-1
选择最合适p*，使任意一个节点传输成功的概率最大。当N趋于
无穷时，求p*.(1-p*)N-1 的极限= 1/(e) = 0.386。是纯ALOHA的2倍，因为同步机制，使得发生碰撞的可能性比纯ALOHA小。

## Slide 35
为人处事的规则之一:不要打断别人的发言!
载波监听CSMA
传输前监听
如果信道空闲，传送整个帧
如果信道忙，推迟传送
(Carrier Sense Multiple Access)

## Slide 36
非坚持(nonpersistent)CSMA
一旦监听到信道忙（即发现有其他站在发送数据），就不再坚持听下去，而是根据协议的算法延迟一个随机的时间后重新再监听。若进行载波监听时发现信道空闲，则将准备好的帧发送出去。
时隙非坚持CSMA
采用划分时隙的随机接入CSMA协议，协议规定只能在每个时隙开始时才能发送帧。
CSMA分类

## Slide 37
1坚持CSMA
当一个站点要传送数据时，首先侦听信道，看是否有其他站点正在传送。如果信道正忙，它就持续监听直到它侦听到信道空闲时，便将数据送出。若发生冲突，站点就等待一个随机长的时间，然后重新开始。
P坚持CSMA
当一个站点要传送数据时，首先侦听信道，看是否有其他站点正在传送。如果信道正忙，它就持续监听直到它侦听到信道空闲时，以概率P发送数据，而以概率（1－P）延迟一段时间τ (网络中最远的端到端的传播时延)，重新监听信道。若发生冲突，站点就等待一个随机长的时间，然后重新开始。
CSMA分类

## Slide 38
非坚持
不能充分利用信道刚刚转入空闲期的这段时间
1坚持
容易在上述这段时间产生冲突
P坚持
可以在一定程度上克服这些缺点，但却很难选择一个能用于各种通信量强度的P值，所以在实际网络中常选择1坚持
CSMA比较

## Slide 39: CSMA为什么会产生碰撞
冲突仍然可能发生:
信道传播时延使得两个节点可能没有侦听到对方的传输
碰撞:
整个包传输时间被浪费
注意:
距离和传播时延在检测碰撞时起决定性作用（这就是为什么局域网LAN强调节点间的距离不能太长的原因）
空间
时间

## Slide 40
CSMA/CD：载波侦听/碰撞检测
  边传输边检测碰撞
  发现碰撞后停止传输，减少信道浪费
  碰撞检测
    在有线局域网中比较容易:测量信号强度，比较收、发的信号
    在无线局域网中比较困难: 传输时信号的衰减、多径反射
  人类社会谈话的礼貌

## Slide 41: CSMA/CD碰撞检测
空间
时间
检测到碰撞/放弃的时间
在此处2路信号发生碰撞而加强

## Slide 42
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为

## Slide 43
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为

## Slide 44
  强化碰撞
    当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时，除了立即停止发送数据外，还要再继续发送若干比特的人为干扰信号(jamming signal)，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。

## Slide 45
数据帧
干扰信号

TJ
A
B
TB
t

B 发送数据
A 检测
到冲突
开始冲突
信
道
占
用
时
间
A 发送数据
B 也能够检测到冲突，并立即停止发送数据帧，接着就发送干扰信号。这里为了简单起见，只画出 A 发送干扰信号的情况。

## Slide 46
  争用期
    最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过多少时间 就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞？
    2 （两倍的端到端时延）
    以太网的端到端时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
    经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

## Slide 47
信道划分协议
在重负荷时
共享信道有效、公平
在轻负荷时效率低
信道访问延时，即使只有一个活动节点，也只能分配到1/N的带宽
轮流协议产生的背景
轮流协议

## Slide 48
轮流协议产生的背景
轮流协议
随机访问协议
轻负荷时效率高
只有一个节点时，能充分利用信道
在重负荷下
碰撞的开销
轮流协议
在两个方面寻求最佳的解决方案!

## Slide 49
主节点邀请从节点轮流传输
关注
轮询开销
等待时间
单点失效(主节点)
从节点
主节点
询问
data
data
轮询协议

## Slide 50
控制令牌依次通过各个结点
令牌报文
关注
令牌的开销
等待时间
单点失效(token)
T
data
(没有数据可发送)
T
令牌传递协议

## Slide 51
对于共享介质能做什么?

## Slide 52
信道划分，基于时间、频率、编码
时分
码分
频分

## Slide 53
随机划分（动态）
ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
载波侦听:有线“易行”、无线“困难”
CSMA/CD 用于以太网
CSMA/CA 用于 802.11

## Slide 54
轮流
主节点轮询
令牌
传递

## Slide 55
交换局域网
witched Local Area Networks
S
……

## Slide 56
MAC地址
48bit（e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD）
前24bit由IEEE分配管理——OUI号
后24bit由厂商自行分配
在数据链路层标识每块网络适配器，使得能够在广播信道上寻址目标节点
组成
作用

## Slide 57
MAC地址
特别注意：MAC地址烧入网络适配器的ROM中，不可更改。

## Slide 58
MAC地址
与IP地址的比较
类似于身份证号
MAC地址是平面地址
类似于邮政通信地址
IP地址是层次地址
在不同的
网络间
迁移时
MAC地址不会改变
IP地址需要改变以适应新的网络配置

## Slide 59
MAC地址
特别注意：无线网络中进行漫游时，如果在不同的网络间切换时，改变网络设置，会导致连接中断，为维持连接正常工作，后续章节将介绍无线移动管理。

## Slide 60
局域网中每个适配器有唯一的MAC地址
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
局域网
(有线或
无线)
广播地址 =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= 适配器

## Slide 61: ARP:地址解析协议（为什么需要这个协议）
假设主机A要发送数据给主机B
主机A知道主机B的IP地址（如何知道？域名解析）
主机A的IP分组向下传递到数据链路层，被封装在帧里
但是帧的首部需要填主机B的MAC地址
怎么得到主机B的MAC地址？
  ARP解析
  已知主机IP，求主机MAC
问题: 已知B的IP地址，如何
知道它的MAC地址？
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88

## Slide 62
地址解析协议（ARP）
根据目标的IP地址获取其MAC地址
目标
< IP; MAC;TTL>
超过TTL的地址映射会被删除 (一般为20分钟)
TTL (Time To Live)
局域网节点的IP/MAC地址映射
ARP高速缓存

## Slide 63
  ARP协议：工作在同一个子网（不能跨路由器）
  ARP请求和应答被封装在帧里
广播
IP Z IP Y
MAC Z? MAC Y
ARP请求：通过广播帧发送
IP Y
MAC Y
IP Z
MAC Z
ARP应答：回复帧（单播）
主机Y
主机Z

## Slide 64
  ARP协议：同一局域网内工作流程
    建立ARP请求包
    广播发送该ARP请求包
MAC报头 IP报头 ARP请求报文
目标 源 目标 源 你的MAC地
FF-FF-FF-FF-FF-FF 02-60-8C-01-02-03 197.15.22.126 197.15.22.33 址是什么？

## Slide 65
    目的197.15.22.126接收到该ARP请求包，建立包含自己MAC地址的ARP应答包（请注意，应答包和请求包的源、目标是不一致的）
    直接向源197.15.22.33发送该ARP应答包
    197.15.22.33更新ARP高速缓存
MAC报头 IP报头 ARP应答报文
目标 源 目标 源 我的MAC地
02-60-8C-01-02-03 08-00-02-89-90-80 197.15.22.33 197.15.22.126 址是……

## Slide 66
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18

## Slide 67: IP分组路由到其它 LAN时，ARP如何工作
穿越: 从 A 发送数据报到B，途经R
假定 A知道 B的 IP地址
在路由器R中有两个ARP表, 分别针对两个IP网络(LAN)
从源到目的，穿越几个子网，就发生几次ARP解析
A
R
B

## Slide 68
  A创建IP数据报，源地址为A,目的地址为 B
  A 用ARP获得 R中 111.111.111.110 对应的MAC地址(E6-E9-00-17-BB-4B)
  A创建链路层帧(封装A到B的IP数据报)，目的MAC地址为R的MAC地址(E6-E9-00-17-BB-4B)
  A的适配器发送以太网帧
  R的适配器接收该以太网帧
  R从以太帧获取IP数据报，得知它的目的是到B(需要穿过子网2)
  R用ARP获得B的MAC地址
  R创建帧(封装A到B的IP数据报)，发送给B
A
R
B

## Slide 69
2024年12月2日
69
  互联网环境下的ARP
网络1
网络3
R1
网络2
R2
主机Y
主机Z
帧首部 IP首部
目标MAC地址 目标IP地址
R1(接口1) 主机Z
源MAC地址 源IP地址
主机Y 主机Y
帧首部 IP首部
目标MAC地址 目标IP地址
R2(接口1) 主机Z
源MAC地址 源IP地址
R1(接口2) 主机Y
帧首部 IP首部
目标MAC地址 目标IP地址
主机Z 主机Z
源MAC地址 源IP地址
R2(接口2) 主机Y
R1(接口1)
R1(接口2)
R2(接口1)
R2(接口2)
ARP解析
ARP解析
ARP解析
Notes: 69

## Slide 70: 局域网-以太网
以太网概述
  20世纪70年代由Bob Matcalfe和David Boggs发明
  最先被广泛应用的局域网技术
  便宜
  速度：10Mbps->100Mbps->1Gbps->10Gbps
  ->200/400Gbps（2017/12/6 802.3bs）

## Slide 71
B向 D
发送数据
不接受
不接受
不接受
接受
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
B
只有 D 接受
B 发送的数据
总线式以太网（共享广播链路）
以太网类型

## Slide 72
以太网类型
交换机
交换式以太网
完全由交换机组建，主机直接连到交换机，链路是点对点的

## Slide 73: 交换机: 专用接入（点对点）
交换机有很多接口
主机直接连到交换机
没有碰撞; 全双工
交换: A-to-A’ 和 B-to-B’ 同时传输，没有碰撞
交换机
A
A’
B
B’
C
C’

## Slide 74
总共8字节，前7 字节的格式为 10101010 ，最后一个字节格式为10101011
用于同步发送方与接收方时钟
数据字段:（46字节-1500字节）
前同步码:
前同步码
目的地址
源地址
类型
数据
CRC
以太网的帧结构

## Slide 75
若适配器收到以太网帧，目的地址为自己的MAC地址或广播地址（如ARP包），就将帧中的数据传给网络层。
否则，适配器丢弃该帧
地址: 6 字节
类型:2字节，上层协议类型 (大多为IP协议，也支持其它协议，如Novell IPX 和AppleTalk)
前同步码
目的地址
源地址
类型
数据
CRC
CRC:
4字节，由接收方检查,若检测到错误，就将该帧丢弃
以太网的帧结构

## Slide 76
交给网络层的数据报可能存在间隙
若应用使用TCP，间隙会被填充
否则，应用就会看见间隙
无连接服务: 在送适配器和接收适配器之间不需要握手
不可靠服务: 接收适配器不发送确认帧或否认帧给发送方
以太网提供的服务

## Slide 77
没有时隙
当适配器侦听到其它适配器在传输，则它不传输帧，即载波侦听
正在传输的适配器若检测到其它适配器也在传输，则它中止自己的传输，即碰撞检测
在重新传输之前，适配器要等待一段随机时间，即随机回退
特点
以太网使用的CSMA/CD

## Slide 78
适配器收到来自网络层的数据报，创建帧
若适配器检测到信道空闲，则开始传输帧；若检测到信道忙，就开始等待，直到信道空闲再开始传输该帧
若适配器传输了整个帧而没有检测到其它适配器的传输，则该适配器完成该帧的传输
若适配器在传输时检测到其它适配器也在传输，则停止传输，发送拥塞信号
中止传输后，适配器进入指数回退阶段，在经历第m次碰撞后，适配器随机从{0,1,2,…,2m-1}中选择K值。适配器在等待 K*512比特时间后，返回第2步
算法
以太网使用的CSMA/CD

## Slide 79
拥塞信号： 用来确保所有传输者都能检测到碰撞而传输的信号；长度为48比特。
比特时间： 传输1比特所需时间。在10Mbps的以太网中，当K=1023时，等待时间大约为50ms。
几个定义
以太网使用的CSMA/CD

## Slide 80
目的: 适配器重传时试图估计正确的负载
  重载: 随机等待的时间可能会更长
第一次碰撞: 从 {0,1}中选择K; 延迟是 K*512 比特传输时间
第二次碰撞后: 从 {0,1,2, 3}中选择K
第十次碰撞后: 从 {0,1,2,3,4,…,1023}中选择K
指数回退算法
以太网使用的CSMA/CD

## Slide 81
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率
重要特性
以太网使用的CSMA/CD

## Slide 82
以太网取 51.2 s 为争用期的长度
对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送512 bit，即 64 字节
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生碰撞，则后续的数据就不会发生碰撞
争用期长度
以太网使用的CSMA/CD
如果发生碰撞，就一定是在发送的前 64 字节之内
由于一检测到碰撞就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节
以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧
最短有效帧长
10M以太网最小帧长=64，
首部+尾部+类型=18字节
因此数据字段最少46字节

## Slide 83
传统以太网的物理层
10BASE5
粗缆
10BASE2
细缆
10BASE-T
双绞线
10BASE-F
光缆
以太网媒体接入控制 MAC

## Slide 84
  10BaseT and 100BaseT
    10、100代表速率
    T 代表双绞线（Twisted Pair）
    节点连接到集线器: “星形拓扑”; 在节点和集线器之间的最大距离为100 米
twisted pair
hub

## Slide 85
2024年12月2日
85
信号编码:
  曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码
  以太网使用基带传输，在10BaseT中可使用曼彻斯特编码
  每个比特会有一次跳变
  可用于收发双方节点的时钟同步
    不需要在节点间设置一个集中、全局的时钟
  这是一个物理层的操作
Notes: 85

## Slide 86
信号编码
曼彻斯特编码(用上升沿和下降沿代表0,1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
NRZ（不归零码）
用电平高低代表0,1
曼彻斯特
0：
1：

## Slide 87
信号编码
差分曼彻斯特编码
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
NRZ
差分曼彻斯特
1：不翻转
0：翻转
中间翻转
差分曼彻斯特编码,它在每个时钟位的中间都有一次跳变，传输的是"1"还是"0"，是在每个时钟位的开始有无跳变来区分的。

## Slide 88
  快速以太网:速率达到100Mbps
  吉比特以太网:速率达到1000Mbps
  使用标准以太网帧格式(因此还叫以太网)
  允许点对点链路(交换式以太网)和共享的广播信道(共享式以太网)
  共享信道时, 使用CSMA/CD; 为了得到可接受的效率，节点之间的距离要短
  对于点到点链路(交换式以太网(不会碰撞，不需要CSMA/CD)，可以以1Gbps的速率全双工工作
  现在速率已经达到10 Gbps !

## Slide 89
链路层网络设备
集线器
  集线器本质上是物理层的中继器:
  从一个接口收到的比特流会传给其它所有接口
  同样速率(10M 和100M的HUB不能互连)
  没有帧缓存
  集线器没有 CSMA/CD : 由适配器检测碰撞
  提供网络管理功能

## Slide 90
链路层网络设备
集线器（或转发器）互联
  主干集线器将LAN网段互联起来
  扩展了节点间的最大距离
  原先独立的网段碰撞域变成了一个大的碰撞域
  不能将10BaseT 和 100BaseT以太网互联
10BaseT集线器
10BaseT集线器
10BaseT集线器
路由器一个端口是一个子网
交换机一个端口是一个网段

## Slide 91
链路层网络设备
交换机
链路层设备
  存储和转发以太网帧
  检查帧头部，根据目的MAC地址转发帧
透明
  主机不知道交换机的存在
即插即用, 自学习
  交换机不需配置
路由器一个端口是一个子网
交换机一个端口是一个网段

## Slide 92
以太网交换机互联
  交换机（Swtich）是一种存储—转发设备，在MAC层实现LAN互连。
交换机
路由器一个端口是一个子网
交换机一个端口是一个网段

## Slide 93
以太网交换机互联
交换机
站表
站地址
接口
MAC1
MAC2
MAC3
MAC4
MAC5
MAC6
1
1
1
2
2
2
接口管理
软件
协议
实体
接口1
缓存
接口2
1
2
交换机
2
1
网段B
网段A
H1
H2
H4
H3
H6
H5
MAC1
MAC2
MAC3
MAC4
MAC5
MAC6
交换机的概念结构

## Slide 94: 交换机转发
转发帧时，如何决定转发到那个LAN网段?
看起来象一个路由问题...
集线器
集线器
集线器
交换机
1
2
3
交换机的每个端口：网段

## Slide 95: 交换机的自学习
交换机有一个交换表
交换表项:
  (MAC地址,接口, 时间戳)
  老的表项被删除 (TTL 可能为 60分钟)
交换机能学习到哪个主机从哪个接口到达
  当收到帧的时候，交换机学习发送者的位置：进入的端口号
  在交换表中记录发送者/位置对

## Slide 96: 交换机自学习举例
假定C发送帧到D
交换机收到来自C的帧
  在表中增加一项纪录：C 1
  因为D不在表中，交换机将帧转发到接口2和3
帧被 D收到
集线器
集线器
集线器
交换机
A
B
C
D
E
F
G
H
I
地址
接口
A
B
E
G
C
1
1
2
3
1
1
2
3

## Slide 97: 交换机自学习举例
假定D返回数据给C.
交换机收到来自D->C的帧
  在表中增加一项纪录：D 2
  因为C在表中，交换机只将帧转发给接口1
C收到该帧
集线器
集线器
集线器
交换机
A
B
C
D
E
F
G
H
I
地址
接口
A
B
E
G
C
D
1
1
2
3
1
2
    交换机不转发同一网段内通信的帧，如A->B

## Slide 98: 交换机: 流量隔离
交换机将子网分成了LAN网段
交换机包过滤:
  同一LAN网段的帧不会和其它LAN网段的帧碰撞
  网段保持独立的碰撞域
集线器
集线器
集线器
交换机
碰撞域
碰撞域
碰撞域
路由器一个端口是一个子网
交换机一个端口是一个网段

## Slide 99: 交换机: 专用接入（点对点）
交换机有很多接口
主机直接连到交换机
没有碰撞; 全双工
交换: A-to-A’ 和 B-to-B’ 同时传输，没有碰撞
交换机
A
A’
B
B’
C
C’

## Slide 100: 交换机: 专用接入（点对点）
由于每条链路变成了点对点链路，因此载波监听和碰撞检测不再需要
同时每个主机和交换机端口间的连接使用两对双绞线，因此每个主机可以工作在全双工模式下。
但帧的格式不变，因此仍然叫以太网
交换机
A
A’
B
B’
C
C’

## Slide 101: 学院网络的组建案例
集线器
集线器
集线器
交换机
到外部网络
路由器
IP 网络
邮件服务器
web 服务器
路由器一个端口是一个子网
交换机一个端口是一个网段
如下的局域网是交换+共享(混合式)以太网

## Slide 102
以太网交换机互联
交换机的优势
过滤通信量
扩大了局域网的物理范围
提高了可靠性
可互连不同物理层、不同MAC子层和不同速率的局域网
流量隔离，不会扩大碰撞域

## Slide 103
以太网交换机互联
交换机的缺点
由于要接收和转发，增加了时延
MAC子层没有流量控制功能，网络负荷重时，交换机缓存空间可能发生溢出，产生帧丢失现象
出现广播风暴。交换机只适合用户少于几百个和通信量不太大的局域网，否则有时会因传播过多广播信息而产生网络拥塞

## Slide 104
以太网交换机互联
交换机的透明性
这里所谓“透明”是指局域网上的每个站并不知道所发送的帧将经过哪几个交换机，即交换机对各站来说是看不见的
主机不需要对交换机做任何配置
而主机需要配置默认网关（路由器）

## Slide 105
以太网交换机互联
交换机选路原理
① 从接口x收到帧，有差错则丢弃，否则在站表中查找目的站MAC地址；
② 找到有，则取出相应的接口d，转③，否则转⑤；
③ 如果所给MAC地址的接口d=x，则丢弃此帧（不需要转发），否则从接口d转发此帧；
④ 转到⑥；
⑤ 向除x以外的所有接口转发此帧（可保证找到目的站）
⑥ 如源站不在站表中，则将源站MAC地址写入站表，登记该帧进入交换机的接口号和时间，设置计时器，然后转⑧。否则转⑦；
⑦ 更新计时器（由于网络拓扑经常变化，因此，超时记录要删除，以反映最新状态）；
⑧ 等待新的数据帧。转①

## Slide 106
以太网交换机互联
交换机存在的问题——兜圈子
F1
F
F2
局域网2
局域网1
交换机2
交换机1
不停地兜圈子
A发出的帧
A
交换机1转发的帧
交换机2转发的帧
⑤
⑥
③
④
①
②

## Slide 107
以太网交换机互联
解决方案——支撑树算法
互连在一起的交换机彼此通信后，就能找出原来的网络拓扑的一个子集，在这个子集里整个连通的网络中不存在回路。一旦支撑树确定了交换机就会将某些接口断开，以确保从原来的拓扑得出一个支撑树
支撑树算法选择一个交换机为树的根，然后以最短路径为依据，找到树上的每一个结点
为了让支撑树能反映网络拓扑的变化，每隔几秒钟每个交换机要广播其标识号，和它所知道的其它交换机
缺点：互连局域网数目非常大时，支撑树算法可能花很多时间。

## Slide 108
以太网交换机互联
交换机和集线器的区别
集线器只是将网络的覆盖距离简单的延长，而且距离有限，具体实现在物理层；交换机不仅具有将LAN的覆盖距离延长的作用，而且理论上可做到无限延长，具体实现在MAC层。
集线器仅具有简单的信号整形和放大的功能；交换机则属于一种智能互连设备，它主要提供信号的存储/转发、数据过滤、路由选择等能力。
集线器仅是一种硬设备，而交换机既包括硬件又包括软件。

## Slide 109
以太网交换机 vs 路由器
两者都是存储转发设备
路由器
网络层设备（检查网络层数据包头部，根据目的IP转发）
交换机
链路层设备检查链路层帧头部，根据目的MAC转发）
路由器维护路由表，实现路由算法
交换机维护交换表，实现MAC地址过滤、交换表自学习算法

## Slide 110
以太网交换机 vs 路由器
5
4
3
2
1
2
1
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
交换机
路由器
主机

## Slide 111
集线器 vs 以太网交换机 vs 路由器
 | 集线器 | 路由器 | 交换机
流量隔离 | 无 | 有 | 有
即插即用 | 有 | 无 | 有
优化选路 | 无 | 有 | 无
直通交换 | 有 | 无 | 有

## Slide 112
一般的企业网络
去往外部网络
路由器
IP 子网
邮件服务器
Web服务器
交换机

## Slide 113
虚拟局域网VLAN
特征
局域网交换机是组建虚拟局域网的核心设备。
组成逻辑工作组的各结点不受物理位置的限制，换言之，同一逻辑工作组的成员不一定要连接在同一个物理网段（交换机端口）上。
当一个结点从一个逻辑工作组转移到另一个逻辑工作组时，只需要通过软件设定，而不需要改变它在网络中的物理位置。
概念：虚拟局域网VLAN（Virtual LAN）是指以软件方式来实现逻辑工作组划分与管理的一种网络工作组组建技术。

## Slide 114
虚拟局域网VLAN
示例
虚拟局域网指的是在一个平面物理网络上，根据用途、工作组、应用等逻辑划分的局域网络，与用户的物理位置没有关系。一个逻辑网络称为一个VLAN，一个VLAN是一个广播域。

## Slide 115
虚拟局域网VLAN
虚拟局域网的构建方式
基于交换机接口号（端口）
基于MAC地址
基于IP地址

## Slide 116
虚拟局域网VLAN
基于端口的虚拟局域网
交换机端口被分成多组（由交换机管理软件完成），单个物理交换机可以被划分为多个虚拟交换机。
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
划分VLAN后，逻辑上是二个互不相连的交换机各自组成一个局域网，因此这二个VLAN是不通的。
实验三内容之一就是通过配置路由使得二个VLAN互通
物理上：一个交换机，一个VLAN（一个交换机
如果不划分VLAN，则所有端口位于一个VLAN）
逻辑上：二个交换机，二个VLAN。1-8端口为VLAN1
9-16端口为VLAN2

## Slide 117
虚拟局域网VLAN
流量隔离
来自1-8号端口的帧仅能发送到1-8端口
  也可不基于交换机的端口来定义VLAN，而基于各端点的MAC地址定义VLAN
动态的成员管理
端口可以在VALN之间动态分配
VLANS之间的转发
通过路由完成转发（就像使用单独的交换机一样）
  实际上，供应商出售组合了路由功能的交换机（所谓的三层交换机）
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
router

## Slide 118
虚拟局域网VLAN
干线端口（trunk port）
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1
跨交换机实现VLAN划分
干线端口（trunk port）: 转发在多个物理交换机上定义的VALN帧，如图中左边交换机的16端口，右边交换机1端口
  交换机之间在trunk端口转发的帧不是普通的802.1帧，必须要包含VLAN ID信息
  在802.1q协议中，干线端口转发的帧需要添加和删除额外的报头字段。

## Slide 119
虚拟局域网VLAN
基于802.1Q的VLAN帧格式
Cisco提出了其私有的标准ISL
每一个VLAN的帧都有一个明确的标识符（ID），指明发送这个帧的主机属于哪一个VLAN

## Slide 120
VLAN主干
目前，封装VLAN标记的协议标准有2个：Cisco公司专有协议ISL（Inter Switch Link）以及IEEE802.1Q协议。
由于支持VLAN的以太网帧格式与普通以太网帧格式相比格式不同，因此普通的以太网链路是不能传输不同VLAN间的VLAN帧的。要使得一条链路能传输不同VLAN之间的帧，必须把这条链路配置成VLAN干道（Trunk）。那么那些具有不同VLAN ID的VLAN帧都可以通过这条链路。
因此，以太网的链路可以分为2种：Access和Trunk。原始的帧是不支持VLAN的，这种帧在Access链路里跑。VLAN帧格式扩展后，把VLAN信息加入帧，这种帧就不再是标准的帧了，必须在特殊的链路传输，Trunk链路就是只跑VLAN帧的。所以如果VLAN要跨设备实现，那么连接两设备的链路必须是Trunk链路，即用来连接两设备的端口必须Trunk，否则VLAN帧不能传到其它设备。

## Slide 121
以太网帧
VLAN帧
以太网帧
以太网帧
以太网帧
普通链路上的以太网帧进入左边交换机后，交换机将其改成VLAN帧，再通过trunk发送右边交换机，右边交换机再将其还原成普通以太网帧后发送给目标主机。
在这个过程中会根据VLANID往相应端口发，不是同一个VLAN的端口不会发。因此不同VLAN的主机间是不通的，除非配置了路由。
当交换机需要广播时，会根据VLANID往相应端口发，不是同一个ID的VLAN端口不发。因此不同的VLAN是不同的广播域

## Slide 122
回顾：Web页面请求的历程
etrospective: A Day in the Life of a Web Page Request
R
……

## Slide 123
Web页面请求的历程
我们已经分别学习完了协议簇的各部分
应用层, 传输层, 网络层, 链路层
我们通过一个网页请求，来贯通整个协议簇
场景: 学生在校园网用笔记本电脑向www.google.com 请求一个www页面，并接收信息
让我们来经历这个历程

## Slide 124
Web页面请求的历程
场景
Comcast network
68.80.0.0/13
Google’s network
64.233.160.0/19
64.233.169.105
web server
DNS server
校园网
68.80.2.0/24
browser

## Slide 125
Web页面请求的历程
请求连接Internet所需的参数
router
(runs DHCP)
正在连接的笔记本需要获得IP地址、网关、DNS服务器等信息

## Slide 126
Web页面请求的历程
动态获取本机的IP地址
router
(runs DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP 请求依次进行UDP封装，IP封装，802.3 以太网帧封装
DHCP请求
DHCP请求
DHCP请求
DHCP请求

## Slide 127
Web页面请求的历程
动态获取本机的IP地址
router
(runs DHCP)
DHCP请求
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
以太帧向局域网发送广播 (目的：FFFFFFFFFFFF)， 由运行 DHCP Server的网关路由器收到

## Slide 128
Web页面请求的历程
动态获取本机的IP地址
router
DHCP请求
DHCP请求
DHCP请求
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP请求
以太帧解封装、IP解封装, UDP 解封装 ，得到DHCP 请求
(runs DHCP)

## Slide 129
Web页面请求的历程
动态获取本机的IP地址
router
(runs DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP响应
DHCP server 生成DHCP ACK 报文，该报文包含客户端 IP 、掩码、网关以及 DNS服务器

## Slide 130
Web页面请求的历程
动态获取本机的IP地址
router
(runs DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP响应
DHCP响应
DHCP响应
DHCP响应
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP响应
DHCP响应
DHCP响应
DHCP server 生成DHCP ACK 报文，该报文包含客户端 IP ,掩码、网关, DNS服务器
DHCP server进行封装, 将数据帧通过局域网转发(交换机自学习) ，在客户端进行解封装
DHCP Client 收到了 DHCP ACK 应答
客户端现在有了 IP 地址, 知道了自己的名字、DNS服务器和网关

## Slide 131
Web页面请求的历程
ARP (DNS之前, HTTP之前)—通过域名获得目标节点的IP
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
ARP
Eth
Phy
ARP
DNS
DNS
DNS
ARP 请求
ARP 响应
创建DNS 请求, 进行UDP封装,IP封装, 以太帧封装. 在发送到网关路由器之前, 需要知道路由器的接口MAC地址: 采用 ARP协议
广播发送ARP请求, 路由器收到以后, 发送 ARP应答 ，给出路由器接口的MAC地址
在发送HTTP 请求之前, 需要知道www.google.com的IP地址: DNS

## Slide 132
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
多路分解到DNS Server
DNS server 向客户端发送包含www.google.com的IP的DNS应答
Web页面请求的历程
使用DNS
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
客户端知道了网关路由器的MAC地址，可以发送包含DNS请求的数据帧了
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
包含DNS查询的IP 数据报通过局域网交换机转发到网关路由器
校园网的IP 数据报路由转发到comcast 网络(路由表由RIP, OSPF, IS-IS 和/或 BGP 协议产生) 的DNS服务器

## Slide 133
Web页面请求的历程
TCP连接
64.233.169.105
web server
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
为了发送HTTP 请求， 客户端首先要创建到web服务器的TCP 套接字
TCP SYN报文 (三次握手的第一步) 域间路由到web server
Web server回应TCP SYNACK (三次握手的第二步)

## Slide 134
Web页面请求的历程
TCP连接
64.233.169.105
web server
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
客户端再次回应TCP ACK (三次握手的第三步)
TCP 连接建立!

## Slide 135
Web页面请求的历程
HTTP请求
64.233.169.105
web server
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP request 发送到TCP socket
包含HTTP请求的IP 数据报路由转发到 www.google.com

## Slide 136
Web页面请求的历程
HTTP响应
64.233.169.105
web server
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
web server 进行 HTTP reply 响应 (包含web page)
包含HTTP 响应的IP数据报被路由转发回客户端
Web页面最终显示(!!!)

## Slide 137
本章小结
数据链路层服务原理
错误检测，纠错
共享广播信道: 多路访问
链路层寻址
不同链路层技术示例和实现
以太网
交换局域网、虚拟局域网（VLANs）
综合回顾
Web页面请求历程

## Slide 138
让我们深呼吸……
协议栈旅行完成（除了物理层）
深刻理解网络原理和实践
….. 可以停在这里 …. 但是还是有很多有趣的话题!
无线网络
多媒体网络
网络安全

## Slide 139
课后思考题
复习题 2、4、6、10、12
习 题 5、9、14~19

## Slide 140
作业
习题
14、18